MRI上岗证（2001～2006年）试题集

（共860题）

MRI技术部分（266）：

1.核磁共振的物理现象是哪一年发现的：

A.1946年

B.1952年

C.1972年

D.1977年

E.1978年

2.第一幅人体头部MR图像是哪一年获取的：

A.1946年

B.1952年

C.1972年

D.1977年

E.1978年

3.下列等式中，哪一项是正确的：

A.1T(特斯拉)=10G(高斯)

B.1T=102G

C.1T=103G

D.1T=104G

E.1T=105G

4.不适用人体MR成像装置的磁场强度为：

A.0.2T

B.0.5T

C.1.0T

D.2.0T

E.4.7T

5.MRI装置所不包含的内容有：

A.磁体系统

B.梯度磁场系统

C.高压发生系统

D.射频系统

E.计算机系统

6.梯度系统的性能直接关系到成像质量，应特别注意其：

A.均匀容积

B.线性

C.梯度场强与变化幅度

D.梯度场启动时间

E.以上均是

7.射频系统所不包括的部件有：

A.射频发射器

B.高压发生器

C.功率放大器

D.发射线圈

E.接收线圈

8.表面线圈的主要作用：

A.扩大了成像容积

B.提高图像信噪比

C.缩短成像时间

D.增加空间分辨率

E.增加对比度

9.在表面线圈的应用中，下述内容最贴切的是：

A.大范围线圈，大区域检测，具有高信噪比

B.大范围线圈，小区域检测，具有高信噪比

C.小范围线圈，小区域检测，具有高信噪比

D.大范围线圈，大区域检测，具有高信噪比

E.小范围线圈，小区域检测，具有低信噪比

10.MRI扫描程序直接控制的内容有：

A.扫描脉冲序列发送

B.MR信号采集

C.图像重建

D.显示及后处理

E.以上全是

11.不属于MRI系统现场调整的程序有：

A.匀场

B.梯度场调节

C.主磁场调节

D.RF发射系统调节

E.RF接收系统调节

12.在MRI系统中，均匀性是以主磁场的多少作为一个偏差单位来定量表示的：

A.万分之一

B.十万分之一

C.百万分之一

D.千万分之一

E.千分之一

13.梯度磁场的主要目的是：

A.增加主磁场强度

B.增加主磁场的均匀度

C.空间定位

D.提高图像信噪比

E.提高图像的对比度

P8

14.梯度磁场的目的是：（2000年MRI医师63）

A.增加磁场强度

B.帮助空间定位

C.增加磁场均匀性

D.减少磁场强度

E.减少噪音

P8

15.在MR仪的主要硬件中，对成像速度影响最大的是：（2001年MRI医师）

A.主磁体

B.激发线圈

C.接收线圈

D.梯度线圈

E.计算机系统

P9

16.梯度场强增加会产生：（2001年MRI医师）

A.皮肤灼伤

B.神经肌肉刺激症状

C.食欲不振

D.白细胞减少

E.消化不良

P9

17.原子核的自旋可形成电流环路，从而产生具有一定大小和方向的磁化矢量，这是因为原子核内（2005年MRI医师46）

A.中子带有正电荷

B.质子带有正电荷

C.电子带有负电荷

D.中子带有负电荷

E.质子带有负电荷

P11

18.MR图像通常是指：（2002年MRI医师）

A.H1图像

B.H2图像

C.H3图像

D.C13图像

E.F10图像

P11

19.MR图像通常是指下列何种原子核的成像：（2003年MRI医师）

A.1H

B.2H

C.13C

D.19F

E.31P

P11

20.下列元素中哪个不能进行MR成像：

A.13C

B.31P

C.2H

D.23Na

E.19F

21.MRI最常选择1H作为成像的元素，主要原因是：

A.1H原子结构简单

B.对1H物理学特性研究较多

C.1H容易发生共振

D.其他原子不能发生核磁现象

E.1H磁化率高，在生物组织中原子数量最多

P11

22.下列哪一项是正确的：

A.由于静磁场的作用，氢质子全部顺磁场排列

B.由于静磁场的作用，氢质子全部逆磁场排列

C.由于静磁场的作用，氢质子顺、逆磁场排列数目各半

D.顺磁场排列的质子是低能稳态质子

E.逆磁场排列的质子是高能稳态质子

23.下列哪一项是正确的：

A.逆磁场方向排列的质子是高能不稳态质子

B.顺磁场方向排列的质子是高能稳态质子

C.顺磁场方向排列的质子是高能不稳态质子

D.逆磁场方向排列的质子是低能稳态质子

E.逆磁场方向排列的质子是低能不稳态质子

24.下列有关磁核磁现象的表述，正确的是：（2001年MRI医师）

A.任何原子核自旋都可以产生核磁

B.MRI成像时，射频脉冲频率必需与质子自旋频率一致

C.质子的自旋频率与磁场场强成正比

D.质子的进动频率明显低于其自旋频率

E.在场强一定的前提下,原子核的自旋频率与其磁旋比成正比

P13

25.对Larmor公式f=r·B0的描述，错误的是：（2003年MRI医师）

A.f代表进动频率

B.r代表磁旋比

C.B0代表梯度场强

D.进动频率与磁旋比成正比

E.Larmor频率也就是进动频率

P13

26.f=r/2πBo，f代表：

A.主磁场强度

B.梯度场强度

C.磁旋比

D.进动频率

E.自旋频率

在主磁场中，宏观磁矩像单个质子磁矩那样作旋进运动，磁矩进动的频率f（速度），可用Lormor（拉曼）公式表示：f=r/2π*B0f为磁矩进动的频率；r为磁旋比；B0主磁场强度。（磁共振成像诊断学高元桂P5）

27.同一种原子核处在大小不同的外磁场B0中，其旋磁比γ大小：（2001年MRI医师）

A.将发生变化

B.随外磁场B0增大而增大

C.随外磁场B0增大而减小

D.与外磁场B0无关仅与原子核自身性质有关

E.约为42

P13

28.关于进动频率的叙述，正确的是：（2003年MRI医师）

A.与主磁场的场强成正比

B.与梯度场的场强成正比

C.与磁旋比成反比

D.与自旋频率成正比

E.以上均正确

P13

29.在0.5Tesla的场强中，氢质子(1H)的共振频率约为：

A.6.4MHz

B.21.3MHz

C.42.6MHz

D.63.9MHz

E.85.2MHz

30.磁共振质子群能态跃迁，是指：

A.中等能态跃迁到高能态

B.高能态跃迁到低能态

C.中等能态跃迁到低能态

D.低能态跃迁到高能态

E.低能态跃迁到中等能态

P14

31.在主磁场中，氢原子核共振，需施加：

A.相同幅度的梯度场

B.不同幅度的梯度场

C.相同频率的射频脉冲

D.不同频率的射频脉冲

E.相同带宽的表面线圈

P14

32.发生共振现象要求供应者和接受者哪种参数一致：（2000年MRI医师）

A.形状

B.重量

C.体积

D.频率

E.密度

P14

33.施加90°脉冲后，关于质子宏观磁化矢量M的描述。错误的是：（2004年MRI医师）

A.M在xy平面上

B.M与Bo平行

C.M与Bo垂直

D.Mxy最大

E.Mz为零

P15

34.施加180°脉冲后，关于质子宏观磁化矢量M描述，错误的是：（2000年MRI医师）

A.M与Bo平行。

B.M与Bo方向相反。

C.M与Bo垂直。

D.Mxy为零。

E.Mz达到反向最大值。

P15

35.核磁弛豫的概念及宏观磁化矢量的变化如下：（2002年MRI医师）

A.出现于90°射频脉冲之前

B.出现于90°射频脉冲之中

C.Mxy由最大恢复到平衡状态的过程

D.Mxy最小

E.Mz最大

P16

36.下列有关弛豫的表述，正确的是：（2001年MRI医师）

A.射频脉冲关闭后,宏观横向磁化矢量指数式衰减被称为横向驰豫

B.横向驰豫的原因是同相进动的质子失相位

C.同一组织的纵向驰豫速度快于横向弛豫

D.纵向弛豫越快的组织T1值越长

E.T2值越长,说明组织横向弛豫越快

P16

37.有关磁场强度对组织弛豫时间的影响中，正确的是：

A.T1值随场强的增加延长

B.T2值随场强的增加延长

C.T1值随场强的增加缩短

D.T2值随场强的增加缩短

E.以上均不是

38.横向弛豫是指：

A.T1弛豫

B.自旋-自旋弛豫

C.自旋-晶格弛豫

D.氢质子顺磁场方向排列

E.氢质子逆磁场方向排列

39.有关横向弛豫的描述，错误的是：（2003年MRI医师）

A.也称自旋-自旋弛豫

B.伴随有能量的释放

C.与T2值有关

D.其直接原因是质子失相位

E.横向磁化矢量由大变小

P16

40.剔除了主磁场不均匀的影响，质子周围其他磁性原子核的随机运动引起的宏观横向磁化矢量的衰减称为（2005年MRI医师47）

A.自由感应衰减

B.T2*弛豫

C.纵向弛豫

D.自旋-自旋弛豫

E.自旋-晶格弛豫

P17

41..900脉冲激发后，磁共振信号以指数曲线衰减，称为：

A.纵向弛豫

B.横向弛豫

C.自由感应衰减(FID)

D.进动

E.自旋

P17

42.T2值是指横向磁化矢量衰减到何种程度的时间：

A.37%

B.63%

C.36%

D.73%

E.99%

43.T2*值（2002年MRI医师）

A.短于T2

B.等于T2

C.长于T2

D.等于T1

E.长于T1

P17

44.同一组织的T2*值：（2003年MRI医师）

A.短于T2值

B.等于T2值

C.长于T2值

D.等于T1值

E.长于T1值

P17

45.纵向弛豫是指：

A.T2弛豫

B.自旋-自旋弛豫

C.自旋-晶格弛豫

D.氢质子顺磁场方向排列

E.氢质子逆磁场方向排列

46.关于纵向弛豫的描述，不正确的是：（2004年MRI医师）

A.又称自旋——晶格弛豫

B.纵向磁化矢量由零恢复到最大值

C.横向磁化矢量由最大值降到零

D.与T2弛豫时间有关?

E.与T1弛豫时间有关

P18

47.纵向弛豫是叙述组织纵向磁化矢量的恢复时间过程，组织的T1值为：（2006年MRI医师）

A.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到37%时所需要的时间

B.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长至50%时所需要的时间

C.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到47%时所需要的时间

D.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到63%时所需要的时间

E.射频脉冲关闭后纵向磁化矢量增长到67%时所需要的时间

P18

48.下列组织T1值最短的是：（2004年MRI医师）

A.水

B.皮质骨

C.肌肉

D.脂肪

E.脑白质

P18

49.同一组织T1与T2值的关系是：（2000年MRI医师）

A.T1值大于T2值

B.T1值小于T2值

C.T1值等于T2值

D.T1驰豫发生早于T2驰豫。

E.T1驰豫发生晚于T2驰豫。

P18

50.T1值规定为：（2002年MRI医师）

A.MZ达到最终平衡状态63%的时间

B.MZ达到最终平衡状态37%的时间

C.MZ达到最终平衡状态63%的信号强度

D.MXY衰减到原来值37%的时间

E.MXY衰减到原来值63%的时间

P19

51.T1值定义为MZ达到其平衡状态的：（2000年MRI医师）

A.100%

B.83%

C.63%

D.50%

E.37%

P19

52.T1值是指90°脉冲后，纵向磁化矢量恢复到何种程度的时间：

A.37%

B.63%

C.36%

D.73%

E.99%

53.下列关于加权成像表述，正确的是：（2001年MRI医师）

A.T1WI即组织的T1值图

B.在任何脉冲序列图像中质子密度都影响组织的信号强度

C.T1值越长的组织在T1WI上越呈高信号

D.组织的T2值越长，其信号强度越低

E.T2WI是指成像参数的设置延长了组织的T2值

P19

54.质子密度加权成像主要反映的是：（2003年MRI医师）

A.组织中氢质子的含量的差别

B.组织密度差别

C.组织中原子序数的差别

D.组织弛豫的差别

E.组织中水分子弥散的差别

P20

55.大蛋白质分子的共振频率为：（2002年MRI医师）

A.显著高于拉摩尔共振频率

B.显著低于拉摩尔共振频率

C.接近拉摩尔共振频率

D.亿万HZ

E.6-65HZ

（磁共振成像诊断学高元桂P11）

56.蛋白质大分子的运动频率：（2003年MRI医师）

A.显著高于氢质子的Larmor频率

B.显著低于氢质子的Larmor频率

C.接近氢质子的Larmor频率

D.约为亿万Hz

E.约为6MHz～65MHz

（磁共振成像诊断学高元桂P11）

57.含蛋白质分子的溶液T1值缩短的原因是：（2003年MRI医师）

A.蛋白质分子运动频率低

B.含蛋白质分子的溶液质子含量升高

C.降低了水分子的进动频率

D.加快了水分子的进动频率

E.蛋白质分子吸附水分子，形成结合水

（磁共振成像诊断学高元桂P11）

58.为得到一帧2维MRI，使氢原子出现不同倾倒角度的磁化矢量：（2002年MRI医师）

A.倾倒角度不同的射频脉冲

B.不同位置的接收线圈

C.相位编码梯度磁场

D.频率编码梯度磁场

E.层面选择梯度磁场

59.磁场梯度包括：

A.层面选择梯度

B.相位编码梯度

C.频率编码梯度

D.以上均是

E.以上均不是

60.在三个梯度磁场的设置及应用上，下述哪一项正确：

A.只有层面选择梯度与相位编码梯度能够互换

B.只有层面选择梯度与频率编码梯度能够互换

C.只有相位编码梯度与频率编码梯度能够互换

D.三种梯度磁场均不能互换

E.三种梯度磁场均能互换

61.下列哪种说法是错误的：

A.梯度场越大，层面越薄

B.梯度场越小，层面越厚

C.梯度场越大，层面越厚

D.射频频带宽度越窄，层面越薄

E.射频频带宽度越宽，层面越厚

62.在MR成像过程中，三个梯度磁场启动的先后顺序是：

A.层面选择—相位编码—频率编码

B.层面选择—频率编码—相位编码

C.相位编码—频率编码—层面选择

D.频率编码—相位编码—层面选择

E.相位编码—层面选择—频率编码

63.实现层面选择应用的方法是：（2004年MRI医师）

A.改变射频脉冲频率

B.使用表面线圈

C.提高信噪比

D.改变主磁场强度

E.使用梯度磁场

64.在二维层面参数中，层面间距的作用是：

A.防交叉对话效应

B.防部分容积效应

C.防化学位移伪影

D.防卷褶伪影

E.防截断伪影

65.为了得到扫描层厚更薄的图像，可以：（2003年MRI医师）

A.增加层面选择方向的梯度场强，减小射频脉冲的带宽

B.减小层厚选择方向的梯度场强，增加射频脉冲的带宽

C.增加层面选择方向的梯度场强，增加射频脉冲的带宽

D.减小层面选择方向的梯度场强，减小射频脉冲的带宽

E.层面选择方向的梯度场强不变，增加射频脉冲的带宽

66.薄层扫描需具备的条件是：（2002年MRI医师）

A.梯度磁场场强高

B.梯度磁场场强低

C.射频带宽要宽

D.射频编码大的步码数

E.相位编码大的步码数

67.如欲行矢状位断层，施加的梯度磁场是：

A.Gx

B.Gy

C.Gz

D.Gx+Gy

E.Gy+Gz

磁共振的空间定位，是通过梯度磁场（G）来实现的，共有三个：横轴位（Gz）、矢状位（Gx）、冠状位（Gy）。

68.与空间定位无关的技术是：（2004年MRI医师）

A.Gx

B.Gy

C.Gz

D.Bo

E.傅立叶变换

P22

69.关于MR信号空间定位的描述，下列哪项不正确（2005年MRI医师）

A.MR信号的空间定位主要依赖梯度场来完成

B.单位长度内质子进动频率的差异取决于所施加梯度场的场强

C.层面和层厚的选择只取决于射频脉冲的频率及带宽

D.傅立叶变换可区分不同频率的MR信号

E.用于频率编码和相位编码的梯度场需在不同的时刻施加

P22层厚和层面的选择取决于射频脉冲的频率、带宽和Z轴梯度场的强度

70.相位编码将导致该方向上的进动质子：

A.相位不同，频率相同

B.相位相同，频率不同

C.相位不同，频率不同

D.相位相同，频率相同

E.以上均不对

P25

71.相位编码将导致Y轴上的像素：（2000年MRI医师）

A.相位不同，频率相同

B.相位相同，频率相同

C.相位不同，频率不同

D.相位相同，频率不同

E.与频率和相位无关

P25

72.付里叶变换的主要功能是：

A.将信号从时间域值转换成频率域值

B.将信号从频率域值转换成时间域值

C.将信号由时间函数转换成图像

D.将频率函数变为时间函数

E.将信号由频率函数转变成图像

73.在MR成像过程平面信号的定位中：

A.频率编码起作用，相位编码不起作用

B.相位编码起作用，频率编码不起作用

C.频率编码和相位编码共同起作用

D.以上均是

E.以上均不是

74.在不同区域的K空间数据与图像质量的关系中：

A.K空间的中心部分决定图像的对比，边缘部分决定图像的细节

B.K空间的中心部分决定图像的细节，边缘部分决定图像的对比

C.K空间的中心与边缘部分均决定图像的对比

D.K空间的中心与边缘部分均决定图像的细节

E.只有K空间的中心部分对图像的质量起作用

75.对于K空间的基本概念与特征，以下哪些说法不正确（2005、2006年MRI医师）

A.K空间是一个数学的概念

B.K空间是MR信号原始数据的填充空间

C.K空间填充中心区的原始数据决定图像的对比度

D.K空间填充中心区的原始数据信号最强

E.K空间填充中心区的原始数据就是图像的中心区域

P27

76.下列关于K空间特性的表述，错误的是：（2001年MRI医师）

A.K空间某一点的信息，代表图像上相应部位的组织信息

B.K空间在相位编码方向镜像对称

C.K空间在频率编码方向也是对称的

D.K空间中心区域的信息代表图像的对比

E.K空间周边部分的信息代表图像的解剖细节

P27

77.K空间周边区域的数据主要决定：（2003年MRI医师）

A.图像的信噪比

B.图像的解剖细节

C.图像的对比

D.成像的速度

E.图像的矩阵

P28

78.有关K空间填充方式的描述,错误的是：（2001年MRI医师）

A.螺旋式填充

B.放射状填充

C.逐点填充

D.逐行填充

E.混合式填充

P28

79.TR是指：（2003年MRI医师）

A.纵向弛豫

B.横向弛豫

C.回波时间

D.重复时间

E.反转恢复时间

P31

80.有关磁共振信号强度的描述，错误的是：

A.Tl值越大，信号强度越大

B.T2值越大，信号强度越大

C.TR越长，信号强度越大

D.TE越短，信号强度越大

E.质子密度越大，信号强度越大

P34

81.下列MRI扫描参数中，不直接影响采集时间的是：（2001年MRI医师）

A.TR

B.回波链长度(ETL)

C.TE

D.激励次数

E.矩阵

82.对血流信号影响不大的因素是：（2000年MRI医师）

A.血流速度

B.血流方向

C.血流性质

D.血氧浓度

E.脉冲序列

P34血流MRI的信号强度取决于血流的形式、血流的方向、血流的速度、脉冲序列和其成像参数。

83.血流表现为高信号的原因不包括：（2001年MRI医师）

A.血管的T1值较短

B.流入增强效应

C.梯度回波采集

D.偶回波效应

E.血流非常缓慢

P37

84.血流表现为高信号时的原因不包括：（2006年MRI医师）

A.流入增强效应

B.血流非常缓慢

C.层流引起的分子旋转造成的失相位

D.偶回波效应

E.舒张期假门控现象

P37

85.“流入性增强”效应是由于：

A.静止组织质子群已充分弛豫

B.静止组织质子群出现去相位

C.充分弛豫的血液流出切层面

D.充分弛豫的血液流入切面层

E.充分弛豫的血液尚未流入切面层

P37

86.血流信号降低的影响因素为：

A.高速信号丢失

B.涡流

C.奇数回波失相

D.以上均是

E.以上均不是

87.血流信号增加的影响因素为：

A.偶数回波复相

B.舒张期假门控

C.流入性增强效应

D.以上均是

E.以上均不是

88.有关组织的信号强度，下列哪一项正确：

A.T1越短，信号越强；T2越短，信号越强

B.T1越长，信号越强；T2越长，信号越强

C.T1越短，信号越强；T2越短，信号越弱

D.T1越长，信号越弱；T2越长，信号越弱

E.T1越短，信号越弱；T2越短，信号越弱

89.产生黑色流空信号最典型的是：（2004年MRI医师）

A.湍流

B.层流

C.垂直于切层的血流

D.平行于切层的血流

E.有病变的血管内血流

90.SE序列相位重聚是指：（2002年MRI医师）

A.90°脉冲激励时

B.90°脉冲激励后

C.180°脉冲激励时

D.使离散相位又一致

E.横向宏观磁化矢量变小

P29

91.SE序列相位一致是指：（2002年MRI医师）

A.180°脉冲激励时

B.180°脉冲激励后

C.质子群所有质子在同一方向，同步自旋

D.质子群所有质子在同一方向，不同步自旋

E.质子群所有质子在不同方向，不同步自旋

P29

92.SE序列去相位是指：（2002年MRI医师）

A.180°脉冲激励时

B.180°脉冲激励后

C.90°脉冲激励时

D.磁场不均匀引起去相位

E.横向整体信号增大

P29

93　在SE序列中，TR是指：

A.90°脉冲到180°脉冲间的时间

B.90°脉冲到信号产生的时间

C.180°脉冲到信号产生的时间

D.第一个90°脉冲至下一个90°脉冲所需的时间

E.质子完成弛豫所需要的时间

94.在SE序列中，TE是指：

A.90°脉冲到180°脉冲间的时间

B.90°脉冲到信号产生的时间

C.180°脉冲到信号产生的时间

D.第一个90°脉冲至下一个90°脉冲所需的时间

E.质子完成弛豫所需要的时间

95.SE序列中，90°射频(RF)的目的是：

A.使磁化矢量由最大值衰减到37%的水平

B.使磁化矢量倒向负Z轴

C.使磁化矢量倒向XY平面内进动

D.使失相的质子重聚

E.使磁化矢量由最小值上升到63%的水平

96.SE序列中，180°射频(RF)的目的是：

A.使磁化矢量由最大值衰减到37%的水平

B.使磁化矢量倒向负Z轴

C.使磁化矢量倒向XY平面内进动

D.使失相的质子重聚

E.使磁化矢量由最小值上升到63%的水平

97.在SE序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

98.在SE序列中，T1加权像是指：

A.长TR，短TE所成的图像

B.长TR，长TE所成的图像

C.短TR，短TE所成的图像

D.短TR，长TE所成的图像

E.依组织密度所决定的图像

99.在SE序列中，T2加权像是指：

A.长TR，短TE所成的图像

B.长TR，长TE所成的图像

C.短TR，短TE所成的图像

D.短TR，长TE所成的图像

E.依组织密度所决定的图像

100.下列关于影响SE序列上静止组织信号强度因素的叙述，正确的是：（2006年MRI医师128）

A.TR越长，信号强度越低

B.TE越长，信号强度越低

C.T1值越长，信号强度越高

D.很长的TR可以基本剔除T2值对信号的影响

E.很长的TE可以基本剔除T2值对信号的影响

P31

101.自旋回波序列中的T1加权像是用：（2006年MRI医师81）

A.长TR，长TE完成的

B.长TR，短TE完成的

C.长TR，长TI完成的

D.短TR，短TE完成的

E.短TR，短TI完成的

P31

102.SE序列，两个90°脉冲之间的时间为：（2002年MRI医师）

A.TE

B.TI

C.2TI

D.T＇

E.TR

P31

103.SE序列，T1加权像，TE为：

A.15ms

B.50ms

C.80ms

D.100ms

E.150ms

P32

104.下列SE序列的扫描参数，符合T1的是：（2003年MRI医师）

A.TR2500ms，TE100ms

B.TR400ms，TE100ms

C.TR400ms，TE15ms

D.TR1000ms，TE75ms

E.TR2500ms，TE15ms

P32

105.下列SE序列的扫描参数，符合质子加权成像的是：（2003年MRI医师）

A.TR2500ms，TE100ms

B.TR400ms，TE100ms

C.TR400ms，TE15ms

D.TR1000ms，TE75ms

E.TR2500ms，TE15ms

P33

106.SE序列中，血流表现为低信号的原因为：

A.垂直扫描层面的血流出现流空现象

B.平行扫描层面的血流受磁场不均匀性的影响

C.层流造成的失相位

D.湍流造成的失相位

E.以上都是

P35

107.SE脉冲序列血流呈低信号的原因是：（2001年MRI医师61）

A.血液流动所致去相位

B.被激发质子流出成像层面

C.应用心电图门控

D.应用脉搏门控

E.收缩期成像

P35

108.SE序列T1WI，血流表现为低信号，是由于：

A.血流的质子数少

B.血流的Tl长

C.层流引起的去相位

D.TR短

E.TE短

P35

109.下列有关SE序列特点的叙述，不正确的是：（2006年MRI医师70）

A.序列结构简单

B.图像具有良好的信噪比和组织对比

C.适用于T1、T2和质子密度加权成像，采集时间短

D.对磁场不均匀的敏感性低

E.没有明显的磁化率伪影

P45

110.在SE序列中，质子密度加权像是指：

A.长TR，短TE所成的图像

B.长TR，长TE所成的图像

C.短TR，短TE所成的图像

D.短TR，长TE所成的图像

E.依组织密度所决定的图像

111.与SE序列相比，SE序列的优点是：（2001年MRI医师）

A.成像速度加快

B.图像对比度增加

C.脂肪信号增高

D.能量沉积减少

E.图像模糊效应减轻

112.在(快速自旋回波序列)TSE序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

113.与SE序列相比，FSE或TSE序列的主要优点在于：（2003年MRI医师）

A.T1对比更好

B.T2对比更好

C.伪影更少

D.信噪比更高

E.加快了成像速度

114.IR代表：（2000年MRI医师）

A.自旋回波序列

B.反转恢复序列

C.部分饱和序列

D.梯度回波序列

E.快速梯度序列

P55

115.在IR序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

116.反转恢复(IR)序列中，第一个180°RF的目的是：

A.使磁化矢量由最大值衰减到37%的水平

B.使磁化矢量倒向负Z轴

C.使磁化矢量倒向XY平面内进动

D.使失相的质子重聚

E.使磁化矢量由最小值上升到63%的水平

117.反转恢复脉冲序列，施加的第一个脉冲是：（2002年MRI医师）

A.180°

B.90°

C.270°

D.50°

E.25°

118.STIR序列的特点为：（2003年MRI医师）

A.有效抑制脂肪的信号

B.采用短的TI

C.第一个脉冲为180度脉冲

D.有助于抑制运动mmol/kg体重影

E.以上均正确

119.STIR技术的特点是（2005年MRI医师）

A.信号抑制的选择性高

B.扫描时间短

C.适用于增强扫描

D.大FOV扫描也能获得良好的脂肪抑制效果

E.对场强的依赖性很高

120.STIR技术优点在于：（2001年MRI医师）

A.信呈抑制的选择性较高

B.由于TR缩短,扫描时间较短

C.场强依赖性低,对磁场均匀度的要求也较低

D.用于增强扫描可增加强化效果

E.小的FOV扫描可取得好的脂肪抑制效果

121.FLAIR序列的主要特点是：（2003年MRI医师）

A.扫描速度快

B.很好的T1对比

C.很好的T2对比

D.脑脊液的信号得到有效抑制

E.采用短的T1

122.梯度回波脉冲序列应使用：（2002年MRI医师）

A.180°射频脉冲

B.＞180°射频脉冲

C.90°+180°

D.＞90°射频脉冲

E.＜90°射频脉冲

123.在GRE序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

124.梯度回波序列的主要优点是：（2000年MRI医师）

A.提高图像信噪比

B.提高空间分辨率

C.增加磁场均匀性

D.减少磁场强度

E.减少噪音

125.关于GRE序列的说法，正确的是：（2006年MRI医师）

A.因有的信噪比较高

B.对磁场的不均匀性敏感

C.不易产生磁化率伪影

D.在相同的TE下，回波幅度高于SE序列

E.其横向磁化矢量明显慢于T2弛豫

126.在GRE脉冲序列中，翻转角(小于90°角)越大所获图像越接近于：

A.T1加权像

B.T2加权像

C.质子密度加权像

D.以上均是

E.以上均不是

127.在GRE脉冲序列中，翻转角（小于90°角）越小所获图像越接近于：

A.T1加权像

B.T2加权像

C.质子密度加权像

D.以上均是

E.以上均不是

128.GRE序列采用小角度激发的优点不包括：（2001年MRI医师）

A.可选用较短的TR,从而加快成像速度

B.体内能量沉积减少

C.产生的横向磁化矢量大于90°脉冲

D.射频冲能量较小

E.产生横向磁化矢量的效率较高

129.梯度回波序列血流产生高信号，下列描述不正确的是：（2004年MRI医师）

A.静止质子信号低，与血流对比明显

B.垂直于切面的血管为高信号

C.平行于切面的血管亦为高信号

D.流动快的血流即使离开切层，也呈高信号

E.动脉与静脉可同时表现为高信号

130.梯度回波序列成像血流常为高信号，错误的是：（2003年MRI医师）

A.慢速血流的生流入性增强效应

B.快速血流即使离开扫描层面，也可出现高信号

C.平行扫描层面的血流呈现高信号与梯度回波序列TE较短有关

D.主要是由于静止组织信号明显衰减，血流呈现相对高信号

E.注射造影剂有助于保持梯度回波序列的血流高信号

131.扰相梯度回波序列需要在回波采集后：（2003年MRI医师）

A.增加横向磁化矢量

B.去除横向磁化矢量

C.稳定横向磁化矢量

D.去除纵向磁化矢量

E.减少纵向磁化矢量

132.扰相梯席回波序列的激发角度变小，则：（2003年MRI医师）

A.图像T1成份增加

B.图像T1成份减少

C.图像T2成份增加

D.图像T2成份减少

E.图像T1、T2成份没有改变

133.下列关于扰相GRE序列的应用，错误的是：（2006年MRI医师）

A.多用于T1WI

B.可用作腹部T1WI的常规序列

C.TOFMRA多采用该序列

D.可用于对比增强MRA扫描

E.扰相GRET2*WI可作为腹部检查的首选序列

134.下列有关梯度回波序列特点的描述哪项正确（2005年MRI医师）

A.反映T2弛豫信息

B.固有信噪比高

C.对磁场的不均匀性敏感

D.梯度回波序列图像中血流呈流空信号

E.只需利用梯度场方向的切换来产生回波，无需射频脉冲

135.快速小角度激发脉冲序列，可：（2002年MRI医师）

A.增加横向磁化矢量

B.去除横向磁化矢量

C.稳定横向磁化矢量

D.去除纵向磁化矢量

E.减少纵向磁化矢量

136.TR400／18／FI150为：

A.快速小角度激发准T2WI

B.快速小角度激发准T1WI

C.稳定进动快速成像准T2WI

D.稳定进动快速成像准T1WI

E.IR序列T2WI

137.稳态进动快速成像序列的稳态是指：（2003年MRI医师）

A.横向和纵向磁化矢量均达到稳态

B.横向磁化矢量达到稳态

C.纵向磁化矢量达到稳态

D.图像的对比达到稳态

E.图像的信噪比达到稳态

138.稳定进动快速成像序列要点为：（2004年MRI医师）

A.激励角度小于90%

B.每个周期开始前横向磁化矢量均不为零

C.纵向磁化矢量可分解

D.横向磁化矢量可分解

E.纵向磁化矢量大于横向磁化矢量

139.TrueFISP序列的优点不包括：（2001年MRI医师）

A.成像速度快

B.软组织对比良好

C.含水结构与软组织的对比良好

D.可用于心脏的检查

E.可用于水成像

140.平面回波成像序列是一种（2005年MRI医师）

A.FID类序列

B.自旋回波序列

C.快速自旋回波序列

D.梯度回波类序列

E.杂和序列

141.在具有SE特征的EPI序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

142.在具有IR特征的EPI序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

143.在具有GRE特征的EPI序列中，射频脉冲激发的特征是：

A.α＜90°

B.90°—90°

C.90°—180°

D.90°—180°—180°

E.180°—90°—180°

144.下列有关MRI脉冲序列中，各种时间相关概念的描述正确的是（2005年MRI医师）

A.在反转恢复序列和快速反转恢复序列中TR是指相邻两个90?反转预脉冲中点间的时间间隔

B.在梯度回波中TE是指小角度脉冲中点到梯度回波中点的时间间隔

C.回波链长度的概念出现在快速梯度回波序列中

D.增加激励次数将有助于减少伪影、提高图像信噪比并缩短信号采集时间

E.影响采集时间的主要因素是TE

145.鉴别脂肪或出血，应该用：（2001年MRI医师）

A.STIR

B.SET1WI

C.FSET2WI

D.FLAIR

E.GRE

146.最易显示顶枕沟的扫描方向为：（2000年MRI医师）

A.横轴位

B.矢状位

C.冠状位

D.斜冠状位

E.斜位

147.视神经的扫描使用：（2004年MRI医师）

A.横轴位

B.矢状位

C.平行于视神经的斜位

D.冠状位

E.斜冠状位

148.胸部最基本的扫描平面为：（2000年MRI医师）

A.矢状位

B.冠状位

C.横轴位

D.斜冠状位

E.斜矢状位

149.检查膝关节半月板损伤最敏感的序列是：（2001年MRI医师）

A.SET1WI

B.FSET2WI

C.SET2WI

D.扰相GRET2*WI

E.扰相GRET1WI

150.关于乳房MRI技术，不正确的是：

A.多选择俯卧位成像

B.需要选择脂肪抑制技术成像

C.不需要对比剂增强成像

D.两侧乳房同时成像

E.多采用专用的表面线圈成像

151.与化学位移现象或技术无关的是：

A.MR波谱分析

B.化学位移伪影

C.分子环境不同产生共振频率差异

D.CHESS法得到纯脂肪图像

E.弥散加权像

152.水成像的原理是：（2006年MRI医师）

A.主要利用水的长T2特性成像

B.利用水的长T1特性成像

C.利用其它组织横向磁化矢量增加的特性成像

D.主要利用T2权重轻的T2WI序列成像

E.主要利用水信号抑制的特性成像

153.MR水成像技术应用的是：

A.重TlWI序列

B.轻T1WI序列

C.轻T2WI序列

D.重T2WI序列

E.质子加权成像序列

154.关于水成像后处理图像分析中注意要点的叙述，错误的是：（2006年MRI医师）

A.水成像一般不作为单独检查

B.重视原始图像的观察

C.注意某些假病灶的出现

D.应该与常规MR图像相结合

E.应注意流空效应造成的假像

155.对比增强MRA对流动失相位不敏感的主要原因是：（2003年MRI医师）

A.注射了造影剂

B.扫描速度更快

C.选择了很短的TR和TE

D.应用了表面线圈

E.应用了高切换率的梯度场

156.与其它MRA技术相比，对比增强MRA对流动失相位不敏感的主要原因是：（2006年MRI医师）

A.注射了造影剂

B.扫描速度更快

C.选择了很短的TR和TE

D.应用了表面线圈

E.缩短了血液的T1值

157.飞跃时间（TOF）法MRA显示血管的主要机理为：（2003年MRI医师）

A.流入扫描层面的未饱和血液受到激发

B.流动血液和相位变化

C.使用了较长的TR

D.使用了特殊的射频脉冲

E.使用了特殊的表面线圈

158.与TOF法MRA相比，PC法MRA的优点不包括：

A.可以进行血液流速和流量检测

B.背景组织信号抑制更佳

C.成像时间更短

D.平行于扫描层面的血管显示较好

E.慢速的小血管显示较好

159.三维TOFMRA目前主要存在问题是：（2001年MRI医师）

A.空间分辨力低

B.体素较大

C.流动失相位明显

D.容积内血流饱和较为明显,抑制背景组织的效果相对较差

E.后处理重建图像的质量较差

160.目前能够进行活体组织内化学物质无创性检测的方法是：（2001年MRI医师）

A.PWI

B.DWI

C.MR波谱

D.MR动态增强

E.MRA

161.MR波谱分析不包括：（2000年MRI医师14）

A.1H

B.15C

C.18F

D.23Na

E.31P

目前研究较多的是1H、31P、12C.23Na及19F的MRS

162.1H-MRS的工作原理是依据（2005年MRI医师）

A.不同部位的水分子的相位变化不同

B.不同分子结构中质子的进动频率不同

C.不同组织结构的相位干扰不一样

D.不同相位的信号填充不同的K空间

E.不同的代谢产物的相位不同，在K空间的位置不同

163.目前磁共振成像使用的同位素不包括：（2004年MRI医师15）

A.1H

B.13C

C.131I

D.31P

E.23Na

164.心脏快速MRI成像的优点不包括：（2006年MRI医师）

A.流鉴别血流与血栓

B.能鉴别血管结构与含气空腔

C.能观察瓣膜有功能状态

D.能测定心肌组织能量代谢

E.能测定心功能和心肌厚度

165.舒张期伪门控产生动脉高信号，其TR为1000ms,则心率为：

A.50次／分

B.60次／分

C.70次／分

D.80次／分

E.90次／分

166.舒张期伪门控产生动脉高信号，其TR为1000ms，则心律为：（2000年MRI医师）

A.50次/分

B.60次/分

C.70次/分

D.80次/分

E.90次/分

167.信号噪声比是指：（2000年MRI医师15）

A.信号强度与噪声的差值。

B.信号强度与噪声强度的比值。

C.信号强度与噪声强度的比值乘以固定的系数。

D.信号强度与噪声的和。

E.信号强度与噪声的积。

168.提高信噪比可通过：（2000年MRI医师1）

A.降低信号的强度和提高噪声的强度。

B.保持信号强度不变、提高噪声强度。

C.提高信号的强度和降低噪声的强度。

D.保持噪声强度不变，降低信号强度。

E.以上都不是。

169.感兴趣内等量象素的信号平均值与噪声标准差之比为：（2002年MRI医师）

A.对比噪声比

B.对比度

C.图像均匀度

D.空间分辨率

E.信噪比

170.信噪比(signaltonoiseratio,SNR)是MRI最基本的质量参数，其正确的概念表述应为：（2001年MRI医师）

A.图像的亮度与暗度之比

B.两个像素的信号强度之比

C.两个体素的信号强度之比

D.图像的信号强度与背景强度之比

E.图像的T1值与背景噪声T1值之比

171.同一部位的T1WI，与信噪比低的图像比，信噪比高的图像：

A.感兴趣内信号弱

B.感兴趣内噪声大

C.清晰度无改变

D.图像更清晰

E.图像更模糊

172.不能提高MR图像信噪比的是：（2003年MRI医师）

A.提高主磁场的场强

B.增大矩阵

C.增大FOV

D.增加重复采集次数

E.用表面线圈替代体线圈

173.假设单一因素改变，下列哪项因素的变化可致使SNR降低（2005年MRI医师）

A.FOV增大

B.NEX增加

C.主磁场场强升高

D.TR延长

E.矩阵增大

174.两个相邻区域信号强度的相对差别是：（2004年MRI医师）

A.对比度。

B.信噪比。

C.对比噪声比。

D.空间分辨率。

E.以上都不是。

175.|S1-S2|/|S1+S2|，提示：（2002年MRI医师）

A.对比噪声比

B.对比度

C.图像均匀度

D.空间分辨率

E.信噪比

176.C/N提示：（2002年MRI医师）

A.对比噪声比

B.对比度

C.图像均匀度

D.空间分辨率

E.信噪比

177.空间分辨率是指：（2004年MRI医师）

A.对组织对比差异的显示能力。

B.对解剖细微结构的显示能力。

C.评估影像灰阶的参数。

D.评估信号强度的参数。

E.评估伪影大小的参数。

178.有关空间分辨力的叙述，正确的是：（2006年MRI医师）

A.层面内空间分辨力受FOV和矩阵的影响

B.矩阵越大则体素越大，空间分辨力越高

C.FOV侧体素越小，空间分辨力越低

D.矩阵不变，FOV大侧空间分辨力越高

E.FOV不变，矩阵大则空间分辨力低

179.MRI的伪影是指：（2001年MRI医师）

A.图像质量不均匀

B.MRI图像中出现与实际解剖结构不相符的信号

C.MRI图像的分辨力低,模糊

D.MRI图像中见到异物

E.MRI图像无层次感

180.通常情况下，化学位移出现于：（2003年MRI医师）

A.层面选择方向

B.相位编码方向

C.频率编码方面

D.任意方向

E.整幅图像的边缘

181.若于两种组织交界处见到“化学位移”伪影，则这两种组织：（2002年MRI医师）

A.水及脂质含量相似

B.水及脂质含量相差很大

C.水含量相似

D.血液含量相似

E.血液含量相差很大

182.与化学位移现象或技术无关的是：（2004年MRI医师）

A.MR波谱分析

B.化学位移伪影

C.分子环境不同产生共振频率差异

D.CHESS法得到纯脂肪图像

E.弥散加权像

183.关于化学位移伪影，错误的是：（2006年MRI医师）

A.是指由化学位移现象导致的图像伪影

B.主要出现在频率编码方向上

C.脂肪组织的信号向频率编码梯度场强较低的一侧移位

D.场强越高，化学位移越明显

E.改变频率编码方向能减轻或消除化学伪影

184.造成卷摺伪影主要是因为：（2000年MRI医师）

A.视场的范围超出被检查的揭破部位。

B.被检查的揭破部位超出视场的范围。

C.TR过大。

D.TE过大。

E.扫描时间过长。

185.MR图像上卷褶伪影一般出现在（2005年MRI医师）

A.FOV大于受检部位时

B.增加采集时间的情况下

C.频率编码方向上

D.相位编码上

E.相位编码前后方向设置时

186.避免卷褶伪影的对策有（2005年MRI医师）

A.增大FOV，使之大于受检部位

B.切换相位频率，把层面中较短处设置为频率编码

C.缩小FOV，使之等于受检部位

D.切换频率编码，使之超出FOV的范围

E.增加图像的空间分辨率

187.在下列有关MRI卷褶伪影的表述中，错误的是：（2001年MRI医师）

A.受检物体尺寸大于FOV的大小,FOV外的组织信号将折叠到图像另一侧

B.卷褶伪影通常出现在相位编码方向上

C.卷褶伪影通常出现在频率编码方向上

D.增大FOV可有效避免卷褶伪影

E.在相位编码上过度采样能避免褶伪影

188.在下有关MRI图像截断伪影的扫描，错误的是：（2001年MRI医师）

A.截断伪影通常出现在空间分辨力低的图像

B.截断伪影通常表现为多条同中心弧线状低信号影

C.截断伪影在相位编码方向更明显

D.增大矩阵可减少截断伪影

E.增大FOV能减少截断伪影

189.颅底部横轴位MR扫描，图像前部出现半环形无信号区，可能为：

A.化学位移伪影

B.卷褶伪影

C.截断伪影

D.搏动伪影

E.金属异物伪影

190.上腹部横断面T2WI，能减轻呼吸运动伪影的方法是：（2003年MRI医师）

A.尽量缩短TR

B.增加重复采集次数

C.缩短TE

D.增加层厚

E.利用相控阵线圈

191.上腹部横断面SE序列质子加权像，近中线位置有前后走向的一连串圆形高信号影重叠，最可能为：（2003年MRI医师）

A.呼吸运动伪影

B.血管搏动伪影

C.化学位移伪影

D.卷褶伪影

E.金属异物伪影

192.MR成像过程中，金属产生伪影是因为它：

A.干扰主磁场的均匀性

B.部分体积效应

C.产生热量

D.电阻大

E.密度大

193.MR成像过程中，金属产生伪影是因为是：（2004年MRI医师）

A.干扰主磁场的均匀性

B.部分体积效应

C.产生热量

D.电阻大

E.密度大

194.MRI检查时，克服胎儿运动引起伪影问题的主要方法是：（2006年MRI医师）

A.屏气扫描

B.脂肪抑制

C.呼吸补偿

D.增强扫描

E.快速成像序列

195.MR造影剂的增强机理为：

A.改变局部组织的磁环境直接成像

B.改变局部组织的磁环境间接成像

C.增加了氢质子的个数

D.减少了氢质子的浓度

E.增加了水的比重

196.使用MRI对比剂的目的主要是：（2001年MRI医师）

A.增加病灶的信号强度

B.降低病灶的信号强度

C.提高图像的信噪比和对比噪声比,有利于病灶的检出

D.减少图像伪影

E.用于CT增强未能检出的病灶

197.下列有关MR对比剂的叙述哪项正确（2005年MRI医师）

A.利用对比剂的衰减作用来达到增强效果

B.利用对比剂本身的信号达到增强效果

C.直接改变组织的信号强度来增加信号强度

D.通过影响质子的弛豫时间，间接地改变组织信号强度

E.通过改变梯度场的强度来进行增强

198.关于MRI对比剂有叙述，以下错误的是：（2006年MRI医师）

A.血池性对比剂不易透过毛细血管基膜，适用于灌注加权成像和对比增强MRA

B.肝细胞特异性对比剂主要用于提高肝脏肿瘤的检出率，对鉴别肿瘤是否来源于肝细胞无价值

C.Mn-DPDP能产生很强的缩短T1效应

D.SPIO可产生很强的缩短T2效应

E.非离子型细胞外液对比剂渗透压低，安全性进一步提高

199.低浓度顺磁造影剂对质子弛豫时间的影响为：

A.T1缩短，T2改变不大

B.T1缩短，T2延长

C.T1延长，T2缩短

D.T1缩短，T2缩短

E.T1延长，T2延长

200.高浓度顺磁造影剂对质子弛豫时间的影响为：

A.T1缩短，T2改变不大

B.T1缩短，T2延长

C.T1延长，T2缩短

D.T1缩短，T2缩短

E.T1延长，T2延长

201.超顺磁性颗粒造影剂对质子弛豫时间的影响为：

A.T1缩短，T2缩短

B.T1缩短，T2延长

C.T1不变，T2缩短

D.T2不变，T2延长

E.T1延长，T2缩短

202.铁磁性颗粒造影剂对质子弛豫时间的影响为：

A.T1缩短，T2缩短

B.T1缩短，T2延长

C.T1不变，T2缩短

D.T2不变，T2延长

E.D.T1延长，T2缩短

203.Gd—DTPA缩短T1的机理是：

A.较小的电子磁矩

B.较大的电子磁矩

C.较大的质子磁矩

D.较小的质子磁矩

E.较多的质子数量

204.Gd—DTPA为：

A.抗磁性

B.顺磁性

C.超顺磁性

D.非离子性

E.过渡金属

205.Gd3+含有几个不成对电子：

A.1

B.3

C.5

D.7

E.9

206.顺磁性物质缩短T1和T2弛豫时间与哪种因素有关：

A.顺磁性物质的浓度

B.顺磁性物质的磁矩

C.顺磁性物质局部磁场的扑动率

D.顺磁性物质结合的水分子数

E.以上均是

207.Gd-DTPA的应用中，下列说法哪项是错误的：

A.Gd-DTPA口服不吸收

B.静脉注射后，由肾脏浓缩以原形随尿排出

C.Gd-DTPA不透过细胞膜，主要在细胞外液

D.不易透过血脑屏障

E.易透过血脑屏障

208.注射Gd-DTPA后，不应采用的成像的方法有：

A.SE序列的T1加权成像

B.GRE序列的T1加权成像

C.T2加权成像

D.T1加权辅以磁化传递成像

E.T1加权辅以脂肪抑制技术

209.目前临床最常用MRI对比剂是：（2001年MRI医师）

A.Mn-DPDP

B.Gd-DTPA

C.Gd-EOB-DTPA

D.SPIO

E.USPIO

210.GD-DTPA的临床应用剂量为：（2002年MRI医师）

A.0.1mmol/Kg体重

B.1mmol/Kg体重

C.2mmol/Kg体重

D.3mmol/Kg体重

E.4mmol/Kg体重

211.GD—DTPA的临床应用常规剂量为：（2003年MRI医师）

A.0.1mmol/kg体重

B.1mmol/kg体重

C.2mmol/kg体重

D.3mmol/kg体重

E.4mmol/kg体重

212.Gd—DTPA增强主要是因为：（2000年MRI医师）

A.缩短T1驰豫时间

B.信噪比下降

C.空间分辨率下降

D.对比度下降

E.信号均匀度下降

213.关于MRI造影剂，下列说法不正确的是（2005年MRI医师）

A.Gd-DTPA可通过胎盘

B.Gd-DTPA可进入羊膜腔

C.Gd-DTPA可进入胎儿尿中

D.Gd-DTPA不能进入胎儿体内

E.Gd-DTPA可进入胎儿体内

214.Gd-DTPA增强可用于：（2004年MRI医师）

A.鉴别水肿与病变组织

B.碘过敏不能行CT增强者

C.在一定过程上区分肿瘤性病变与非肿瘤性病变

D.发现脑膜病变

E.以上均对

215.下列有关Gd-DTPA的临床应用，错误的是：（2004年MRI医师）

A.常规临床用量为0.1mmolkg

B.怀疑脑转移病变时可加大剂量2～3倍

C.只限于中枢神经系统疾患的应用

D.常规临床用量为0.2mlkg

E.用于关节造影时应稀释

216.有关Gd-DTPA的叙述，下列正确的是：（2006年MRI医师）

A.在静脉注射后可通过正常的血脑屏障

B.在静脉流注射后主要分布在细胞内

C.与蛋白质的亲和力大，穿透性大

D.对组织信号强度的影响与浓度无明显关系

E.通常组织内的Gd浓度越高，组织的T1就越短

217.Gd-DTPA的不良反应可包括：（2000年MRI医师）

A.头晕

B.头痛

C.恶心

D.心前区不适

E.以上均是

218.属网状内皮细胞性MR特异对比剂的是：（2006年MRI医师）

A.钆喷替酸葡甲胺与大分子蛋白质的结合物

B.锰螯合物

C.钆螯合物

D.极小的超顺磁氧化铁颗粒

E.超顺磁氧化铁颗粒

219.属网状内皮细胞性MR特异对比剂的是（2005年MRI医师）

A.钆喷替酸葡甲胺与大分子蛋白质的结合物

B.锰螯合物，如Mn-DPDP

C.钆螯合物，如Gd-EOB-DTPA

D.极小的超顺磁氧化铁颗粒

E.超顺磁氧化铁颗粒，如AMI-25等

220.选出与MRI信号强度密切相关的细胞：

A.血小板

B.红细胞

C.白细胞

D.脂肪

E.淋巴细胞

221.下列说法正确的是：（2000年MRI医师2）

A.正常组织MR信号80%来源于细胞内。

B.水对MR信号形成贡献最大。

C.自由水的T1明显延长。

D.结合水的T1有延长。

E.以上均对。

222.人体组织中的水有自由水和结合水之分,自由水是指：（2001年MRI医师）

A.分子游离而不与其它组织分子相结合的水

B.存在于细胞内的水

C.存在于细胞外间隙中的水

D.存在于血浆中的水E.自然运动频率低的水

223.自由水的运动频率：（2002年MRI医师）

A.显著高于拉摩尔共振频率

B.显著低于拉摩尔共振频率

C.接近拉摩尔共振频率

D.数万HZ以下

E.6-65HZ

224.组织中自由水的成份增加：（2006年MRI医师）

A.在T1WI表现为信号强度增加

B.在T2WI表现为信号强度降低

C.在T1WI表现为信号强度降低

D.在T2WI其信号强度不变

E.在T1WI其信号强度不变

225.下列说法正确的是：（2004年MRI医师）

A.自由水的自然运动频率高

B.结合水依附在大分子上，其自然运动频率小

C.自由水运动频率明显高于拉摩尔共振频率

D.结合水运动频率介于自由水与较大分子之间

E.以上均对

226.有关血管源性脑水肿，下列说法错误的是：（2000年MRI医师）

A.病理生理基础是血脑屏障破坏，血浆进入细胞和间隔。

B.主要发生在脑皮质。

C.可见于肿瘤、出血、炎症等。

D.在T1加权像显示不明显。

E.Gd—DTPA增强后无异常对比增强。

227.血管源性脑水肿的病理机制：（2001年MRI医师）

A.脑细胞缺氧,缺乏能量供应

B.外伤引起血管破裂

C.自由水减少

D.血脑屏障破坏,血浆从血管内漏出到细胞外间隙

E.脑皮层的萎缩

228.关于血管源性脑水肿有叙述，错误的是：（2006年MRI医师）

A.血管源性水肿是最常见的脑水肿，主要由于血脑屏障破坏引起

B.常见于脑肿瘤、血肿、炎症等病变周围

C.肿瘤或血肿周围的血管源性水肿多见于脑灰质，炎症及脑梗死引起的水肿在脑灰质和白质均可发生

D.血管源性水肿以自由水增加为主

E.肿瘤与周围血管源性脑水肿不能完全区分时，可进行Gd-DTPA增强扫描进行鉴别

229.脑内肿瘤瘤周水肿属：（2003年MRI医师）

A.间质性水肿

B.血管源性水肿

C.细胞毒性水肿

D.梗阻性水肿

E.渗出性水肿

230.细胞毒性脑水肿最常见的最因是：（2003年MRI医师）

A.炎症

B.肿瘤

C.脑缺血

D.外伤

E.脑出血

231.细胞毒性水肿的主要受累部位为：（2002年MRI医师）

A.脑灰质

B.脑灰白质

C.脑白质

D.脑室旁

E.脉络丛

232.间质性水肿的主要受累部位为：（2002年MRI医师）

A.脑灰质

B.脑灰白质

C.脑白质

D.脑室旁

E.脉络丛

233.间质性脑水肿的特点是：

A.脑室压力增高所引起

B.细胞肿胀

C.血脑屏障破坏

D.SET2WI脑白质高信号

E.SET2WI脑灰白质高信号

2344.关于脑血肿，下列说法正确的是：（2000年MRI医师）

A.急性脑血肿（0～2天）血肿中心在T2加权像上出现低信号

B.亚急性初期（第3天）血肿外围T1加权像上出现高信号

C.亚急性中期（6～8天）血肿在T1加权像、T2加权像上均出现高信号

D.亚急性后期（10～14天）血肿周围在T2加权像上出现低信号环

E.以上均对。

235.急性期脑内血肿在：（2001年MRI医师）

A.T2WI或T2*WI上表现为低信号

B.T2WI或T2*WI上表现为高信号

C.T2WI或T2*WI上表现为中等信号

D.T2WI上表现为高信号

E.T1WI上表现为高信号

236.急性期脑内血肿在：（2006年MRI医师）

A.T2WI上表现为低信号

B.T2WI上表现为高信号

C.T2WI上表现为中等信号

D.T1WI上表现为明显低信号

E.T1WI上表现为高信号

237.脑内血肿的亚急性早期指：（2006年MRI医师）

A.出血后2天，细胞膜完整

B.出血后第3天到第5天，细胞膜完整

C.出血后第5天到第10天，细胞膜开始破裂

D.出血后10天到3周，红细胞完全破裂

E.出血后3周至数月以后，含铁血黄素沉积

238.下列说法错误的是：（2000年MRI医师）

A.红细胞内正铁血红蛋白在T1加权像上出现低信号（高信号）

B.红细胞内正铁血红蛋白在T2时间无明显影响

C.红细胞外正铁血红蛋白有明显延长T2时间的作用

D.急性脑血肿（0～2天）T2加权像可出现中心部低信号

E.亚急性初期（第3天）在T1加权像上血肿外围出现高信号

239.亚急性出血正铁血红蛋白细胞外期的MR表现是：（2000年MRI医师）

A.T1WI低信号、T2WI高信号

B.T1WI高信号、T2WI高信号

C.T1WI高信号、T2WI低信号

D.T1WI低信号、T2WI低信号

E.T1WI等信号、T2WI等信号

240.在T2WI上，亚急性后期及慢性期血肿出现低信号环，是因为：（2003年MRI医师）

A.血肿周边出现正铁血红蛋白

B.血肿周边的巨噬细胞吞噬大量含铁血黄素

C.血肿周边钙化

D.血肿周边出现去氧血红蛋白

E.血肿周边出现氧合血红蛋白

241.临床MRI检查的脑内血肿中一般少有：（2003年MRI医师）

A.细胞内正铁血红蛋白

B.含铁血黄素

C.去氧血红蛋白

D.氧合血红蛋白

E.细胞外正铁血红蛋白

242.超急性期的脑内血肿（2005年MRI医师）

A.表现出血液的长T1长T2特性

B.表现出血液的短T1短T2特性

C.表现出血液的长T1短T2特性

D.表现出血液的短T1长T2特性

E.表现出血液的强顺磁性特性

243.由于细胞内正铁血红蛋白具有较强的顺磁性，使（2005年MRI医师）

A.血肿的T1值缩短

B.血肿的T2值缩短

C.血肿的T1值增加

D.血肿的T2值增加

E.血肿的质子密度增加

244.正铁血红蛋白：（2001年MRI医师）

A.顺磁性降低,使血肿的T1值增加

B.顺磁性不均匀,使血肿的T1值增加

C.一般从血肿中央向周边逐渐发展

D.具有较强的顺磁性,使血肿的T1值缩短

E.使血肿的T2值缩短

245.下列说法正确的是：（2004年MRI医师）

A.高浓度铁蛋白缩短T2时间

B.高浓度铁蛋白在T2加权像上显低信号

C.正常脑组织中也存在铁

D.细胞内的铁具有高磁化率

E.以上均对

246.关于铁沉积的描述，不正确的是（2005年MRI医师）

A.早老性痴呆患者大脑皮质铁沉积增多

B.帕金森氏病患者的壳核铁沉积增多，苍白球铁沉积减少

C.慢性血肿周围铁沉积增多

D.人体各部位出现铁沉积的年龄不同，发展也有差异

E.脑组织中的铁主要沉积在细胞内

247.原发性血色病（2005年MRI医师45）

A.铁沉积于主要在网状内皮系统

B.常发生于慢性溶血性疾病后

C.常发生于反复输血后

D.为常染色体隐性遗传病

E.脾脏和心肌信号可有明显降低

248.下列关于遗传性肝血色病的叙述，错误的是：（2003年MRI医师115）

A.病理上为含铁血黄素颗粒在肝细胞内沉积

B.典型的MRI表现为肝脏T2WI上信号明显降低

C.可继发小结节灶性肝硬化及肝细胞肝癌

D.MRI有助于判定肝血色病的疗效

E.早期即可出现脾脏T2WI低信号？

249.肝原发血色病有别于继发血色病的最主要征象是：（2006年MRI医师120）

A.在T1WI上肝实质呈现低信号

B.在T2WI上肝实质呈现低信号

C.心肌MRI信号降低

D.骨髓MRI信号降低

E.胰腺呈低信号？

250.下列哪项属于MRI的优点：（2003年MRI医师）

A.软组织对比优于CT

B.多参数、任意方向成像

C.除提供形态学信息外，还能提供功能和代谢信息

D.无骨伪影

E.以上均正确

251.MRI的优点（2005年MRI医师）

A.空间分辨率高

B.软组织分辨率高

C.灰度分辨率高

D.密度分辨率高

E.密度对比分辨率高

252.MRI显示后颅窝结构优于CT，主要原因是：（2003年MRI医师）

A.参数成像

B.可以任意方向直接成像

C.无骨伪影

D.利用MRI对比剂

E.能提供代谢信息

253.下列影像方法可行任意方位断层的是：（2004年MRI医师）

A.螺旋CT

B.电子枪CT

C.MRI

D.SPECT

E.PET

254.下列影像学方法哪个可行任意方位断层：（2002年MRI医师）

A.螺旋CT

B.电子枪CT

C.MRI

D.SPECT

E.PET

255.下列常用的临床检查方法中无电离辐射的是：（2003年MRI医师）

A.CT和PET

B.超声和CT

C.超声和MRI

D.CT和MRI

E.PET和MRI

256.下列影像学方法，哪个可直接显示脊髓：

A.超声

B.PET

C.X线平片

D.CT

E.MRI

257.选出MRI不如CT的项目：

A.检查无痛苦

B.可显示眶内软组织结构

C.黑色素瘤定性

D.少量新鲜出血

E.可显示视神经、眼外肌

258.有关MRI优点的表述,错误的是：（2001年MRI医师）

A.无辐射损伤,无骨伪影

B.软组织分辨力高

C.多参数成像提供更多的诊断信息

D.MRS提供组织代谢信息

E.不能直接进行多方位成像

259.下列说法错误的是：（2004年MRI医师）

A.急性脑血肿CT不如MR敏感

B.亚急性脑血肿MR优于CT

C.可根据MR图像的信号推测血肿的时间

D.亚急性脑血肿在CT上可为等密度

E.以上都不对

260.MRI可提供多种信息，其中描述错误的是：（2001年MRI医师）

A.组织T1值

B.组织T2值

C.质子密度

D.组织密度值

E.组织代谢信息

261.降低SAR值的方法有：（2006年MRI医师）

A.缩短ETL，延长TR，延长ES

B.减少扫描层数，采用EPI序列，缩短TR，延长ETL

C.延长ETL，延长TR，延长ES

D.修改射频脉冲，降低能量，缩短TR

E.增加扫描层数，采用GRE序列，延长TR

262.MRI检查的禁忌证为：（2000年MRI医师）

A.装有心脏起搏器

B.眼球内金属异物

C.人工关节

D.动脉瘤用银夹结扎术后

E.以上都是

263.心脏MRI检查的绝对禁忌证是：（2001年MRI医师）

A.安装心脏起搏器的患者

B.长期卧床的老年患者

C.下腔静脉置人金属支架的患者

D.体内置有金属节育环的患者

E.装有义齿的患者

264.下列何种情况的病人绝对禁止进入MR室：（2003年MRI医师）

A.装有人工股骨头

B.装有心脏起搏器

C.宫内节育器

D.幽闭恐惧综合证

E.对比剂过敏

265.装有心脏起博器的病人不能进行下列哪种检查：（2002年MRI医师）

A.MRI

B.CT

C.X线平片

D.SPECT

E.PET

266.危重病人一般不宜进行MRI检查，是因为：（2003年MRI医师）

A.MR扫描中不易观察病人

B.一般的监护仪器在MR室内不能正常工作

C.MRI一般检查时间偏长

D.危重病人一般难以配合检查

E.以上都是

基础解剖（31）

1.下列由脊索形成的结构是：（2006年MRI医师127）

A.椎体

B.椎间盘

C.脑膜

D.椎旁肌肉

E.脊髓

2.动眼神经的功能和解剖特征为：（2002年MRI医师33）

A.运动性神经

B.动眼神经核位于中脑下丘阶段

C.由中脑背侧出脑

D.海绵窦内侧壁可见该神经

E.由眶下裂入眶

3.滑车神经的功能和解剖特征为：（2002年MRI医师26）

A.运动性神经

B.滑车神经核位于中脑上丘阶段

C.由脚间窝出脑

D.海绵窦内侧壁可见该神经

E.由眶下裂入眶

4.视神经孔在眶斜位摄影投影在眼眶：

A.内上象限

B.内下象限

C.外上象限

D.外下象限

E.眼眶中心

5.枢椎齿状突原发骨化中心有：（2004年MRI医师37）

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

E.以上均不对

6.成人颈椎侧位平片环齿之距离为：（2000年MRI医师31）

A.1mm～1.5mm

B.2.5mm～4mm

C.5mm～6mm

D.6mm以上

E.以上均不是

7.颈动脉间隙内不含有：（2004年MRI医师6）

A.颈总动脉

B.颈内静脉

C.舌咽神经

D.迷走神经

E.副神经

8.胸锁关节层面可见几对血管排列气管两侧：

A.2

B.3

C.4

D.5

E.6

9.主肺动脉窗层面不包括哪一解剖结构：（2002年MRI医师86）

A.升主动脉和降主动脉

B.降主动脉，气管

C.上腔静脉

D.奇静脉弓通常也位于此层面

E.头臂静脉

10.我国正常人心胸比率上限为：

A.0.45

B.0.50

C.0.52

D.0.55

E.以上都不对

11.右下肺门的主要构成为：

A.右下肺动脉及下肺静脉

B.右下肺动脉及上下肺静脉

C.右下肺静脉及动脉(除后回归支外)

D.右下肺静脉及相应支气管、淋巴结

E.右下肺动脉

12.Kohn氏孔能够进行侧支通气是发生在：

A.小叶内

B.小叶间

C.肺段间

D.肺叶间

E.以上都不是

13.矢状位胸腺垂直径最大约为：（2004年MRI医师10）

A.1mm～2cm

B.3mm～4cm

C.5mm～7cm

D.8mm～9cm

E.以上均不是

14.正常食管壁厚度大约为：（2004年MRI医师9）

A.1mm

B.3mm

C.5mm

D.4mm

E.以上均不是

15.下列哪些结构共同出入第一肝门：

A.门静脉，肝静脉，肝动脉

B.门静脉，肝动脉，胆管

C.肝静脉，肝动脉

D.肝静脉

E.肝静脉，门静脉，胆管

16.第二肝门的解剖定义是：（2000年MRI医师93）

A.门静脉.肝动脉.胆管出入肝处

B.左门静脉进入圆韧带处

C.尾叶引流静脉进入下腔静脉处

D.右.中.左肝静脉主干注入下腔静脉处

E.左.右肝管出肝处

17.肝尾叶的静脉引流入：（2003年MRI医师111）

A.中肝静脉

B.下腔静脉

C.右肝静脉

D.左肝静脉

E.门静脉

18.肝尾叶位于：（2001年MRI医师125）

A.肝镰状韧带和纵裂左侧

B.肝镰状韧带右侧

C.肝门前方

D.肝门后方

E.肝门内侧

19.腹膜后腔的前后界限是：（2002年MRI医师80）

A.前界为壁层腹膜，后界为肾前筋膜

B.前界为壁层腹膜，后界为横筋膜

C.前界为壁层腹膜，后界为肾后筋膜

D.前界为肾前筋膜，后界为肾后筋膜

E.前界为肾前筋膜，后界为横筋膜

20.侧锥筋膜的构成是：（2002年MRI医师83）

A.前后两层肾筋膜在肾周间隙外侧融合形成

B.后壁层腹膜与前肾筋膜融合形成

C.后肾筋膜与横筋膜融合形成

D.后壁层与后肾筋膜融合形成

E.上述各项都不对

21.哪种组织器官不位于肾周间隙：（2002年MRI医师81）

A.肾

B.肾上腺

C.肾血管

D.降结肠

E.肾周筋膜

22.下列哪种器官不在腹膜后腔肾前间隙内：（2002年MRI医师82）

A.12指肠2-4段

B.胰尾

C.降结肠

D.肠系膜血管

E.脾血管

23.不在腹膜后肾前间隙的器官是：

A.十二指肠2～4段

B.升结肠

C.胰头、体部

D.胰尾

E.肠系膜血管

24.肾门向肾内延续的含脂肪的腔称为：（2003年MRI医师86）

A.肾大盏

B.肾孟

C.肾窦

D.肾门

E.肾蒂

25.正常两侧髂静脉汇合成下腔静脉的平面为：（2004年MRI医师98）

A.L3

B.L5

C.L2

D.L4

E.L1

26.正常成人前列腺最大径是：

A.小于3.5cm

B.小于4cm

C.小于4.5cm

D.4.5至5cm

E.以上均不是

27.正常前列腺最大径是：（2002年MRI医师94）

A.小于3.5cm

B.小于4cm

C.小于4.5cm

D.小于5cm

E.等于4cm

28.关于前列腺解剖，错误的是：（2004年MRI医师99）

A.为倒锥形结构

B.可分前肌纤维质，中央叶和外围叶3部分

C.中央叶占75%，外围叶占25%

D.中央时还可以分为移行带，中间带和尿道周围带

E.T2加权象上前列腺包膜为线状低信号

29.输卵管的解剖自内向外的次序是：

A.壶腹部.漏斗部.峡部.伞部

B.壶腹部.漏斗部.伞部.峡部

C.峡部.壶腹部.漏斗部.伞部

D.峡部.漏斗部.壶腹部.伞部

E.峡部.漏斗部.伞部.壶腹部

30.骨髓的特点为：（2002年MRI医师113）

A.骨髓中有松质骨

B.红髓中无脂肪细胞

C.黄髓中有丰富的血窦

D.黄髓有造血活性

E.成人红髓主要分布于四肢骨

31.成人时，下列不是红骨髓集中部位的是：（2004年MRI医师13）

A.颅骨

B.脊柱

C.肋骨

D.骨盆

E.股骨

颅脑正常解剖及基本病变（34）：

1.额叶的额上回、额中回及额下回在（2005年MRI医师110）

A.矢状位显示最为清楚

B.横切位显示最为清楚

C.冠状位显示最为清楚

D.横轴位显示最为清楚

E.斜切位显示最为清楚

2.中央前回为：（2002年MRI医师36）

A.运动中枢

B.感觉中枢

C.视觉中枢

D.听觉中枢

E.嗅觉中枢

3.三脑室的：（2002年MRI医师35）

A.顶为胼胝体

B.后壁为胼胝体压部

C.侧壁为豆状核

D.中部有中间块

E.前壁为视交叉

第三脑室：是前后矢状走行的裂隙状狭窄腔，两侧壁上部为丘脑，顶为中间帆腔，下部为下丘脑，前界为终板和前联合，后壁为后联合，第三脑室中间部位融合形成中间块，正中矢状面观察第三脑室上.下.前.后结构最为理想。

4.胼胝体向：（2002年MRI医师34）

A.上连侧脑室

B.下连三脑室

C.内连半球纵裂

D.后连枕角

E.前下连终板

5.豆状核包括：（2004年MRI医师69）

A.壳核及屏状核

B.苍白球及壳核

C.苍白球及屏状核

D.尾状核及苍白球

E.壳核及杏仁核

6.基底节包括：（2006年MRI医师121）

A.尾状核、壳核、杏仁核、屏状核

B.新纹状核、旧纹状核、豆状核、杏仁核

C.尾状核、豆状核、苍白球、杏仁核簇

D.尾状核、豆状核、屏状核、杏仁核簇

E.苍白球.壳核.尾状核.新纹状体

7.大脑深部灰质结构:基底节包括哪些内容：（2001年MRI医师81）

A.新纹状体,旧纹状体

B.尾状核,豆状核

C.尾状核,豆状核,丘脑

D.丘脑,豆状核

E.尾状核,屏状核及杏仁核簇

基底节包括：尾状核、豆状核、屏状核及杏仁核等。其中尾状核和豆状核合称为纹状体。

8.纹状体包括：（2002年MRI医师25）

A.丘脑前侧、内侧核

B.丘脑腹侧、外侧核

C.尾状核、壳核

D.尾状核、屏状核

E.壳核、杏仁核

基底神经节：为大脑半球基底壁内的厚灰质团块，位置靠近脑底，包括纹状体.屏状核和杏仁核。纹状体：由尾状核及豆状核组成。此二核并不完全分隔，其前端和腹侧面是互相连结的。尾状核；呈弯羊角形。全长伴随着侧脑室，尾端达下角的前部。尾状核前端膨大，称尾状核头，其背面突向侧脑室前角，腹侧面邻接前穿质。尾状核中部，即核体稍细，沿着丘脑的背侧缘伸延，与丘脑背侧面之间以终纹为界。到丘脑后端，尾状核变得更细，由此折曲转向腹侧延为核尾，沿着侧脑室下角的顶部前行，终端连结杏仁核。豆状核：完全包藏在内囊外侧的白质里核的前下方与尾状核头相连，其余部分借内囊与尾状核和丘脑隔开。切面呈三角形，核内被两个白质的板层分隔成三部，外侧部最大，名壳核，其余二部叫苍白球。

9.海马旁回的前端向内侧弯曲形成：

A.钩回

B.齿状回

C.台回

D.海马

E.颞下回

10.关于海马结构的解剖,下列哪项不对：（2001年MRI医师83）

A.一般认为海马结构属于边缘系统

B.海马结构兼有灰白质

C.海马结构包括海马、齿状回、下托、海马槽、海马伞穹隆

D.海马齿状回、下托属于灰质成分、海马槽、海马伞、穹隆属于白质成分

E.海马齿状回、下托属于白质成分,海马槽、海马伞、穹隆属于灰质成分

11.扣带回的解剖特点为：（2002年MRI医师24）

A.为一马蹄形皮质带

B.胼胝体嘴前无扣带回延续

C.位于扣带沟上方

D.延至枕颞内侧回

E.在颞叶前部与内侧杏仁核相连

12.与外侧裂不相邻的是：（2000年MRI医师69）

A.岛叶

B.颞叶

C.枕叶

D.顶叶

E.额叶

13.尾状核头位于：（2002年MRI医师23）

A.内囊前肢的外侧

B.内囊膝部的外侧

C.内囊后肢的外侧

D.突向侧脑室额角

E.突向侧脑室颞角

14.视觉皮层位于：（2006年MRI医师73）

A.额上回

B.距状沟两侧

C.颞上回

D.枕叶

E.额叶颧回

15.成人时，脊髓圆锥位于：（2004年MRI医师83）

A.L1～L2水平

B.L2～L3水平

C.L3～L4水平

D.L4～L5水平

E.L5～S1水平

16.下丘脑不包括：（2003年MRI医师35）

A.乳头体

B.视交叉

C.漏斗

D.灰结节

E.穹隆

17.下丘脑属于：（2003年MRI医师36）

A.端脑

B.间脑

C.丘脑

D.中脑

E.后脑

18.下丘脑属于：（2006年MRI医师57）

A.嗅脑

B.间脑

C.丘脑

D.中脑

E.后脑

19.正常成人基底节铁沉积最易发生在：（2004年MRI医师68）

A.尾状核

B.壳核

C.苍白球

D.屏状核

E.丘脑

20.不在海绵窦内的颅神经为：（2004年MRI医师24）

A.动眼神经

B.外展神经

C.三叉神经运动支

D.舌咽神经

E.三叉神经第二支

21.内囊的信号在：（2002年MRI医师28）

A.T1WI为低信号

B.准T1WI为低信号

C.N（H）WI为高信号

D.T2WI为高信号

E.T2WI为低信号

22.关于内囊解剖的描述,下列哪项不对：（2001年MRI医师82）

A.内囊是上至放射冠下达大脑脚的扇形白质结构

B.内囊的内侧为尾状核,丘脑,外侧为豆状核

C.内囊包括前肢,膝部,后肢,豆状核后部和下部

D.内囊在壳核的前面和后面与外囊相连

E.内囊中只有传入纤维,没有传出纤维

23.正常垂体在SET1WI的表现：（2002年MRI医师29）

A.横轴位显示最好

B.后叶的信号低

C.冠状位垂体柄偏向一侧

D.高径不大于15mm

E.GD-DTPA可增强

24.正常垂体的最大高度根据不同的人群有不同标准,其中怀孕后期和产后妇女的垂体最大高度可达：（2001年MRI医师84）

A.6mm

B.8mm

C.10mm

D.12mm

E.15mm

25.前连合MR有下述特点：

A.形状像自行车把手

B.TlWI为细条形低信号

C.N(H)WI为条状高信号

D.N(H)WI为条状等信号

E.T2WI为条状高信号

26.T2WI上，双侧内囊后肢后3/4处常可见对称的稍高信号，此信号代表（2005年MRI医师79）

A.皮质脊髓束

B.脊髓丘脑束

C.额桥束

D.皮质核束

E.听辐射

27.关于纵裂的描述，不正确的是：（2000年MRI医师70）

A.纵裂内是由硬脑膜构成的大脑镰

B.内含静脉窦

C.内含大脑前动脉和中动脉

D.将半球分成两半

E.大脑镰可以增强

28.下列影像学方法，哪个可直接显示脊髓：（2002年MRI医师53）

A.超声

B.PET

C.X线平片

D.CT

E.MRI

29.下列各种图像哪个对显示后颅窝肿瘤最敏感：（2002年MRI医师54）

A.X线平片

B.CT

C.T1加权像

D.质子密度加权像

E.T2加权像

30.Hahn氏切迹什么时候最明显(椎体)：

A.2个月以前的婴儿

B.4个月以前的婴儿

C.6个月以前的婴儿

D.8个月以前的婴儿

E.10个月以前的婴儿

31.脑部病变在扩散加权像上常显示为异常高信号的是：

A.肿瘤

B.炎症

C.急性脑梗死

D.变性病

E.先天畸形

32.肿瘤引起的水肿属于：（2004年MRI医师26）

A.间质性水肿

B.细胞毒性水肿

C.渗出性水肿

D.血管源性水肿

E.梗阻性水肿

33.脑肿瘤并发的瘤周水肿：

A.由于自由水进入神经元中

B.T2WI最易显示

C.T1WI最易显示

D.CT最易显示

E.Gd—DTPA增强不能区分肿瘤和水肿

34.脑白质、灰质同时受累者，多见于：（2004年MRI医师22）

A.血管源性脑水肿

B.细胞毒素水肿

C.间质性脑水肿

D.白质老化

E.以上都不是

颅脑肿瘤（52）：

1.关于脑外肿瘤的MRI定位诊断,下列哪一项不对：（2001年MRI医师85）

A.肿瘤以宽基底紧贴在颅骨内侧面

B.邻近脑白质受压,向脑室方向移位

C.有时可出现假包膜征象

D.肿瘤周围有显著脑水肿征象

E.邻近肿瘤的蛛网膜下腔增宽

2.关于脑肿瘤MRI信号特点的描述,哪项不对：（2001年MRI医师86）

A.绝大多数肿瘤T1WI呈低信号,T2WI呈高信号

B.信号均匀者为良性,信号不均匀的为恶性

C.有些肿瘤整体或部分在T2WI上呈等或低信号

D.钙化在T1WI可呈现低信号或高信号

E.钙化在T2WI呈低信号

3.增强通常不明显的肿瘤是：（2006年MRI医师58）

A.低级别星形细胞瘤

B.生殖细胞瘤

C.垂体瘤

D.转移瘤

E.脑膜瘤

4.枕叶肿瘤常见的MR征象为：

A.矢状位肿瘤宽基底指向天幕

B.矢状位显示枕骨受侵

C.矢状见顶枕沟向前上移位

D.横轴位见视放射向前推压

E.小脑上池内见肿块

5.神经纤维瘤信号多表现为：（2004年MRI医师39）

A.T1加权像低信号，T2加权像高信号

B.T1加权像高信号，T2加权像低信号

C.T1加权像高信号，T2加权像高信号

D.T1加权像低信号，T2加权像低信号

E.T1加权像低信号，T2加权像等信号

6.星形细胞瘤分为：（2000年MRI医师72）

A.2级

B.3级

C.4级

D.5级

E.6级

7.脑星形细胞瘤：

A.起源于血管

B.为脑内罕见肿瘤

C.肿瘤有包膜

D.均为良性肿瘤

E.良恶性均有

8.星形细胞瘤：（2001年MRI医师106）

A.多见于成的年人

B.多为恶性

C.膨胀性生长

D.境界清楚

E.好发于颈胸段

9.有关Ⅰ级星形细胞瘤MRI表现，错误的是：（2006年MRI医师132）

A.Ⅰ级星形细胞瘤是常见的胶质瘤

B.多发生于儿童及青少年

C.Ⅰ级星形细胞瘤包括毛细胞型星型细胞瘤和室管膜下巨星形细胞瘤等

D.发生在小脑的毛细胞型星形细胞瘤边缘清楚，多呈大囊性病灶

E.室管膜下巨细胞星形细胞瘤伴发于结节性硬化

10.毛细胞型星形细胞瘤常见部位不包括：（2003年MRI医师39）

A.下丘脑

B.脑干

C.视交叉

D.小脑半球

E.大脑半球

11.室管膜下巨细胞星形细胞瘤发生在：（2004年MRI医师5）

A.结节硬化

B.神经纤维瘤病

C.神经元移行异常

D.脊髓低位综合征

E.胶质瘤病

12.儿童小脑球占位性病变,首先考虑：（2001年MRI医师88）

A.血管母细胞瘤

B.髓母细胞瘤

C.生殖细胞瘤

D.星形细胞瘤

E.室管膜瘤

13.有关Ⅲ级星形细胞瘤的MRI表现,下哪项不对：（2001年MRI医师87）

A.肿瘤常见于大脑半球,以顶叶,枕叶多见

B.肿瘤在T1WI与T2WI上均表现均匀信号

C.肿瘤常见囊变,钙化少见

D.增强扫描肿瘤呈著不规则环状强化

E.肿瘤细胞也可沿室管膜下,脑脊液和软脑膜播散

14.IV级星形细胞瘤的MRI征象不包括：（2003年MRI医师42）

A.肿瘤增强较显著

B.可以出现胼胝体增粗且T2WI呈高信号

C.肿瘤有坏死

D.可以出现室管膜下播散

E.放疗后肿瘤通常明显缩小或消失

15.恶性星形细胞瘤的特点不包括：（2000年MRI医师71）

A.易坏死.出血

B.边界不清

C.增强明显

D.易转移

E.瘤周水肿明显

16.桥脑胶质瘤的常见表现不包括：（2004年MRI医师72）

A.T1加权像低信号

B.T2加权像高信号

C.桥脑肿胀

D.可包绕基底动脉

E.增强明显

17.桥脑胶质瘤表现为：

A.常推移和包绕椎动脉

B.不易经大脑脚侵及丘脑

C.易延及延髓和上颈髓

D.使第四脑室撑开

E.CT比MRI显示病变更好

18.儿童四脑室内占位性病变，呈：“塑形”或“钻孔”样生长，首先考虑：（2003年MRI医师40）

A.脉络丛乳头状瘤

B.表皮样囊肿

C.淋巴瘤

D.生殖细胞瘤

E.室管膜瘤

19.儿童小脑半球占位性病变，首先考虑：

A.血管母细胞瘤

B.髓母细胞瘤

C.星形细胞瘤

D.生殖细胞瘤

E.室管膜瘤

20.有关脊髓内室管膜瘤的叙述，不正确的是：

A.20～60岁常见

B.为恶性病变

C.可见囊性改变

D.为血供丰富的肿瘤

E.病变可增强

21.有关脊髓内室管膜瘤，叙述错误的是：（2003年MRI医师67）

A.可合并蛛网膜下腔出血

B.多为良性，少数为恶性

C.可见囊性改变

D.可发生在圆锥终丝

E.病变一般不增强

22.室管膜下巨细胞星形细胞瘤发生在：

A.结节硬化?

B.神经纤维瘤病

C.神经元移行异常

D.脊髓低位综合征

E.胶质瘤病

23.下列关于脉络从乳头状瘤的描述，正确的是（2005年MRI医师76）

A.儿童好发于第四脑室

B.发生于侧脑室三角区的肿瘤常引起梗阻性脑积水

C.一旦侵犯邻近脑组织并沿脑脊液播散则提示肿瘤恶变

D.肿瘤常呈分叶状，常呈等T1.等或稍长T2信号

E.肿瘤为乏血管性，增强检查多无强化

24.垂体瘤不易：（2004年MRI医师73）

A.沿脑脊液种植

B.出血

C.侵犯海绵窦

D.压迫视交叉

E.使垂体柄偏移

25.垂体瘤不包括：（2000年MRI医师19）

A.生长激素瘤

B.生殖细胞瘤

C.PRL瘤

D.ACTH瘤

E.TSH瘤

26.侵袭性垂体腺瘤的表现：

A.起源于垂体后叶

B.推移.包绕C2—4

C.不会经海绵窦上侵及鞍旁

D.不会经海绵窦下侵及鞍旁

E.多显示平直的鞍隔

27.松果体区生殖细胞瘤的特点：（2002年MRI医师30）

A.不压迫中脑导水管和大脑大静脉

B.T2WI表现为高信号

C.常合并鞍上和基底节受侵

D.对放射治疗不敏感

E.不易发生脑脊液种植转移

28.男，10岁有性早熟的临床表现，松果体区及鞍上见直径约1.5～2.5cm病灶，为等T1等T2，注射Gd—DTPA后病灶明显强化该病变可能为：

A.脑脓肿

B.脑转移瘤

C.生殖细胞瘤

D.脑血管畸形

E.脑膜瘤

29.WHO将脑膜瘤分为：（2006年MRI医师122）

A.脑膜瘤.非典型脑膜瘤.间变型脑膜瘤

B.良性脑膜瘤.恶性脑膜瘤.过渡型脑膜瘤

C.非典型脑膜瘤.上皮型脑膜瘤.脑膜瘤

D.纤维型脑膜瘤.上皮型脑膜瘤.血管型脑膜瘤

E.过渡型脑膜瘤.良性脑膜瘤.恶性脑膜瘤

30.脑膜瘤来源于：（2000年MRI医师73）

A.硬脑膜外层

B.硬脑膜内层

C.蛛网膜

D.柔脑膜

E.软脑膜

31.脑膜瘤的特点或表现是：

A.起源于硬脑膜血管内皮细胞

B.血管母细胞型脑膜瘤为恶性

C.MR不能显示包绕肿瘤的血管

D.MR不能区分钙化和血管

E.MR可显示瘤体内血管

32.哪种征象不是脑膜瘤的特点：（2004年MRI医师71）

A.可表现为T1.T2加权像等信号

B.增强不明显

C.可囊变.坏死

D.可钙化

E.可出现脑膜尾征

33.关于脑膜瘤的叙述，正确的是：（2006年MRI医师133）

A.脑膜瘤多见于幕下，多见于鞍区

B.脑膜瘤多见于幕上，典型的脑膜瘤基底部位于硬膜窦的大脑凸面

C.脑膜瘤多见于蝶骨脊和蝶骨翼

D.脑膜瘤多见于松果体区

E.脑膜瘤是脑内最常见的肿瘤

34.大脑凸面及大脑镰脑膜瘤有下述特点：

A.MR易于分辨肿瘤与颅骨和大脑镰关系

B.MR不能分辨包绕肿瘤的血管和脑脊液

C.MR不能分辨受挤压的脑白质

D.Gd—DTPA增强扫描见不到脑膜增强

E.见不到局部蛛网膜下腔增宽

35.常需与桥小脑角脑膜瘤鉴别的肿瘤是：（2004年MRI医师70）

A.皮样囊肿

B.听神经瘤

C.小脑胶质瘤

D.海绵状血管瘤

E.化感器瘤

36.位于桥小脑角部位的脑膜瘤的特点或表现是：（2002年MRI医师39）

A.可起源于小脑天幕

B.不向中颅凹延伸

C.T1加权像为明显的低信号

D.可显示伸入内听道的蒂

E.中等度以下的异常对比增强

37.女，50岁，左顶叶后部有一约4×6cm半球形病灶，为等Tl等T2，近颅骨处基底宽，该病变可能为：

A.星形细胞瘤

B.少突胶质细胞瘤

C.脑血管畸形

D.脑膜瘤

E.脑脓肿

38.血管母细胞瘤可合并：

A.神经纤维瘤病1型

B.结节性硬化

C.Chiari畸形

D.VonHippel-Lindau病

E.神经纤维瘤病2型

39.听神经瘤的特点不包括：（2000年MRI医师74）

A.T2加权像高信号

B.增强明显

C.可仅引起内听道扩大

D.脑干受压

E.不易发生囊变

40.微小听神经鞘瘤的最佳成像序列为：（2003年MRI医师37）

A.平扫T1WI

B.平扫T2WI

C.FLAIR

D.增强T1WI

E.DWI

41.颅内脊索瘤的特点或表现是：（2002年MRI医师31）

A.起源于斜坡骨膜

B.T1加权像斜坡骨髓为低信号

C.T1加权像斜坡骨髓为高信号

D.可显示瘤周脑水肿

E.椎.基底动脉“流空效应”消失

42.在MR上下列哪种肿瘤看不见化学位移伪影：（2002年MRI医师63）

A.皮样囊肿

B.脂肪瘤

C.畸胎瘤

D.神经鞘瘤

E.胆脂瘤

43.血管母细胞瘤可合并：（2004年MRI医师25）

A.神经纤维瘤病1型

B.结节性硬化

C.Chiari畸形

D.VonHippel-Lindau病

E.神经纤维瘤病2型

44.下列脑肿瘤中，儿童鞍区最常见的是（2005年MRI医师75）

A.垂体大腺瘤

B.垂体微腺瘤

C.脑膜瘤

D.动脉瘤

E.颅咽管瘤

45.与颅咽管瘤特点不符的是：（2003年MRI医师38）

A.为常见的鞍上肿瘤

B.好发于儿童

C.好发于40-60岁患者

D.信号常较均匀

E.肿瘤边界清楚

46.脑转移瘤MRI可表现为：

A.脑实质转移

B.硬脑膜转移

C.软脑膜转移

D.脑室内转移

E.以上均可发生

47.中枢神经系统以外的肿瘤脊髓转移最主要的方式是：（2002年MRI医师64）

A.CSF播散

B.血行转移

C.淋巴转移

D.直接侵犯

E.以上全对

48.脊髓内不伴有脊髓空洞症肿瘤是：（2002年MRI医师61）

A.室管膜瘤

B.星形细胞瘤

C.转移瘤

D.血管母细胞瘤

E.以上全不对

49.女性，15岁。头痛1年余，加重伴视物模糊半年。MRI平扫和增强检查见图（附：a.T1WI;b.T2WI;c.增强T1WI）。最可能的诊断为（2005年MRI医师82）

A.垂体瘤

B.颅咽管瘤

C.生殖细胞瘤

D.脑膜瘤

E.星形细胞瘤

50.男性，52岁。左侧肢体麻木.无力2年，近来加重。磁共振表现如图3（附后）所示。最可能的诊断是：（2006年MRI医师75）

A.神经鞘瘤

B.神经纤维瘤

C.室管膜瘤

D.脊膜瘤

E.转移瘤

51.男孩，5岁。头痛.恶心.呕吐伴走路不稳2月。MRI平扫和增强检查如图2（附后）所示，最可能的诊断是：（2006年MRI医师74）

A.多形性黄色星形细胞瘤

B.室管膜瘤

C.髓母细胞瘤

D.血管母细胞瘤

E.毛细胞星型细胞瘤

52.女性，30岁，双上肢麻木无力一年，进行性加重伴走路不稳。查体：双上肢感觉减退，共济失调。MRI表现见图（附后：a.矢状T1WI;b.矢状T2WI），最准确的诊断为（2005年MRI医师83）

A.脊髓空洞

B.脊髓积水

C.Chiari畸形合并脊髓空洞

D.Dandy-Walker综合征

E.颈髓室管膜瘤

脑部炎症（17）：

1.脑脓肿壁短T2低信号最可能是：（2000年MRI医师6）

A.含铁血黄素沉着。

B.胶原结构。

C.血管影。

D.钙化。

E.铁沉积。

2.脑脓肿的下列表现哪种是错误的：

A.脓肿壁往往脑室侧较厚，颅骨侧较薄

B.脓肿壁内缘一般无附壁结节

C.脓肿往往呈圆或椭圆形，呈环形增强

D.有的脓肿只有壁增强扫描才显示出脓腔

E.脓腔内可有气体，脓肿壁可有出血

3.关于脑脓肿的描述,下列哪一项不对：（2001年MRI医师89）

A.细菌侵入引起局限性脑内炎症并形成脓腔,称脑脓肿

B.其主要感染途径是鼻窦和乳突感染逆行进入颅内

C.脑脓肿可分脑炎早期,脑炎晚期,脓肿形成早期和脓肿形成晚期

D.脓肿晚期增强扫描,脓肿壁呈均匀环状强化

E.脑脓肿应该与胶质瘤和转移瘤相鉴别

4.哪种表现不是脑脓肿的特点：（2004年MRI医师75）

A.圆形或椭圆形

B.规则光滑的环形增强

C.伴有水肿

D.可多个相邻

E.海绵状血管瘤

5.硬膜外脓肿的MRI诊断依据是：（2002年MRI医师58）

A.T1及质子密度像，感染处硬膜外出现较高信号影

B.矢状位质子密度像，硬膜外出现条状高信号影

C.质子密度及T2像可显示脓肿壁呈低信号影

D.硬膜囊和脊髓受压移位

E.上述各项全部正确

6.结核性脑膜脑炎常见表现不包括：（2003年MRI医师45）

A.脑内结构灶

B.多发性脑梗死

C.交通性脑积水

D.硬脑膜炎症

E.梗阻性脑积水

7.关于单纯疱疹性脑炎的叙述,下列哪一项不对：（2001年MRI医师90）

A.本病是最常见脑部病毒性感染,可累及任何年龄,但是以成人多见

B.本病常首先发生在颞叶

C.早期T1WI可见局部脑回肿胀,T2WI病灶呈高信号

D.发病1～2周后,增强扫描可见脑回样显著异常强化

E.本病病情发展快,死亡率高,后遗症多,早期诊断很重要

8.12岁儿童，间断性头痛1月，MRI显示右颞叶肿胀，病变呈长T1.长T2信号，注射对比剂后病灶无明显增强，病变边界不清，无明显灶周水肿，诊断首先考虑：（2003年MRI医师43）

A.单纯疱疹性脑炎

B.II级星形细胞瘤

C.III级星形细胞瘤

D.IV级星形细胞瘤

E.播散性脑脊髓炎

9.显示脑囊虫形态最好的检查方法为：（2000年MRI医师75）

A.MRI

B.CT

C.DSA

D.EEG

E.X光片

10.显示脑囊虫钙化最好的方法为：（2000年MRI医师76）

A.MRI

B.CT

C.DSA

D.EEG

E.X光片

11.显示脑囊虫头节最佳的检查方法为：（2003年MRI医师44）

A.MRI

B.RET

C.X线平片

D.CT

E.SPECT

12.有关脑囊虫的分型中，最常见的是：（2006年MRI医师123）

A.脑实质型

B.脑膜型

C.脑室型

D.脑粒质和脑膜型

E.脑膜型和脑室型

13.脑囊虫病的特点及表现是：（2002年MRI医师27）

A.为脑内细粒棘球蚴寄生

B.活动期可见囊虫头节

C.用GD-DTPA头节多不增强

D.囊虫变性不引起脑水肿

E.“白靶征”指头节为高信号

14.下列描述不正确的是：（2004年MRI医师27）

A.脑囊虫破裂会出现化学性脑膜炎

B.脑囊虫退变死亡会产生脑水肿

C.脑囊虫头节总是显示清楚

D.脑囊虫可发生在四脑室内

E.药物治疗后脑囊虫会缩小

15.脑囊虫退变死亡时会出现：（2004年MRI医师74）

A.缩小

B.出血

C.钙化

D.脑水肿

E.无变化

16.脑弓形体病的MR表现是：（2002年MRI医师32）

A.常为单发

B.T1加权像低信号病变内有点状更低信号

C.T2加权像椭圆形低信号病变内有点状更低信号

D.T2加权像椭圆形低信号病变内有点状高信号

E.病灶周围无脑水肿

17.中枢神经系统真菌感染最常累及的部位为（2005年MRI医师77）

A.脑室系统

B.大脑半球灰白质交界区？

C.小脑

D.基底节区

E.脑干

脑血管病变（17）：

1.MRA对下列血管变显示最好的是：（2004年MRI医师76）

A.动静脉畸形

B.急性期出血

C.蛛网膜下腔出血

D.亚急性期出血

E.海绵状血管瘤

2.急性期脑梗塞早期会出现：（2004年MRI医师28）

A.T2加权像高信号

B.大血管因血流变慢可有增强

C.血管源性水肿

D.占位效应明显

E.脑回样增强

3.MRDWI对超急性期脑梗死的诊断具有明显的优势,梗死后__分钟即可做出诊断：（2001年MRI医师91）

A.150

B.120

C.90

D.60

E.30

4.垂体瘤卒中亚急性期有下述特点：

A.T1加权像表现为低信号

B.质子密度加权像表现为低信号

C.T2加权像表现为等信号

D.原因为感染

E.原因为出血

5.静脉窦血栓形成的MRI征象不包括：

A.静脉窦内异常信号

B.侧脑室扩张

C.皮层出血

D.皮层肿胀

E.中线结构常无移位

6.静脉窦血栓形成的诱因不包括：（2004年MRI医师29）

A.血管畸形

B.妊娠

C.严重脱水

D.脑部感染

E.血液高凝状态

7.蛛网膜下腔出血道选的检查方法应为：（2003年MRI医师51；2006年MRI医师53）

A.MRI

B.PET

C.EEG

D.CT

E.ECT

8.关于蛛网膜下腔出血的MRI诊断：（2001年MRI医师96）

A.由于出血与脑脊液混合,可能影响凝血

B.MRI显示急性蛛网膜下腔出血较敏感

C.亚急性蛛网膜下腔出血T1WI,T2WI均呈高信号

D.T1WI对诊断蛛网膜下腔出血很重要

E.MRI诊断急性蛛网膜下腔出血不如CT敏感

9.病变最易破裂而造成蛛网膜下腔出血的是：（2000年MRI医师78）

A.脑梗塞

B.动脉瘤

C.海绵状血管瘤

D.静脉瘤

E.毛细血管扩张症

10.不符合动脉瘤的表现为：（2000年MRI医师79）

A.多数可显示来源

B.可呈流空信号

C.可有血栓形成

D.均有增强

E.有时需与肿瘤鉴别

11.颅内最常见的动脉瘤是：（2004年MRI医师77）

A.假性动脉瘤

B.夹层动脉瘤

C.囊状动脉瘤

D.梭形动脉瘤

E.混合性动脉瘤

12.血管畸形不包括:（2000年MRI医师21）

A.动静脉畸形

B.动脉瘤

C.海绵状血管瘤

D.静脉瘤

E.毛细血管扩张症

13.动静脉畸形最佳检查方法为：（2000年MRI医师77）

A.CT

B.MRI

C.MRA

D.DSA

E.增强MRI

14.哪项脑血管畸形的描述是错误的：

A.脑血管畸形是蛛网膜下腔出血和脑内出血的重要原因

B.动静脉畸形MRI特征性所见是流空现象

C.动静脉畸形常并发出血

D.较大的动静脉畸形有占位效应

E.动静脉畸形的供血动脉比引流静脉粗

15.哪项脑血管畸形的描述是错误的：

A.AVM的MRI特征性所见是流空现象.供血动脉及引流静脉

B.AVM畸形血管与扫描平面平行时呈细管状垂直时呈圆形

C.海绵状血管瘤流空现象不明显但出血及出血后改变显而易见

D.海绵状血管瘤由许多薄壁血窦状腔隙组成

E.静脉血管瘤常位于脑表面皮层下，MRI呈流空管样结构

16.显示脑内毛细血管扩张症最敏感的检查序列是：（2003年MRI医师46）

A.T1WI平扫

B.T1WI增强

C.FSE或SE序列T2WI

D.GRE序列T2WI

E.FLAIR

17.关于脑毛细血管扩张的MRI表现，下列哪种说法是正确的（2005年MRI医师80）

A.病理上由扩张的毛细血管组成，管壁含有平滑肌和弹力纤维

B.幕上最多见，其次为小脑.脑干和脊髓

C.梯度回波T2WI呈明显低信号，与脱氧血红蛋白引起局部磁场不均匀有关

D.多数表现为T1WI和T2WI均为高信号

E.常规SE序列T1WI和T2WI可无异常发现，GD-DTPA增强后多数表现为脑回状强化

脑.脊髓先天性病变（16）：

1.属于神经元移行异常的疾病为：（2000年MRI医师80）

A.胼胝体发育不良

B.Chiari畸形

C.先天性孔洞脑

D.脑裂畸形

E.巨脑畸形

2.脑穿通畸形与脑裂畸形主要不同点在于：（2003年MRI医师101）

A.致病时间

B.诱发因素

C.病变范围

D.病变部位

E.临床表现

3.关于Dandy-Watker综合征，下列说法正确的是：（2006年MRI医师100）

A.以后颅窝扩大为特征，幕上结构多正常

B.多单独发生，极少合并其他颅脑畸形

C.MRI冠状位是显示畸形的最佳方位

D.可分为Dandy-Watker畸形和Dandy-Watker变异型

E.无脑干发育不良

4.有关脊髓脊膜膨出，错误的是：（2003年MRI医师71）

A.膨出可发生在颈段和腰段

B.为神经管闭合不全的一种类型

C.可合并脊髓纵裂畸形

D.无神经组织膨出

E.膨出周围可有脂肪沉积

5.脊膜膨出的影像诊断依据为：

A.椎体受压

B.椎间孔增大

C.脊髓增粗

D.椎管周围囊性病变与鞘膜囊相通

E.椎间隙变窄

6.脊髓纵裂常见于：（2000年MRI医师30）

A.上颈段；

B.下颈段；

C.上胸段；

D.下胸段；

E.以上均对。

7.脊髓纵裂中间的隔不是：（2001年MRI医师108）

A.血管

B.骨

C.软骨

D.纤维

E.分裂的脊髓包有蛛网膜和硬膜

8.原发性骨髓栓系综合症表现为：（2000年MRI医师29）

A.脊髓圆锥位于L3以下，终丝直径大于2mm；

B.脊髓圆锥位于L2以下，终丝直径大于1mm；

C.脊髓圆锥位于L1以下，终丝直径大于1mm；

D.脊髓圆锥位于T12以下，终丝直径大于1mm；

E.以上都不对。

9.原发性脊髓栓系统合征：（2001年MRI医师107）

A.不合并其他脊髓脊膜异常

B.圆锥位于L3椎体水平以下

C.终丝直径>2mm

D.圆锥信号正常

E.终丝粘附于椎管腹侧

10.原发性脊髓栓系综合征表现为：（2000年MRI医师86）

A.脊髓增粗

B.脊髓变细

C.脊髓低位

D.脊髓受压

E.脊髓内信号异常

11.有关原发性脊髓栓系综合征，错误的是：（2003年MRI医师68）

A.MRI检查有助于诊断

B.终丝直径应大于2MM

C.脊髓信号：T1WI呈低信号，T2WI中高信号

D.椎体形态无变化

E.蛛网膜下腔可扩大

12.脊髓空洞症应首选的影像学检查方法是：

A.X线平片

B.DSA

C.MRI

D.核素

E.超声

13.交通性脊髓空洞发生在：（2004年MRI医师8）

A.颅颈交界处

B.颈部

C.胸部

D.腰部

E.胸腰部

14.先天性脊髓空洞症MR影像表现不包括：（2003年MRI医师69）

A.串珠样改变

B.合并小脑畸形

C.病变强化

D.T2WI高信号

E.T1WI低信号

15.交通性与非交通性脊髓空洞主要区别是：（2004年MRI医师35）

A.是否与第四脑室中央孔相通

B.小脑扁桃体是否下移

C.空洞的形态

D.空洞在椎管内的位置

E.以上均不是

16.MR对先天性脊髓空洞与肿瘤继发的脊髓空洞的主要鉴别是：（2004年MRI医师34）

A.发病部位

B.发病年龄

C.T1加权像不同

D.Gd-DTPA造影后有无异常增强的病灶

E.脊髓形态是否增粗

脑变性及脑白质病变（18）：

1.肾上腺脑白质营养不良MR表现描述,错误的是：（2001年MRI医师93）

A.两侧侧脑室后角周围白质呈多对称性大片状异常信号

B.病灶由后向前逐渐发展是本病的一个显著特点

C.增强扫描病灶中间区呈花边状条带样强化

D.该病难以与多发性硬化等脑白质病相鉴别

E.疾病晚期可见脑萎缩,以侧脑室后角周围最明显

2.多发性硬化通常不发生于：（2000年MRI医师22）

A.大脑

B.小脑

C.脑干

D.丘脑

E.脊髓

3.脑多发性硬化的MR表现是：（2002年MRI医师22；2003年MRI医师47）

A.胼胝体不受累

B.“直角脱髓鞘征”T1加权像显示最敏感

C.“直角脱髓鞘征”质子密度加权像显示最敏感

D.“直角脱髓鞘征”T2加权像显示最敏感

E.静止期斑块可有明显异常对比增强

4.关于多发性硬化的MRI表现,错误的是：（2001年MRI医师94；2006年MRI医师135）

A.多发生在脑白质区,常为多发,也可单发

B.表现为侧脑室旁及半卵圆中心白质的脱髓鞘斑块

C.病灶多呈长椭圆形,常垂直于侧脑室分布

D.增强扫描静止期病灶有片状或环状强化

E.活动期病灶多表现为T1WI低信号,T2WI高信号

5.脊髓多发硬化：（2001年MRI医师104）

A.多见于老年人

B.多见于儿童

C.多见于男性

D.多见于腰部

E.多见于30～40岁

6.有关脊髓多发性硬化，错误的是：（2003年MRI医师75）

A.T1WI敏感

B.可见脊髓增粗

C.多见于颈，胸段

D.病变可强化

E.可有脑内多发性硬化病灶

7.有关脊髓多发性硬化，正确的是：（2004年MRI医师33）

A.是横贯性脊髓炎最常见原因

B.可使脊髓增粗

C.多见于颈.胸段

D.T1加权像不敏感

E.以上均对

8.脊髓多发性硬化，以下不正确的是（2005年MRI医师99）

A.女性患者多于男性

B.病变部位脊髓明显增粗

C.病变位于白质

D.颈.胸髓发生多见

E.T1WI低信号，T2WI高信号

9.肝豆状核变性代谢异常的元素是：（2000年MRI医师23）

A.铜

B.铁

C.钙

D.磷

E.锰

10.肝豆状核变性主要累及的部位是：（2004年MRI医师79）

A.尾状核和壳核

B.苍白球和壳核

C.丘脑外侧

D.桥脑和中脑

E.内囊后肢

11.老年脑下述部位铁沉积过多：

A.黑质.尾状核？

B.额叶白质

C.顶叶白质

D.枕叶白质

E.小脑白质

12.脱髓鞘病变不包括：（2003年MRI医师48）

A.多发性硬化

B.急性播散性脑炎

C.中心性桥脑溶解

D.橄榄桥脑小脑萎缩

E.渗透性髓鞘溶解

13.下列痢疾不属于脱髓鞘病变的是：（2004年MRI医师78）

A.中心性脑桥髓鞘溶解

B.多发性硬化

C.急性播散性脑脊髓炎

D.肾上腺脑白质营养不良

E.渗透性髓鞘溶解

14.中心性桥脑髓鞘溶解的原因有：（2004年MRI医师80）

A.脑梗塞

B.脑外伤

C.长期饮酒

D.代谢性

E.遗传性

15.有关脑桥中央溶解症的描述，下列哪一项是错误的（2005年MRI医师112）

A.慢性低钠血症纠正过快可以引起

B.常发生在慢性酒精中毒，营养不良及肝硬化等

C.矢状位脑桥中央长T1长T2椭圆形病灶

D.病灶不强化

E.病灶治疗后可以成软化灶

16.桥脑肿胀且信号异常时，鉴别诊断不考虑;（2000年MRI医师20）

A.桥脑胶质瘤

B.桥脑梗塞

C.桥脑脱髓鞘

D.桥脑炎症

E.桥脑变性病

17.橄榄桥脑小脑萎缩MRI特点为：（2003年MRI医师49）

A.脑组织信号和体积均为异常

B.脑组织信号和体积均为正常

C.脑组织信号正常，但体积正常

D.脑组织信号正常，但体积增大

E.脑组织信号正常，但体积缩小

18.橄榄桥脑小脑萎缩不包括：（2000年MRI医师81）

A.橄榄缩小

B.桥前池增宽

C.小脑脑沟增宽

D.四脑室扩大

E.脑干T2加权像呈高信号

颅脑损伤（11）：

1.颅内硬膜外血肿：（2003年MRI医师50）

A.多源于脑膜中动脉破裂

B.位于颅骨内板与硬脑膜之间

C.多位于颞顶部

D.常呈双凸透镜形状

E.以上均正常

2.关于硬膜外血肿的MRI的诊断,错误的是：（2001年MRI医师95）

A.硬膜外血肿多为骨折导致脑脑膜中动脉或静脉窦撕裂所致

B.血肿位于颅骨与硬脑膜之间,呈梭形或双凸透镜形

C.较大血肿可通过硬脑膜附着处,但一般不跨过颅缝

D.95%位于幕上,为单侧,以颞部最常见

E.血肿均发生于受伤后的24小时以内

3.关于硬膜外血肿的MRI描述中，下列哪一项是错误的（2005年MRI医师113）

A.迟发性硬膜外血肿多在受伤后24-48小时内出现

B.硬膜外血肿多为骨折导致脑膜中动脉或静脉窦撕裂所致

C.硬膜外血肿一般不会通过颅缝

D.硬膜外血肿表现为梭形或双凸形

E.硬膜外血肿发生部位以额顶部最常见

4.颅内硬膜下血肿：

A.源于桥静脉撕裂

B.位于硬脑膜与蛛网膜之间

C.老年人可无明确外伤史

D.常呈新月形

E.以上均正确

5.硬膜下血肿最好发生的部位是（2005年MRI医师114）

A.颞部

B.额顶部和颅中窝

C.顶部

D.枕部

E.顶枕部

6.女，12岁。车祸致头颅外伤3天。MRI显示左侧额顶部见新月形短T1长T2信号病灶，信号不均，跨越中线到对侧，脑组织受压内移，占位效应显著。可能的诊断是（2005年MRI医师115）

A.硬膜外血肿

B.硬膜下血肿

C.蛛网膜下腔血肿

D.弥漫性轴索损伤

E.脑挫裂伤

7.最容易损伤脊髓的外伤是：

A.横突孔骨折伴附件骨折

B.椎体压缩性骨折伴横突骨折

C.胸椎骨折伴肋骨骨折

D.下腰椎骨折，骨折碎片进入椎管

E.胸椎附件骨折，骨折碎片进入椎管

8.下列脊髓损伤中哪种MRI难发现异常：

A.脊髓受压

B.脊髓震荡

C.脊髓水肿

D.脊髓出血

E.脊髓液化坏死

9.关于弥漫性轴索损伤,正确的是：（2001年MRI医师97）

A9.临床根据病情可作出本病的诊断

B.CT诊断效果最好

C.MRI的诊断效果优于CT

D.PET的诊断效果优于MRI

E.SPECT为本病的首选检查方法

10.哪一项不符合弥漫性轴索损伤的表现（2005年MRI医师116）

A.占脑外伤后脑损伤的50%

B.特征性损伤部位在大脑白质区，胼胝体以及上部脑干背外侧

C.表现为多发小点片状短T1高信号出血灶

D.出血后期含铁血黄素沉着

E.预后比较好，不遗留后遗症

11.外伤性脊髓水肿伤后病情达到最严重的时间为：（2001年MRI医师105）

A.1天

B.2天

C.3～6天

D.7天

E.半月后

脊髓（4）：

1.肿瘤继发性脊髓空洞症和先天性脊髓空洞症MR影像的主要鉴别点是：

A.信号高低

B.脊髓空洞周围有无增强的病变？

C.病变部位

D.病变大小

E.病变形态

2.脊髓血管母细胞瘤易漏诊的原因：

A.无MRI信号异常

B.肿瘤侵犯范围大

C.肿瘤太小

D.肿瘤浸润

E.肿瘤边界不清

3.应与髓内血管畸形鉴别的主要疾病是：（2000年MRI医师28）

A.神经鞘瘤；

B.骨髓血管母细胞瘤；

C.骨髓转移瘤；

D.骨髓星形细胞瘤；

E.骨髓炎。

4.成人MRI示脑内多发异常信号且有明显环形增强，伴灶周水肿，首先考虑：（2003年MRI医师108）

A.脑血管瘤

B.急性播散性脑炎

C.病毒性脑炎

D.边缘性脑炎

E.肺癌脑转移

五官（38）：

1.视神经的扫描应使用：

A.横轴位

B.矢状位

C.平行于视神经的斜位

D.冠状位

E.斜冠状位

2.围绕视神经周围的是：

A.无任何组织

B.少突胶质细胞

C.雪旺氏细胞

D.脑膜

E.脂肪组织

3.上颌窦恶性肿瘤MRI表现为：

A.信号不均匀

B.边界不规则

C.上颌窦骨壁可出现异常信号

D.肿瘤可侵犯邻近结构

E.以上全对

4.内分泌性眼病的特征性改变为：

A.眼外肌增粗

B.可累及多根眼外肌

C.眼外肌的眼球侧肌腱不增粗

D.Tl和T2加权像眼外肌均为低或等信号

E.内直肌常受累

5.以下哪一项不是眼球钙化的常见原因：

A.视网膜母细胞瘤

B.视神经小疣

C.脉络膜骨瘤

D.眼球痨

E.黑色素瘤

6.胆脂瘤的特点或表现是：

A.起源于Rathke囊上皮残余

B.多位于脑内

C.脑沟、脑池可阻止肿瘤生长

D.T2加权像为高信号

E.用Gd—DTPA可发生异常对比增强

7.眼眶海绵状血管瘤MR表现是：

A.多位于肌锥外

B.为迂曲条状

C.T2加权像为低信号

D.T2加权像为高信号

E.病变信号不均匀

8.经咽鼓管圆枕的鼻咽部冠状位SET1加权像显示为：

A.鼻咽腔左右不对称

B.侧壁见呈弧形隆起的咽鼓管圆枕

C.咽鼓管咽口在其内上方

D.不能显示翼外肌

E.咽旁间隙在翼内肌外侧

9.女，30岁，左眼突出，运动障碍。CT显示肌锥内外有软组织密度不规则块影，均匀增强，眼环和眼外肌正常.最大可能是：

A.甲状腺性突眼

B.蜂窝组织炎

C.炎性假瘤

D.海绵状血管瘤

E.转移瘤

10.鼻咽部血管纤维瘤：

A.是有包膜的血管性肿瘤

B.是无包膜，浸润性生长的血管性肿瘤

C.是浸润性恶性血管性肿瘤

D.常见于老年人

E.CT不增强

11.视神经胶质瘤多见于：

A.婴儿

B.儿童

C.少年

D.青年

E.老年

12.关于下斜肌的描述，不正确的是：（2000年MRI医师）

A.起源于眼睑前内侧

B.向后向外走行

C.穿越于下直肌之下

D.终于眼球后外侧面

E.T1加权像易区分下斜肌和下直肌

13.内分泌性眼病的特征性改变为：（2000年MRI医师）

A.眼外肌增粗

B.可累及多根眼外肌

C.眼外肌的眼球侧肌腱不增粗

D.T1和T2加权像眼外肌均为低或等信号

E.内直肌受累

14.鼻咽癌早期表现不包括：（2000年MRI医师）

A.咽隐窝处小脓块

B.横轴位显示优于矢状位

C.T1加权像优于T2加权像

D.肿瘤明显增强

E.可向深部浸润

15.关于眼眶解剖的描述,错误的是：（2001年MRI医师）

A.眼眶由额骨,蝶骨,上颌骨等七块骨组成

B.眶隔之前的腔隙为隔前间隙,眶隔之后的腔隙为隔后间隔

C.支配眼球运动的肌肉称为眼外肌

D.视神经包括颅内段,眶内段和球内段

E.泪腺位于眼眶外上象限

16.下述眼眶病变中,哪项属于肌锥外病变：（2001年MRI医师）

A.海绵状血管瘤

B.炎性假瘤

C.泪腺瘤

D.淋巴管瘤

E.血管畸形

17.关于鼻咽癌的MRI诊断,错误的是：（2001年MRI医师）

A.鼻咽癌占鼻咽部恶性肿瘤的98%以上

B.绝大多数浸润性生长为主

C.肿瘤可顺肌束,神经血管束及纤维-脂纺组织界面蔓延

D.Gd-DTPA增强扫描肿瘤呈明显强化

E.少数较表浅的鼻咽癌以外生性生长为主,向鼻腔内突出

18.眼眶海绵状血管瘤的MR表现是：（2002年MRI医师）

A.多位于肌锥外

B.为迂曲状

C.T2加权像为低信号

D.T2加权像为高信号

E.病变信号不均匀

19.视网膜母细胞瘤的MR表现是：（2002年MRI医师）

A.T1加权像为高信号

B.T1加权像为中等信号

C.T1加权像为低信号

D.T2加权像为高信号

E.需行GD-DTPA增强

20.鼻咽上部横轴位SET2加权像显示为：（2002年MRI医师）

A.鼻咽腔左右不对称

B.咽鼓管圆枕显示清楚

C.咽鼓管咽口在圆枕后方

D.咽鼓管隐窝在圆枕前方

E.前方可见软腭

21.经咽鼓管圆枕的鼻咽部冠状位SET1加权像显示为：（2002年MRI医师）

A.鼻咽腔左右不对称

B.侧壁见呈弧形隆起的咽鼓管圆枕

C.咽鼓管咽口在其内上方

D.不能显示翼外肌

E.咽旁间隙在翼内肌外侧

22.鼻咽癌的特点或表现：（2002年MRI医师）

A.多为腺癌

B.咽隐窝小肿块矢状位显示最好

C.T2加权像对早期病变显示最敏感

D.横轴位T1加权像对病变显示最好

E.咽旁间隙受侵矢状位显示最好

23.经圆孔的鼻咽部矢状位SET1加权像显示：（2002年MRI医师）

A.由上缩肌和粘膜围成鼻咽部顶壁

B.不能显示翼板

C.不能显示下颌骨

D.不能显示翼外肌

E.咽旁间隙在翼内肌外侧

24.视神经最长的部分为：（2003年MRI医师）

A.球内段

B.眶内段

C.管内段

D.颅内段

E.脑内段

25.视神经鞘膜常发生的病变为：（2003年MRI医师）

A.胶质瘤

B.神经鞘瘤

C.脑膜瘤

D.炎症

E.神经纤维瘤

26.T1WI眼球内高信号，通常不发生在：（2003年MRI医师）

A.黑色素瘤

B.血管畸形

C.出血

D.视网膜母细胞瘤

E.炎症

27.腺样体增生的MRI信号特点为：（2003年MRI医师）

A.T1WI与肌肉等信号

B.质子密度像与肌肉等信号

C.T2WI与肌肉相比呈高信号

D.内部可有囊变信号

E.以上均正常

28.翼腭窝作为判定肿瘤是否侵犯周围结构的依据，主要是其内含有：（2003年MRI医师）

A.肌肉

B.血管

C.粘膜

D.脂肪

E.骨质

29.关于眶内炎性假瘤的描述不对的是：（2004年MRI医师）

A.常为单侧

B.边界清楚

C.眼肌和视神经可受累

D.T2加权像信号较低

E.眶尖脂肪可消失

30.1岁男婴，哭闹、拒食。查体可见左侧瞳孔黄光反射。影像学表现见图，最可能的诊断是（2005年MRI医师）

A.永存玻璃体增生症

B.先天性大眼球

C.视网膜剥离

D.视网膜母细胞瘤

E.寇氏（Coat’s）病

31.患者，女性，28岁。三年来，左侧眼球渐突出，无视力下降。磁共振表现见图（附后：a.T1WI;b.T2WI;c.增强T1WI）。最可能的诊断是（2005年MRI医师）

A.眶内神经鞘瘤

B.眶内静脉曲张

C.视神经鞘脑膜瘤

D.视神经胶质瘤

E.眶内海绵状血管瘤

32.有关主动脉假性动脉瘤的MRI检查，以下不正确的是（2005年MRI医师）

A.有与主动脉腔相通连的瘤腔

B.由血栓形成的瘤壁

C.血栓的MR信号总是高信号

D.动脉瘤破口的显示以收缩期为佳

E.主动脉旁出现厚壁囊样占位性病变

33.上颌窦腔内沿窦壁走行的半圆形长T1长T2信号影，边缘光滑清楚，窦壁骨质未见异常改变，应首先考虑为：（2006年MRI医师）

A.粘液囊肿

B.粘膜下囊肿

C.内翻性乳头状瘤

D.血管瘤

E.息肉

34.关于真菌性鼻窦炎的叙述，错误的是：（2006年MRI医师）

A.MR信号均匀

B.最多见于上颌窦

C.病变内出现无信号区

D.窦壁骨质增生硬化

E.窦壁可出现骨质破坏

35.以下关于鼻息肉的叙述，错误的是：（2006年MRI医师）

A.好发于筛窦和中鼻道内

B.MR信号多均匀

C.呈略长T1和T2信号

D.形态不规则，可累及后鼻孔及鼻咽腔

E.可伴有邻近骨质破坏

36.下列关于视神经胶质瘤的叙述，正确的是：（2006年MRI医师）

A.视神经胶质瘤可与视神经纤维瘤病Ⅱ型伴发

B.视神经胶质瘤多为良性

C.视神经胶质瘤在横轴位和矢状位MRI增强扫描时常表现为“轨道征”

D.视神经胶质瘤好发于中老年人

E.视神经胶质瘤仅累及单侧视神经

37.眶内海绵状血管瘤最具特征性的MRI表现为：（2006年MRI医师）

A.肿块位于肌锥内间隙

B.呈长T1长T2信号

C.肿块与眼球相邻

D.强化不明显

E.渐进性强化

38.胆脂瘤的特点不包括：

A.信号较均匀，边界较清楚

B.常呈“塑形”生长

C.易破裂引起化学性脑膜炎

D.病变通常无钙化

E.注射对比剂后病变通常无增强

胸部（42）

1.正常情况下胸部MRI不能显示的结构是：（2001年MRI医师）

A.胸腺

B.皮肤

C.胸膜

D.气管

E.食管

2.纵隔淋巴结短径大于mm为淋巴结肿大：（2001年MRI医师）

A.5

B.10

C.15

D.20

E.25

3.能大致区分胸腔积液性质的影像方法是：（2004年MRI医师）

A.X线片

B.MR

C.血管造影

D.透视下变换体位

E.以上均不是

4.周围型肺癌检查应首选：（2000年MRI医师）

A.CT

B.MR

C.超声

D.核素

E.血管造影

5.MRI用于肺癌诊断的叙述中，错误的是：（2006年MRI医师）

A.T1WI等信号，T2WI高信号

B.MRI平扫即可显示中心型肺癌的肺门肿块

C.MRI有利于显示肿瘤肿瘤侵犯胸壁的情况

D.MRI有利于？？

E.MRI显示肺癌总体效果优于CT

6.下列肺部肿块的信号改变哪项不对：（2001年MRI医师）

A.慢性肉芽肿干酪样结核在T2WI上呈低信号

B.肺原发癌或转移癌在T2WI呈高信号

C.炎性肿块在T1WI和T2WI上均呈高信号

D.血管性肿块由于流空效应表现无信号

E.脂肪瘤呈高信号

7.下列关于肺转移瘤的观点，错误的是（2005年MRI医师）

A.肺动脉是最常见的转移途径

B.胃癌是最常见的原发肿瘤

C.CT检出率高于胸片

D.对肺内小病灶的显示，MRI不及CT

E.肺尖、胸膜下、肋膈角等处病变，胸片易漏诊

8.最常见的婴幼儿肺结核表现为：（2003年MRI医师）

A.空洞和肺门淋巴结肿大

B.胸水

C.肺内浸润和肺门淋巴结肿大

D.胸水和散发结节阴影

E.肺内浸润影和空洞

9.结核最常侵犯纵隔的：（2004年MRI医师）

A.气管右旁（奇静脉组）淋巴结

B.气管左旁淋巴结

C.气管隆突前淋巴结

D.食管旁组淋巴结

E.隆突下淋巴结

10.肺动脉血栓栓塞主要的MRI表现为：（2006年MRI医师）

A.T1WI显示主肺动记及其分支血管有中等信号，或电影MRI上显示高信号动脉血中有低信号

B.肺动脉增粗

C.右心室增大

D.右心房增大

E.室壁运动弱

11.易合并恶性胸膜间皮瘤的尘肺见于：（2003年MRI医师）

A.矽肺

B.煤矽肺

C.铁矽肺

D.石棉肺

E.滑石肺

12.有关结节病，正确的是：（2003年MRI医师）

A.气管旁与肺门淋巴结受累

B.淋巴结受累常呈对称性分布

C.观察淋巴结肿大MRI优于CT

D.观察肺实质受累CT优于MRI

E.以上都正确

13.有关结节病，不正确的是：（2004年MRI医师）

A.气管旁与肺门淋巴结受累可为结节病的典型表现

B.淋受累常呈对称性分布

C.淋巴结肿大时，MR优于CT

D.观察肺实质是否受累时，CT优于MR

E.病理特征是肉芽肿沿支气管分布

14.纵隔淋巴结肿大的标准是：（2002年MRI医师）

A.横径等于或大于1cm

B.横径大于0.5cm

C.长径大于1cm

D.长径大于0.5cm

E.长径等于1cm

15.在纵隔MR横轴位扫描时，淋巴结的较小径线等于或大于多少时视为肿大：（2006年MRI医师）

A.0.5cm

B.1.0cm

C.1.5cm

D.2.0cm

E.2.5cm

16.有关纵隔淋巴结，错误的是：（2000年MRI医师）

A.正常时MR图像看不到淋巴结。

B.淋巴结在原MR序列上易识别。

C.淋巴结的信号强度和肌肉的信号强度相似。

D.MR检查可以区分纵隔淋巴结核血管结构。

E.以上均错

17.常位于中纵隔的病变是：（2004年MRI医师）

A.胸腺瘤

B.神经纤维瘤

C.支气管囊肿

D.皮样囊肿

E.畸胎瘤

18.纵隔神经源性肿瘤的MRI特点不包括：（2006年MRI医师）

A.多位于后纵隔、脊柱旁沟

B.MRI上肿瘤呈团块状，境界清楚

C.在T1WI上为低信号，T2WI为等信号

D.增强扫描显著强化

E.可发生坏死、囊变及出血

19.关于纵隔神经源性肿瘤的描述,错误的是：（2001年MRI医师）

A.多为良性

B.境界清楚

C.T1WI低信号

D.T2WI高信号

E.一般不强化

20.有关胸腺瘤，错误的是：（2004年MRI医师）

A.多见于20岁以下

B.为前纵隔病变

C.可伴有重症肌无力

D.胸腺瘤信号与肌肉的信号强度相似

E.可发生囊变

21.下述纵隔肿瘤中常与重症肌无力,低球蛋白血症等伴发的是：（2001年MRI医师）

A.淋巴瘤

B.胸内甲状腺肿

C.巨淋巴结增生症

D.胸腺瘤

E.畸胎瘤

22.有关“侵袭性”胸腺瘤，正确的是：（2004年MRI医师）

A.很少通过血行和淋巴管转移

B.局部浸润性生长

C.可沿邻边的胸腺与心包浸润

D.可伴有胸水

E.以上均对

23.有关“侵袭性”胸腺瘤，错误的是：（2003年MRI医师）

A.很少经血行和淋巴管转移

B.易侵入肺内

C.可沿胸膜蔓延或侵犯心包

D.可伴发胸水

E.局部侵袭性生长

24.纵隔畸胎瘤好发于（2005年MRI医师）

A.前纵隔

B.中纵隔

C.后上纵隔

D.后下纵隔

E.气管旁

25.提示恶性畸胎瘤的最主要指征是：（2001年MRI医师）

A.病变的大小

B.发病年龄

C.病变的部位

D.病变侵犯周围结构

E.病变的信号强度

26.诊断纵隔恶性畸胎瘤的指征是：（2002年MRI医师）

A.肿瘤直径超过5cm

B.位于前纵隔

C.含脂肪信号

D.局部受侵，肿瘤边缘不规则

E.以上均不是

27.下列关于实质性畸胎瘤的叙述，错误的是：（2006年MRI医师）

A.好发于20～40岁

B.多数位于前纵隔

C.境界清楚

D.T1WI和T2WI信号都均匀

E.T1WI和T2WI信号都不均匀

28.患者，26岁。体检胸片发现前纵隔中部类圆形肿块影，MRI提示囊性肿块，含脂肪成分。最可能的诊断为（2005年MRI医师）

A.甲状腺瘤

B.胸腺瘤

C.淋巴瘤

D.畸胎瘤

E.神经源性肿瘤

29.有关淋巴瘤，错误的是：（2000年MRI医师）

A.恶性淋巴瘤常侵犯胸部

B.非何奇金淋巴瘤侵犯纵隔者较少

C.淋巴瘤的淋巴结肿大为特征性MR征象

D.淋巴瘤可累及肺、心包

E.淋巴瘤的淋巴结肿大内可见出血性坏死

30.患者，34岁。头面部静脉努张。胸部MRI发现纵隔内广泛淋巴结肿大，部分融合成块，上腔静脉被包埋、狭窄。最可能的诊断为（2005年MRI医师）

A.甲状腺瘤

B.胸腺瘤

C.淋巴瘤

D.畸胎瘤

E.神经源性肿瘤

31.有关胸腔内生殖细胞瘤，错误的是：（2000年MRI医师）

A.多起源于胸腺

B.多见于20～40岁

C.多位于中纵隔

D.可见囊性信号

E.可见有脂肪信号

32.有关胸腔内生殖细胞瘤错误的是：（2003年MRI医师）

A.多起源于胸腺

B.多见于20-40岁

C.多位于后纵隔

D.内部可见囊性信号

E.内部可有脂肪信号

33.用于乳腺检查的影像学技术通常不包括：（2001年MRI医师）

A.超声

B.MRI

C.红外线

D.核医学

E.钼靶X线摄影

34.乳腺内由腺体和导管构成的复合结构在T1WI的信号特点为：（2006年MRI医师）

A.明显低于脂肪组织，略高于肌肉组织

B.明显低于脂肪组织，等于肌肉组织

C.明显高于脂肪组织，略低于肌肉组织

D.等于脂肪组织，略高于肌肉组织

E.等于脂肪组织，略低于肌肉组织

35.下列关于MR检查乳腺病变作用中，哪项描述是错误的（2005年MRI医师）

A.能显示病变的形态和大小

B.显示病变与周围结构关系

C.对深层组织的侵犯程度

D.增强扫描有助于良恶性病变鉴别和明确病变实际大小

E.能显示病变中微小钙化

36.关于乳房MRI成像技术，下列不正确的是：（2006年MRI医师）

A.多选择俯卧位成像

B.需要选择脂肪抑制技术成像

C.无需进行增强扫描

D.两侧乳房同时成像

E.多采用专用的表面线圈成像

37.下列关于乳腺病变的观点，错误的是（2005年MRI医师）

A.“Paget病”有转变为导管癌可能

B.髓样癌，边缘光整

C.只要见到腋下淋巴结，就提示转移

D.细小钙化多见于乳腺管内肿瘤

E.触诊比影像显示的肿块大，则提示恶性可能

38.下列错误的是：（2000年MRI医师）

A.多数乳腺纤维肿瘤呈T2加权像高信号。

B.乳腺癌在T1加权像可呈高、等、低或混杂信号。

C.MRI对乳腺检查的敏感性和特异性最高，是普查的最好方法。

D.MRI对乳腺内微钙化不敏感。

E.乳腺纤维肿瘤和腺癌内均可出血。

39.乳腺良性肿瘤的特点是：（2000年MRI医师）

A.边缘不规则

B.边缘毛刺状

C.边缘光滑分叶

D.导管样增强

E.快速增强，快速消退

40.下列描述错误的是：（2003年MRI医师）

A.多数乳腺纤维腺瘤呈T2加权像高信号

B.乳腺癌在T2加权像可呈高、等、低或混杂信号

C.MRI是乳腺癌普查的首选方法

D.MRI对乳腺内微钙化不敏感

E.乳腺纤维腺瘤和腺癌内均可出血

41.乳腺癌诊断要点中,错误的是：（2001年MRI医师）

A.多为40～60岁妇女

B.乳腺内结节状肿块边缘不规则并有放射状毛刺

C.肿块内出血坏死

D.肿块与皮肤粘连,皮肤增厚回缩,乳头内陷

E.MRI增强扫描肿块有明显强化

42.某患者，女性，40岁，发现右侧乳腺肿块就诊，MRI检查发现右侧乳腺肿块边界不清，形态欠规则，T1WI为低信号，T2WI信号强度明显升高，动态灌注曲线呈流出型，最可能的诊断为：（2006年MRI医师）

A.乳腺增生

B.乳腺纤维囊性病

C.乳腺纤维瘤

D.乳腺癌

E.乳腺囊肿

心脏、心包（26）：

1.MRI检查心脏的优点是：（2002年MRI医师43）

A.心内血液和心脏结构之间的良好对比

B.能分辨心肌、心内膜、心包和心包外脂肪

C.动态观察心肌运动

D.无损伤检查，十分安全

E.以上全对

2.心脏MRI不适用于：（2004年MRI医师88）

A.室间隔缺损

B.房间隔缺损

C.频发室性早博

D.单心室

E.完全性大动脉转位

3.关于MR心脏检查的说法，不正确的是：（2000年MRI医师36.）

A.左室呈椭圆形，内壁光滑；

B.容易区分无信号的血流和钙化；

C.右肺动脉内收缩期正常见不到信号；

D.自旋回波序列心肌常呈等信号；

E.心脏测量准确。

4.心脏快速MRI成像序列的优点不包括：（2000年MRI医师35）

A.能鉴别是血管结构还是含气空腔；

B.能鉴别是血流还是血栓；

C.能观察瓣膜的功能状况；

E.能测定心肌组织能量代谢

5.为了减少心脏搏动伪影对心脏大血管MRI图像的影响,一般采用心电门控技术,应用本法的TR时间决定于：（2001年MRI医师118）

A.R-R间期

B.P-R间期

C.R-P间期

D.2R-R间期

E.2P-R间期

6.能够在同一层面观察四个心腔的扫描方向为：（2004年MRI医师87）

A.横轴位

B.矢状位

C.冠状位

D.垂直于室间隔的长轴位

E.垂直于室间隔的短轴位

7.MRI能在同一层面上显示左、右心房及左、右心室四个心腔的位置是：（2002年MRI医师40、2005年MRI医师56）

A.矢状位

B.轴位

C.垂直于室间隔的心脏长轴位

D.垂直于室间隔的心脏短轴位

E.平行于室间隔的心脏长轴位

8.MRI为了观察心房与心室的关系，主动脉根部及左室流出道应选哪种扫描位置：（2002年MRI医师41、2006年MRI医师90）

A.平行于室间隔的心脏长轴位

B.垂直于室间隔的心脏长轴位

C.横轴位

D.矢状位

E.垂直于室间隔的心脏短轴位

9.关于房间隔缺损的不正确描述是（2005年MRI医师33）

A.原发孔（孔）型属心内膜垫部分缺损

B.寄发孔（孔）型缺损位于心房间隔中部

C.原发孔型常见

D.右心房扩大

E.右室壁增厚

10.MRI检查室间隔缺损有以下特点，错误的是：（2006年MRI医师92）

A.自旋回波MRI诊断室间隔缺损的准确性可达90%以上

B.对小的室间隔缺损诊断，MRI不及超声心动图加多普勒检查

C.横断面成像对判断室间隔缺损的部位和大小最适合

D.电影MRI能提高诊断的敏感性和特异性

E.MRI显示膜部不连续即可诊断为膜部室间隔缺损

11.法乐四联症MRI冠状位检查可显示：（2001年MRI医师122）

A.右室流出道狭窄

B.嵴内型室间隔缺损

C.主动脉和肺动脉的关系及管腔大小

D.判断左室肥厚或/和大小

E.体-肺动脉的侧支循环情况

12.典型的法乐氏四联症不包括：（2004年MRI医师43）

A.主动脉骑跨

B.右室肥厚

C.肺动脉瓣狭窄

D.三尖瓣下移

E.室间隔缺损

13.室壁瘤的常见MRI征象不包括：（2000年MRI医师37）

A.病变区局限性膨凸；

B.病变区局限性呈反向或（和）吴运动；

C.左室射血分数增加；

D.病变区室壁信号强度下降；

E.室壁变薄。

14.有关急性心肌梗死的MRI表现，错误的是：（2003年MRI医师82）

A.梗死室壁局限性变薄

B.梗死室壁出现阶段性运动减弱

C.梗死区心肌信号强度减轻，以T2WI较T1WI更明显

D.静脉注射Gd-DTPA，梗死心肌首过无强化

E.静脉注射Gd-DTPA，梗死心肌出现延迟强化

15.陈旧性心肌梗死MRI表现错误的是：（2001年MRI医师120）

A.梗死室壁运动减弱

B.梗死室壁运动消失

C.梗死室壁心肌信号强度降低

D.梗死室壁由于纤维化局部变厚

E.梗死室壁节段收缩期增厚率异常

16.急性心肌梗塞时心肌组织弛豫时间延长的主要原因为：（2004年MRI医师11）

A.心肌组织含水量减少

B.心肌组织含水量不变

C.心肌组织代偿性增加

D.心肌组织含水量增加，T1和T2值与心肌水份成线性关系

E.心肌组织含水量增加，T1和T2值与心肌水份成非线性关系

17.对急性心肌梗死MR表现的错误描述是：（2005年MRI医师31）

A.T2WI显示心肌信号增高

B.室壁明显变薄

C.运动减弱

D.有增强改变

E.邻近心室腔内见血流高信号

18.心肌梗死并发室壁瘤MRI表现错误的是：（2001年MRI医师119）

A.限局性室壁变薄

B.节段性室壁运动消失

C.多合并左心功能受损

D.节段收缩增厚率增加

E.可有附壁血栓形成

19.风心病二尖瓣狭窄，MRI电影表现为：（2006年MRI医师85）

A.收缩期在二尖瓣后方产生低信号血流束

B.舒张期在二尖瓣后方产生低信号血流束

C.收缩期在二尖瓣前方产生低信号血流束

D.舒张期在二尖瓣前方产生低信号血流束

E.二尖瓣开启正常

20.原发肥厚型心肌病主要累及：（2003年MRI医师83）

A.乳头肌

B.左心室心尖

C.左心房

D.腱索

E.肌部室间隔

21.肥厚型心肌病与高血压心肌肥厚的MRI鉴别要点是：（2003年MRI医师102）

A.前者心肌普遍增厚，收缩期增厚率增加

B.前者心肌局部增厚，收缩期增厚率正常

C.后者心肌局部增厚，收缩期增厚率正常

D.后者心肌普遍增厚，收缩期增厚率下降

E.前者心肌局部增厚，收缩期增厚率下降

22.关于肥厚型心肌病，下列哪种叙述不正确（2006年MRI医师84）

A.室间隔肥厚最常见

B.左室后壁厚度正常

C.收缩期室壁增厚率增强

D.室壁舒张受限

E.心室腔变形、变小

23.心脏最常见的肿瘤是（2005年MRI医师32）

A.神经纤维瘤

B.横纹肌瘤

C.纤维瘤

D.平滑肌瘤

E.黏液瘤

24.下列哪项对鉴别左心房粘液瘤与血栓作用不大：（2002年MRI医师42）

A.附着部位

B.信号强度

C.形状边缘

D.随心动周期不同相位形态位置变化

E.上述各项均作用不大

25.MRI测量心包厚度大于多少异常：（2001年MRI医师121）

A.1.0mm

B.2.0mm

C.3.0mm

D.4.0mm

E.5.0mm

26.鉴别缩窄性心包炎与限制性心肌病最佳的影像方法是：（2003年MRI医师81）

A.X线胸片

B.X线心血管造影

C.CT

D.MRI

E.超声心动图

大血管（20）：

1.当下腔静脉肝段阻塞时，最常见的三条侧支静脉回流是：（2006年MRI医师145）

A.腹壁下静脉，直肠上静脉，奇静脉

B.直肠上静脉，奇静脉，肾静脉

C.胃底及食管静脉，腰静脉和半奇静脉，椎旁静脉和肋间静脉

D.肠系膜上静脉，脾静脉，腰静脉

E.肾静脉，肠系膜上静脉，椎旁静脉

2.主动脉夹层的病因与下列哪些因素无关：（2003年MRI医师77）

A.外伤

B.动脉粥样硬化和高血压

C.动脉囊性中层坏死

D.风湿性心脏病

E.医源性损伤

3.下列哪项不是MRI诊断主动脉瘤的优势：（2001年MRI医师116）

A.用用造影剂即能显示主动脉内腔

B.显示瘤壁钙化

C.显示管壁与周围结构的关系

D.观查动脉瘤血流动态变化

E.清楚显示动脉瘤的解剖结构

4.主动脉夹层MRI检查的优点不包括：（2003年MRI医师76）

A.可行任意方向切层

B.均能发现夹层撕裂口

C.能显示附壁血栓

D.能动态观察血流变化

E.无射线，无创伤，可重复性强，有利于复查

5.重度主动脉缩窄最佳检查方法是：（2003年MRI医师84）

A.CT

B.股动脉插管X线主动脉造影

C.上肢动脉插管X线升主动脉造影

D.X线右心室和肺动脉造影

E.MRI

6.腹主动脉夹层动脉瘤最佳筛选方法为：（2001年MRI医师137）

A.CT

B.X线腹部平片

C.DSA

D.MRI

E.PET

7.不能检测下腔静脉血栓的方法是：（2001年MRI医师138）

A.MRI

B.X线平片

C.DSA

D.CT

E.超声

8.MRI不能显示主动脉狭窄的：（2000年MRI医师90）

A.部位

B.程度

C.范围

D.血流速度

E.钙化程度

9.假性动脉瘤最常见的原因是：（2000年MRI医师34）

A.外伤

B.感染

C.先天性

D.动脉粥样硬化

E.马凡氏综合症

10.符合腹主动脉瘤诊断的描述不包括：（2000年MRI医师46）

A.肾动脉以上腹主动脉直径大于4cm。

B.肾动脉以下腹主动脉直径大于3.5cm。

C.腹主动脉病变直径大于其上方正常腹主动脉宽径1.3cm。

D.腹主动脉直径等于同平面下腔静脉的直径。

E.常有附壁血栓形成。

11.主动脉瘤应尽早手术的指征是：（2002年MRI医师87）

A.瘤体直径大于6cm

B.瘤体迅速增大

C.瘤壁薄并有局限性突出

D.上述各项全是指征

E.上述各项全不是指征

12.腹主动脉瘤应尽早手术的指征不包括：（2004年MRI医师97）

A.瘤体直径大于6cm

B.瘤体迅速增长

C.瘤壁薄并有局限性突起

D.附壁血栓形成

E.腹部突发剧痛

13.当主动脉夹层累及范围局限于升部及弓部，该类型属于：（2006年MRI医师144）

A.DeBakeyⅠ型

B.DeBakeyⅡ型

C.DeBakeyⅢ型

D.DeBakeyⅣ型

E.DeBakeyB型

14.有助于再生障碍性贫血诊断的影像学方法是：（2003年MRI医师66）

A.X线平片

B.MRI

C.DSA

D.CT

E.超声

15.某患者左下肢肿胀、乏力，行腹部MR检查，T1WI和T2WI平扫显示左侧髂静脉及下腔静脉内信号增高。增强后MRA显示局部血管未充盈。最可能的诊断为（2005年MRI医师36）

A.静脉炎

B.静脉血栓形成

C.静脉瘤形成

D.静脉梗阻

E.静脉平滑肌瘤

16.某高血压病患者2年前曾有胸背部疼痛史。胸部MR检查中发现主动脉弓降部动脉瘤形成，瘤壁外形不规则，瘤腔小，呈厚壁。最可能的诊断为（2005年MRI医师37）

A.主动脉夹层

B.真性动脉瘤

C.主动脉扩张

D.假性动脉瘤

E.动脉硬化

17.血流表现为高信号的原因不包括下列哪项（2005年MRI医师49）

A.流入增强效应

B.血流非常缓慢

C.层流引起的分子旋转造成的失相位

D.偶回波效应

E.舒张期假门控现象

18.男性，75岁。因间歇性跛生，两下肢血管脉压不同。腹部MR检查显示腹主动脉迂曲延长，管径粗细不均，腹主动脉及其分支有多处狭窄改变，最可能的诊断为：（2006年MRI医师119）

A.腹主动脉附壁血栓形成

B.腹主动脉夹层

C.腹主动脉粥样硬化

D.腹主动脉炎

E.腹主动脉狭窄

19.某患者左下肢肿胀、乏力，行腹部MR检查，T1WI和T2WI平扫显示左侧髂静脉及下腔静脉内信号增高。增强MRA显示局部血管末充盈。最可能的诊断为：（2006年MRI医师141）

A.静脉炎

B.静脉血栓形成

C.静脉瘤栓形成

D.静脉梗阻

E.静脉平滑肌瘤

20.下列有关血管中血液层流及湍流现象的叙述，错误的是：（2006年MRI医师147）

A.层流和湍流常同时出现或交替出现

B.层流容易发生于直径较大的血管

C.血管壁为规则容易产生湍流

D.血管狭窄处容易产生湍流

E.流速慢的血液容易产生层流

肝（31）：

1.正常肝脏MRI表现中,错误的是：（2001年MRI医师126）

A.正常肝实质在T1WI为均匀等信号较脾信号稍高

B.T2WI信号明显低于脾

C.肝内外胆管呈圆点状或长条状T1WI低信号,T2WI高信号

D.肝内血管在T1WI,T2WI可为低信号

E.增强后肝内胆管及肝血管均出现对比增强

2.肝局灶性结节增生中心纤维瘢痕含有：（2000年MRI医师39）

A.血管、胆管和炎症细胞；

B.纤维组织和肿瘤细胞；

C.纤维组织和胆管；

D.肝动脉和门静脉；

E.脂肪组织和肿瘤组织。

3.肝硬化再生结节T2加权像表现信号（2004年MRI医师89）

A.病灶内含铁血黄素沉着

B.病灶血管腔隙中含纤维间隔

C.病灶内钙化

D.A+B

E.B+C

4.以下肝病变在T1加权像呈高信号的是：（2004年MRI医师12）

A.再生结节

B.肝细胞腺瘤

C.局灶性结节增生

D.黑色素瘤

E.海绵状血管瘤

5.可将肝包虫病和肝脓肿鉴别开来的征象是：（2004年MRI医师91）

A.病灶周围肝实质充血水肿

B.病灶周围肝实质无充血水肿

C.病灶呈多囊

D.病灶中心有坏死

E.病灶内有间隔

6.典型的肝脓肿注射Gd-DTPA后，增强的脓腔壁如：（2000年MRI医师92）

A.菜花状

B.结节状

C.花环状

D.葫芦状

E.线状

7.肝脓肿在T1加权像上脓腔周围常有一信号强度介于脓腔和周围肝实质之间征象称为：（2004年MRI医师92）

A.双线征

B.晕环征

C.靶征

D.灯泡征

E.花环征

8.Gd-DTPA注射后，肝脓肿的脓腔的脓壁可呈：（2003年MRI医师110）

A.双线征

B.花环征

C.牛眼征

D.灯泡征

E.晕环征

9.肝腺瘤与肝脏局灶性结节的不同点是：（2006年MRI医师93）

A.前者女性多见，与避孕药服用有关

B.前者容易出血，与避孕药服用有关

C.前者容易恶变，与避孕药服用有关

D.前者容易坏死，与避孕药服用有关

E.前者容易恶变，与乙肝感染有关

10.T1加权像肝脏病变与脑脊液等信号的有：（2002年MRI医师48）

A.肝囊肿出血

B.海绵状血管瘤

C.囊性转移瘤

D.上述全部正确

E.上述全不正确

11.T1WI表现均匀低信号病灶，T2WI随着TE的延长肿瘤信号强度递增似灯炮，注入Gd-DTPA后病灶周边结节强化，延迟后增强范围逐渐扩大应诊断为：（2003年MRI医师114）

A.肝癌

B.肝腺瘤

C.肝囊肿

D.肝海绵状血管瘤

E.胆管癌

12.T1加权像表现均匀低信号病灶，T2加权随着TE的延长肿瘤信号强度递增似灯泡，注入Gd—DTPA后病灶周边结节强化，延迟后增强范围逐渐扩大应诊断为：（2004年MRI医师90）

A.肝癌

B.肝腺瘤

C.肝囊肿

D.肝海绵状血管瘤

E.胆管瘤

13.以下对肝肿瘤的定性诊断很有帮助的是：（2004年MRI医师46）

A.肿瘤大小和数目

B.肿瘤的T1值和T2值

C.肿瘤的形态和信号强度变化

D.肿瘤与肝脏的信号强度比（STR）

E.肿瘤与肝脏的信号对比噪声比（CNR）

14.微小肝癌的定义是：（2000年MRI医师91）

A.直径小于或等于1cm

B.直径小于或等于2cm

C.直径小于或等于3cm

D.直径小于或等于4cm

E.直径小于或等于5cm

15.微小肝癌的定义是：（2002年MRI医师46）

A.直径小于5cm

B.直径小于或等于1cm

C.直径小于3cm

D.直径等于1.5cm

E.直径小于或等于2cm

16.结节型肝癌是指癌块直径：（2002年MRI医师44）

A.小于或等于5cm

B.大于5cm

C.小于或等于3cm

D.大于3cm

E.以上全不对

17.肝癌的分型描述正确的是：（2004年MRI医师44）

A.巨块型瘤块直径等于或大于4cm

B.结节型瘤块直径等于或小于4cm

C.弥漫型小瘤结节弥漫分布于肝脏一叶

D.小肝癌瘤块直径等于或小于3cm

E.微小肝癌块直径等于或小于2cm

18.关于肝细胞癌的MRI表现，错误的是：（2003年MRI医师113）

A.T2WI上正常肝组织信号常高于肿瘤信号

B.质子加权像肿瘤与周围实质信号差别不大

C.肿瘤可表现为T1WI、T2WI混杂不均匀信号

D.肿瘤内可有脂肪变性、囊变、坏死、出血、纤维间隔等改变

E.静脉瘤栓和假包膜较具特征性

19.正常肝癌的MRI表现：（2004年MRI医师45）

A.T1加权像信号比脾高，T2加权像信号比脾低

B.T1加权像信号比脾低，T2加权像信号比脾高

C.T1及T2加权像信号均比脾高

D.T1及T2加权像信号均比脾低

E.T1及T2加权像信号均比脾相似

20.肝癌有下述哪种特点或表现：（2002年MRI医师51）

A.多无肝硬变

B.T2加权像为混杂的等信号

C.T2加权像为均匀性信号

D.T2加权像为不均匀性高信号

E.用GD-DTPA有明显异常对比增强

21.肝肿瘤病灶中心见到T1加权高信号灶最常见的原因是：（2002年MRI医师52）

A.脂肪变性

B.肿瘤出血

C.肿瘤坏死囊变

D.肿瘤钙化

E.上述各项全部正确

22.肝癌合并肝硬变的发病率为：（2002年MRI医师45）

A.50-90%

B.30-50%

C.90%以上

D.45%

E.30-45%

23.下列哪些征象是肝癌Cd-DTPA增强后的典型表现：（2001年MRI医师127）

A.动脉期即明显强化,门脉期开始逐渐消退

B.动脉期不强化,门脉期及平衡期开始逐渐强化

C.自始至终都明显强化

D.自始自终都不强化

E.动脉期不强化,门脉期强化平衡期逐渐消退

24.“靶征”多见于下列哪种疾病：（2002年MRI医师50）

A.肝转移瘤

B.肝癌

C.肝脓肿

D.肝细胞腺瘤

E.肝局灶结节增生

25.肝转移瘤“靶征”外晕环的病理基础是：（2003年MRI医师112）

A.液化坏死

B.纤维结缔组织形成和凝固性坏死

C.生长活跃的肿瘤细胞和细胞坏死

D.脂肪浸润

E.肿瘤出血

26.肝转移瘤T2加权像显示“靶征”，中心的高信号病理基础为：（2000年MRI医师40）

A.坏死液化

B.脂肪变性

C.亚急性出血

D.癌血管中的癌栓

E.肿瘤水肿

27.肝转移瘤T2加权像显示“靶征”中心高信号病理基础为：（2002年MRI医师49）

A.坏死液化

B.脂肪变性

C.亚急性出血

D.癌血管中的瘤栓

E.肿瘤水肿

28.肝转移瘤的靶征中,其高信号的外晕环与下列哪条有关：（2001年MRI医师128）

A.纤维结缔组织形成

B.细胞的凝固性坏死

C.脂肪浸润

D.生长活跃的肿瘤细胞

E.肿瘤的液化囊变

29.肝转移瘤在T2WI呈现“灯泡征”，其原发病变多见于：（2003年MRI医师105）

A.乳腺癌

B.平滑肌肉瘤

C.胃肠道癌

D.内分泌肿瘤

E.肺癌

在T2加权像上病变信号强，如灯泡状称作“灯泡征”，多见于海绵状血管瘤，但也可见于血供丰富的转移性肿瘤，如：平滑肌肉瘤、嗜铬细胞瘤、内分泌肿瘤、肺癌、肾癌等。（高元桂编《磁共振成像诊断学》P497）

30.如果要了解肝占位内有无枯否细胞，通常选用如下哪种对比剂作增强MRI（2005年MRI医师61）

A.Mn-DPDP

B.Gd-DTPA

C.Gd-EOB-DTPA

D.SPIO

E.Gd-BOPTA

31.消化系统肿瘤（以胃癌和胰腺癌最常见）转移至肝脏的主要路径是：（2003年MRI医师104）

A.门静脉

B.肝动脉

C.肝静脉

D.胆管系统

E.下腔静脉

胆囊、胆总管（6）

1.胆道系统MRI检查时不常用的序列是：（2003年MRI医师116）

A.液体衰减的快速反转回复成像（FLAIR）

B.单次激发的快速重T2WI

C.脂肪抑制成像序列

D.对比剂增强成像

E.屏气的梯度回波的T1WI

2.下列关于胆结石MRCP技术的叙述，正确的是：（2006年MRI医师68）

A.MRCP可以完全取代ERCP

B.MRCP的脉冲序列通常为T1WI

C.所有MRCP序列都无需进行脂肪抑制

D.厚层2DMRCP对于胆管内结石的显示优于3DMRCP

E.3DMRCP薄层原始图像的观察有助于小结石的检出

3.胆总管囊肿MRCP表现是什么：（2001年MRI医师129）

A.胆总管杯口样梗阻

B.胆总管球形或梭形扩张

C.胆总管变细

D.胆总管偏心性狭窄

E.胆总管轻度扩张

4.肝门区胆管癌（）最常见的MRI表现为：（2006年MRI医师66）

A.肝门区大肿块

B.肝门区胆管腔内充盈缺损

C.肝内胆管扩张，总肝管及胆总管无扩张

D.胆囊明显缩小

E.肝内及淋巴结转移灶

5.胆管癌最常见的肿瘤形态为：（2001年MRI医师130）

A.结节型

B.乳头状

C.囊变型

D.硬化型

E.浸润型

6.壶腹周围癌不包括：（2006年MRI医师67）

A.胆部管下端癌

B.胰腺钩突部癌

C.Vater壶腹癌

D.十二指肠乳头癌

E.壶腹周围和十二指肠癌

胰腺（11）

1.MRI在轴位胰腺水平显示肠系膜上动、静脉常位于：（2000年MRI医师95）

A.胰体的后下缘

B.胰头、体交叉的前方

C.钩突的右侧

D.钩突的后方

E.钩突的前方

2.急性胰腺炎的MRI表现，一般不包括：（2006年MRI医师117）

A.胰周脂肪间隙水肿

B.胰管扩张

C.T1WI、T2WI均呈高低混杂信号

D.假性囊肿

E.肾旁前筋膜增厚

3.下列慢性胰腺炎病理改变的显示，MRI优于CT的是：（2003年MRI医师106）

A.不同时期的出血

B.纤维化

C.坏死

D.假囊肿

E.以上均正确

4.慢性胰腺炎MRI表现不包括：（2004年MRI医师93）

A.胰腺肿大

B.胰腺萎缩

C.胰腺钙化

D.胰管扩张

E.胰周淋巴结肿大

5.胰岛细胞瘤的好发部位为：（2004年MRI医师47）

A.胰头

B.胰头、体部

C.胰体

D.胰体、尾部

E.胰尾部

6.对胰岛细胞瘤的MRI诊断，错误的是：（2000年MRI医师94.）

A.多发生在胰体尾部

B.常单发结节，直径多数不超过2cm

C.T1加权像低信号，T2加权像高信号

D.边界锐利

E.不发生肝转移

7.胰岛细胞瘤MRI表现，错误的是：（2006年MRI医师140）

A.T1WI低信号，T2WI高信号

B.脂肪抑制序列肿瘤显示更清楚

C.增强扫描病灶延迟强化

D.病灶明显强化

E.病灶弥漫不均匀强化

8.MRCP显示的双管征最常发生于：（2001年MRI医师131）

A.胰头癌

B.胰体癌

C.胰尾癌

D.弥漫性胰腺癌

E.胰腺炎

9.在MRCP上显示“双管征”，最可能的肿瘤为：（2003年MRI医师117）

A.胰头癌

B.高位胆管癌

C.胰岛细胞瘤

D.胆囊癌

E.腺囊腺瘤

10.胰腺癌的好发部位是：（2002年MRI医师47）

A.胰头、颈部

B.胰头、尾部

C.胰体、尾部

D.胰颈、尾部

E.胰体部

11.关于胰腺癌的MRI表现，错误的是：（2003年MRI医师103）

A.T1WI上呈低信号

B.动态增强扫描动脉期病灶明显强化

C.T2WI信号一般略高于胰腺

D.动态增强延迟期肿瘤信号变化无特征

E.可见主胰管扩张

脾（4）：

1.下列关于脾血管瘤的叙述，不正确的是：（2006年MRI医师115）

A.可单发或多发

B.T2WI呈高信号

C.T1WI呈边缘清晰的明显低信号区

D.延迟扫描对比剂逐渐向心性填充

E.增强扫描早期呈典型的结节状强化

2.关于脾血管瘤，以下不正确的是（2005年MRI医师104）

A.可单发或多发

B.T1WI呈边界清晰的低信号区

C.T2WI呈高信号

D.延迟扫描均匀强化

E.增强扫描早期呈典型的结节状强化

3.应用如下哪种MRI技术有助于显示脾脏淋巴瘤和转移瘤：（2006年MRI医师94）

A.Mn-DPDP增强MRI

B.SPIO增强MRI

C.脂肪抑制

D.增强MRI

E.翻转恢复序列的T1WI

4.应用如下哪种MRI技术有助于显示脾脏淋巴瘤和转移瘤（2005年MRI医师62）

A.Mn-DPDP增强MRI

B.SPIO增强MRI

C.脂肪抑制

D.增强MRA

E.反转恢复序列的T1WI

肾（18）：

1.MRI自旋回波序列T1加权像上肾皮、髓质之间信号强度的差异即形成皮髓质分瓣是由于：（2000年MRI医师41）

A.肾皮质含较多自由水，信号较髓质低

B.肾皮质含脂肪成分，信号较髓质高

C.肾髓质含较多自由水，信号较皮质低

D.肾髓质含脂肪成分，信号较皮质高

E.肾皮、髓质之间有化学位移伪影

2.肾单纯性囊肿的MRI信号表现是：（2006年MRI医师59）

A.T1WI低信号，T2WI低信号

B.T1WI高信号，T2WI高信号

C.T1WI高信号，T2WI低信号

D.T1WI低信号，T2WI高信号

E.T1WI等信号，T2WI高信号

3.大多数出血性肾囊肿因检查时处于出血的亚急性期(出血后1～2周)而在：（2001年MRI医师132）

A.T1WI上呈低信号,T2WI呈高信号

B.T1WI上呈高信号,T2WI呈低信号

C.T1WI和T2WI上均呈低信号

D.T1WI和T2WI上均呈高信号

E.T1WI和T2WI上均呈中等信号

4.肾囊肿合并亚急性期出血的MRI的表现为：（2004年MRI医师94）

A.T1加权像低信号、T2加权像高信号

B.T1及T2加权像均为低信号

C.T1加权像等信号、T2加权像低信号

D.T1及T2加权像均为高信号

E.以上全不是

5.下列关于肾血管平滑肌脂肪瘤的叙述，不正确的是：（2006年MRI医师62）

A.肿瘤内一般含有血管、平滑肌和脂肪三种成份

B.是发生在肾脏的良性肿瘤

C.脂肪抑制序列对鉴别这一肿瘤有帮助

D.肿瘤内脂肪含量为主时，常采用反相位成像来明确诊断

E.少数以肌肉血管为主的肿瘤，不易与肾癌鉴别

6.肾癌与血管平滑肌肉脂肪瘤的鉴别诊断哪项是错误的：（2002年MRI医师69）

A.肾癌具有假包膜征象，血管平滑肌肉脂肪瘤则无

B.肾癌可有邻近器官的转移，血管平滑肌肉脂肪瘤没有

C.血管平滑肌肉脂肪瘤有脂肪信号特点，肾癌则没有

D.注射造影剂后肾癌可强化，而血管平滑肌肉脂肪瘤不能

E.以肌肉成分为主的血管平滑肌肉脂肪瘤与肾癌难鉴别

7.肾癌与肾血管肌肉脂肪瘤的鉴别诊断，下列错误的是：（2000年MRI医师42）

A.肾癌具有假包膜征，肾血管肌肉脂肪瘤则无包膜

B.肾癌可有邻近器官或远处转移，肾血管肌肉脂肪瘤则没有

C.肾血管肌肉脂肪瘤有脂肪信号特征，肾癌则没有

D.注射Gd—DTPA后肾癌可以强化，而肾血管肌肉脂肪瘤则不能

E.以肌肉为主的血管肌肉脂肪瘤难于肾癌区别

8.当肾癌侵犯下腔静脉形成瘤栓而无淋巴结或远处转移，分期应为：（2000年MRI医师97）

A.Ⅱ期

B.Ⅲa期

C.Ⅲc期

D.Ⅳa期

E.Ⅲb期

9.肾细胞癌Robson分期Ⅱ期的表现为：（2001年MRI医师133）

A.肿瘤位于肾被膜内

B.肿瘤累及肾周脂肪

C.静脉内瘤栓

D.区域淋巴结转移

E.Gerota筋膜外邻近器管的直接侵犯

10.肾细胞癌Robson氏分期法，Ⅱ期MRI表现是：（2002年MRI医师67）

A.肿瘤局限于肾脏内

B.肿瘤侵犯肾静脉

C.肿瘤侵犯肾周脂肪，但在Gerota筋膜内

D.肿瘤侵犯邻近器官

E.肿瘤侵及局部淋巴结

11.MRISE序列T1加权像能分辨肾皮质和肾髓质是因为：（2002年MRI医师70）

A.肾皮质呈高信号，肾髓质呈等信号

B.肾皮质比肾髓质信号低

C.肾髓质含较多自由水，信号较皮质低

D.肾皮髓质间有化学位移伪影

E.肾窦内脂肪衬托

12.肾细胞癌中下列MRI表现哪项是错误的：（2002年MRI医师71）

A.可见占位效应

B.有假包膜征象

C.病灶T1WI低信号，T2WI高信号

D.注射GD-DTPA后增强较肾实质明显

E.腹主动脉下腔静脉旁可有淋巴结转移

13.下列关于肾癌有叙述，错误的是：（2006年MRI医师61）

A.肾细胞癌是最常见的肾脏恶性肿瘤

B.动核灌注扫描早期常明显强化

C.延迟期肿瘤一般仍强化明显，且高于实质期

D.20%有肾癌为低血供肿瘤，在毛细血管期强化不明显

E.肿瘤的包膜在MRI上常可观察到

14.下列不是典型肾细胞癌MRI表现的是：（2004年MRI医师48）

A.占位效应

B.假包膜征象

C.T1WI低信号、T2WI高信号；少数则相反

D.注射Gd-DTPA后显著均匀性强化

E.淋巴结或远处转移

15.肾细胞癌MR增强扫描时的强化特点是：（2003年MRI医师85）

A.延迟期强化常不及肾实质

B.可为不规则边缘强化

C.可为不均匀斑片状强化

D.少数可无明显对比增强

E.以上均是

16.肾脏内T1WI、T2WI均呈高低混杂信号的病灶，不均匀强化，最可能的诊断为（2005年MRI医师105）

A.囊肿合并出血

B.血管平滑肌瘤

C.肾结核

D.急性肾盂肾炎

E.急性肾小球肾炎

17.肿块位于肾与肾上腺区时，可判断为肾脏肿瘤的MRI表现是：（2003年MRI医师87）

A.肿瘤大部分位于肾上腺区

B.肾皮髓质分界消失

C.肾皮髓质分界清晰可见

D.肾上肾显示不清

E.肿瘤与肾脏分界清楚

18.按照Robson肾癌分期法，当肾癌侵及肾周脂肪，但在Gerota筋膜内时，应为（2005年MRI医师）

A.Ⅰ期

B.Ⅱ期

C.Ⅲb期

D.Ⅲc期

E.Ⅳa期

肾上腺（21）：

1.当肿块占据肾上腺及肾上极区，下列哪项是判断肾上腺肿瘤的依据：（2002年MRI医师76）

A.肿瘤大部分位于肾轮廓内

B.肾皮髓质交界消失

C.肾皮髓质交界清晰

D.肾窦旁脂肪移位或消失

E.肿瘤小部分位于肾轮廓内

2.肾上腺腺瘤大多数为：（2001年MRI医师135）

A.T1WI低信号,T2WI高信号

B.T1WI高信号,T2WI低信号

C.T1WI和T2WI均为高信号

D.T1WI和T2WI均为低信号

E.T1WI和T2WI均为中等信号

3.正常肾上腺的MRI信号与肝实质信号强度相比：（2004年MRI医师95）

A.T1及T2加权像均为等信号

B.T1加权像低信号、T2加权像高信号

C.T1加权像高信号、T2加权像低信号

D.T1及T2加权像均为高信号

E.T1及T2加权像均为低信号

4.下列哪种表现多见于肾上腺良性肿瘤：（2002年MRI医师78）

A.外形不规则，边缘不光滑

B.大于5cm

C.T1加权信号强度明显比肝低而不均匀

D.T2加权肿瘤与肝信号强度比小于1.2

E.信号不均匀

5.常累及双侧肾上腺的病变是（2005年MRI医师108）

A.肾上腺腺瘤

B.肾上腺出血

C.神经源性肿瘤

D.肾上腺结核

E.髓质脂肪瘤

6.与肾上腺肿瘤混淆的组织结构及病变是哪些？（2002年MRI医师77）

A.脾静脉曲张结节

B.脾结节、付脾

C.外肢踡曲的正常肾上腺

D.肾上极肿瘤

E.上述全都正确

7.肾上腺皮质醇增生症的下列描述哪项是不正确的：（2002年MRI医师79）

A.病理所见：肾上腺皮质增生占70%，腺瘤占20-30%，腺癌占5-10%

B.弥漫性皮质增生MRI表现为肾上腺增粗，形态无明显异常

C.结节状皮质增生是在腺体普遍增大的基础上出现结节

D.肾上腺皮质腺瘤多为单侧

E.肾上腺皮质肿瘤T1及T2WI类似脂肪信号

8.可引起皮质醇增多多症（Cushing氏综合征）的是：（2003年MRI医师89）

A.肾上腺增生，嗜铬细胞瘤，肾上腺皮质腺瘤

B.肾上腺腺瘤，嗜铬细胞瘤，肾上腺皮质腺瘤

C.肾上腺增生，肾上腺腺瘤，肾上腺皮质腺瘤

D.肾上腺腺瘤，肾上腺增生，肾上腺髓样脂肪瘤

E.肾上腺腺瘤，转移瘤，囊肿

9.关于肾上腺皮质醇增多症的描述不正确的是：（2004年MRI医师49）

A.糖皮质激素分泌过多

B.多为肾上腺增生所致，少数为肾上腺皮质腺瘤

C.肾上腺增生可为结节性和弥漫性

D.肾上腺皮质腺瘤多为单侧

E.肾上腺皮质腺瘤T2WI信号类似脑脊液信号

10.有关原发性醛固酮增多症（原醛）的叙述，错误的是：（2006年MRI医师63）

A.75%是由肾上腺腺瘤引起

B.MRI多见一侧肾上腺体部有结节状腺瘤病灶

C.“原醛”患者的腺瘤一般较大，平均大于4cm

D.少数腺瘤呈水滴状苗叶状，易误诊为肾上腺增生

E.腺瘤在反相位成像时多为低信号

11.原发性醛固酮增多症90%是由于下列哪项肾上腺病变引起的：（2000年MRI医师44）

A.肾上腺增生；

B.嗜铬细胞瘤；

C.转移瘤；

D.皮脂腺瘤；

E.皮脂腺癌。

12.典型嗜铬细胞瘤在：（2001年MRI医师134）

A.T1WI低信号,T2WI中等高信号

B.T1WI高信号,T2WI低信号C.T1WI低信号,T2WI中等信号

D.T1WI和T2WI均为高信号

E.T1WI和T2WI均为低信号

13.有关肾上腺嗜铬细胞瘤的叙述，错误的是：（2006年MRI医师64）

A.90%发生在肾上腺髓质

B.10%为双侧，10%为恶性

C.肿瘤多小于3cm

D.常可见肿瘤内有囊变

E.肿瘤可呈囊性，与囊肿不易鉴别

14.男，30岁，在肾上腺区可见一直径3cm的肿物，外缘光滑。T1加权像呈低信号，T2加权像信号强度类似脑脊液，注射GD-DTPA后不均匀增强，就诊断为：（2002年MRI医师72）

A.肾上腺瘤

B.肾上腺囊肿

C.嗜铬细胞瘤

D.神经母细胞瘤

E.肾上腺转移瘤

15.女性患者30岁，阵发性高血压伴出汗、头疼和心悸，MRI检查在腹主动脉旁可以看见一直径3cm肿块，包膜完整。T1WI呈低信号，T2WI呈高信号，其强度接近脑脊液，注射Gd—DTPA后不均匀强化。应首先考虑为：（2000年MRI医师43）

A.淋巴瘤

B.神经纤维瘤

C.脂肪肉瘤

D.异位嗜铬细胞瘤

E.转移瘤

16.下列哪项不能提示恶性嗜铬细胞瘤的诊断：（2002年MRI医师8）

A.肿瘤大于5cm

B.外形不规则

C.T2加权像瘤体呈明显高信号近似CSF

D.后腹膜发现淋巴结肿大

E.上述各项全对

17.有关肾上腺皮质癌的MRI表现，正确的是（2005年MRI医师106）

A.均无功能

B.增强扫描早期强化明显

C.在反相位图像上信号下降不均匀

D.易发生下腔静脉癌拴

E.淋巴结转移少见

18.肾上腺转移瘤中，最常见的原发癌为：（2002年MRI医师75）

A.肺癌

B.结肠癌

C.胃癌

D.胰腺癌

E.肾癌

19.肾上腺转移瘤，最常见的原发肿瘤是（2005年MRI医师101）

A.胃癌

B.胰腺癌

C.肺癌

D.肠间质瘤

E.肾癌

20.肾上腺转移瘤最常来自：（2003年MRI医师88）

A.肝癌

B.胃癌

C.结肠癌

D.肺癌

E.乳腺癌

21.黑色素性黑色素瘤肾上腺转移的信号特征是：（2002年MRI医师73）

A.长T1长T2

B.短T1短T2

C.长T1短T2

D.短T1长T2

E.等T1等T2

输尿管（1）：

1.MRI诊断输尿管结石最有效、最直接的扫描方法是（2005年MRI医师90）

A.T1WI

B.T2WI

C.MRU

D.脂肪抑制像

E.水抑制像

膀胱（5）：

1.在T2WI上，膀胱壁的信号特点为（2005年MRI医师87）

A.均匀等信号影

B.均匀略低信号影

C.内层为低信号，外层为中等信号

D.内层为等信号，外层为中等信号

E.均一的高信号影

2.下列膀胱恶性肿瘤的叙述中，不正确的是：（2006年MRI医师108）

A.肿瘤侵犯前列腺

B.肿瘤侵犯阴道

C.肿瘤侵犯膀胱周围脂肪

D.肿瘤侵犯子宫

E.肿瘤侵犯骨盆壁

3.膀胱恶性肿瘤的表现，不正确的是：（2000年MRI医师52）

A.肿瘤表现为膀胱壁局限性增厚和/或突入膀胱的肿物

B.T2加权像肿瘤信号强度比肌肉信号低

C.肿瘤附着处膀胱壁呈低信号说明肿瘤尚未侵及深肌层

D.肿瘤侵犯周围脂肪表现为脂肪界面不清并有软组织块

E.肿瘤侵犯前列腺、尿道表示已为T4期

4.膀胱恶性肿瘤的下列表现哪项是不正确的：（2002年MRI医师96）

A.肿瘤表现为膀胱壁局限性增厚和/或突入膀胱的肿物

B.T2加权像肿瘤信号强度比肌肉信号低

C.肿瘤附着处膀胱壁呈低信号说明深层未受侵

D.肿瘤侵犯周围脂肪表现与脂肪界面不清并有软组织块

E.肿瘤侵犯前列腺、尿道表示已为T4期

5.关于膀胱及其恶性肿瘤的下列MRI描述哪项是正确的：（2002年MRI医师100）

A.MRI可清楚显示膀胱各层结构

B.正常膀胱壁在T2WI呈环形高信号

C.MRI可以显示膀胱原位癌

D.膀胱癌T1WI等于或高于肌肉信号强度

E.膀胱癌T2WI低于邻近肌肉信号强度

前列腺（15）：

1.正常前列腺的中央带与外周带在T2WI的信号特点为：（2003年MRI医师95）

A.两部分均为高信号

B.两部分均为低信号

C.中央带为低信号，外周带为高信号

D.外周带为低信号，中央带为高信号

E.中央带为等信号，外周带为低信号

2.有关前列腺增生症的描述，错误的是：（2003年MRI医师96）

A.前列腺增生结节90%以上发生在外周带

B.增生结节T2WI可为低信号

C.增生结节T2WI可为高信号

D.增生结节周围可环形低信号

E.增生的前列腺可突入膀胱

3.前列腺增生症的全面正确描述是：（2002年MRI医师99）

A.前列腺增生结节绝大多数发生在中央叶

B.增生结节T2加权像可为低信号

C.增生结节T2加权像可为高信号

D.增生结节周围可见环形低信号

E.上述各项全都正确

4.正常前列腺前肌纤维质MRI表现特征，正确的是（2005年MRI医师107）

A.T1WI高信号

B.T1WI低信号

C.T2WI高低混杂信号

D.T2WI等信号

E.T1WI、T2WI均呈高低混杂信号

5.正常前列腺前肌纤维质MRI表现特征，正确的是：（2006年MRI医师118）

A.T1WI高信号

B.T2WI等信号

C.T2WI高低混杂信号

D.T1WI及T2WI均为低信号

E.T1WI、T2WI均呈高低混杂信号

6.多数前列腺癌发生在：（2001年MRI医师143）

A.周围带

B.中央带

C.移行带

D.周围带与中央带交界部

E.中央带与移行带交界部

7.前列腺癌的下述MRI表现哪一项是错误的：（2002年MRI医师97）

A.MRI显示前列腺癌主要靠T2加权像

B.前列腺癌向周围侵犯首先向两侧侵犯

C.如果前列腺包膜能够显示可肯定病变局限在前列腺内

D.肿瘤侵犯前列腺周围脂肪在T1加权像观察较好

E.中央叶发现癌变较外围叶多

8.哪项关于前列腺癌的描述是不正确的：（2002年MRI医师101）

A.前列腺是男性最常见的恶性肿瘤

B.MRI显示前列腺癌主要用于T2加权像

C.前列腺癌95%发生在中央叶，不足5%发生在外围叶

D.精囊受侵犯T2加权像呈低信号

E.淋巴结转移首先累及闭孔和髂内动脉旁组淋巴结

9.关于前列腺癌描述不正确的是：（2004年MRI医师53）

A.前列腺癌是男性最常见的恶性肿瘤之一

B.MRI显示前列腺癌主要靠T2加权像

C.前列腺癌主要发生在中央叶

D.精囊受侵表现T2加权像呈低信号肿块

E.淋巴结转移首先累及闭孔和髂内动脉旁组淋巴结

10.下列关于前列腺癌的描述中，不正确的是（2005年MRI医师91）

A.病变侧包膜模糊、中断，提示包膜受侵

B.双侧静脉丛不对称，与肿瘤相邻处信号减低，提示静脉丛受侵

C.前列腺增大，中央带周围可见假包膜形成

D.前列腺周围脂肪内可见低信号区，提示周围脂肪受侵

E.双侧精囊不对称，局部信号减低，提示肿瘤侵犯

11.当前列腺癌局限在前列腺内，侵犯两侧外围叶，直径大于15mm，但未侵犯包膜及精囊，无淋巴结转移，分期应为：（2000年MRI医师51）

A.T1a

B.T1b

C.T2a

D.T2b

E.T3

12.MRI检查前列腺时，能突出显示正常中央带和肿瘤经射精管蔓延到精囊内部情况的扫描序列和检查方法是：（2006年MRI医师109）

A.轴位T2WI

B.矢位T2WI

C.矢位T1WI和T2WI

D.冠位T1WI

E.冠位T1WI和T2WI

13.前列腺癌侵犯周围脂肪用哪种序列和参数较好：（2002年MRI医师98）

A.自旋回波T2加权

B.自旋回波T1加权

C.自旋回波T1加权脂肪抑制

D.自旋回波T2加权脂肪抑制

E.上述全不正确

14.MRI利于发现前列腺癌其他部位的转移灶,其中以骨转移最常见,依次为：（2001年MRI医师144）

A.脊柱,骨盆,股骨近端

B.脊柱,股骨近端,骨盆

C.骨盆,股骨近端,骨盆

D.骨盆,脊柱,股骨近端

E.股骨近端,脊柱,骨盆

15.关于前列腺癌远处转移的描述，下列不正确的是（2005年MRI医师67）

A.骨转移最多见

B.可发生肺转移

C.不发生骨转移

D.成骨性骨转移

E.可发生溶骨性骨转移

阴道（1）：

1.T2加权像正常阴道壁低信号上2/3被高信号代替，盆壁无浸润，为子宫颈癌哪一期：（2002年MRI医师91）

A.Ⅰ期

B.Ⅱ期

C.Ⅲ期

D.Ⅳa期

E.Ⅳb期

子宫（21）：

1.下列叙述中MRI显示子宫及内部结构最佳的断面与序列是：（2006年MRI医师60）

A.横断位的自旋回波T2WI

B.冠状位的自旋回波T2WI

C.冠状位的自旋回波T1WI

D.矢状位的自旋回波T1WI

E.矢状位的自旋回波T2WI

2.关于子宫解剖的MRI表现，描述正确的是：（2000年MRI医师47）

A.子宫内膜正常厚度大于5mm

B.子宫内膜T2加权像呈低信号

C.结合带T2加权像呈低信号

D.子宫肌层T2加权像呈高信号

E.子宫的峡部位于宫颈和阴道交界处

3.关于子宫的解剖及MRI表现哪项是不正确的：（2002年MRI医师88）

A.子宫肌层T1加权是低信号，T2加权呈略高信号

B.结合带是肌层的一部分，厚度5-6cm

C.肌层厚度为1-3cm

D.结合带位于子宫肌外层与内膜之间

E.结合带T2加权像呈明显高信号

4.子宫内膜在矢状位：（2001年MRI医师139）

A.T1WI呈高信号

B.T1WI呈低信号

C.T1WI呈略高信号

D.T1WI呈略低信号

E.T1WI呈等信号

5.关于子宫内膜异位症正确的说法是：（2003年MRI医师118）

A.多见于盆腔内

B.好发部位分别是卵巢、子宫浆膜面及子宫直肠隐窝等

C.典型的内膜异位囊肿即巧克力囊肿

D.MRI的典型表现为T1WI和T2WI均为高信号

E.以上均正确

6.子宫内膜异位症囊性病灶在：（2001年MRI医师140）

A.T1WI呈低信号,T2WI呈高信号

B.T1WI呈高信号,T2WI呈低信号

C.T1WI呈高信号,T2WI呈高信号

D.T1WI呈低信号,T2WI呈低信号

E.T1WI和T2WI均为中等信号

7.下列有关子宫肌瘤的描述哪项是不正确的：（2002年MRI医师90）

A.是子宫最常见的良性肿瘤

B.最好发于子宫体部

C.可分为壁间型、浆膜下型和粘膜下型

D.MRI在T1及T2加权像均呈低信号

E.好发于绝经期后的妇女

8.子宫肌瘤超过多大时，恶性的可能性明显增大（2005年MRI医师63）

A.5cm

B.10cm

C.15cm

D.20cm

E.25cm

9.下列关于子宫平滑肌瘤的叙述，正确的是：（2006年MRI医师65）

A.非退变型肌瘤T2WI为均匀高

B.非退变型肌瘤T2WI为均匀低信号

C.退变型肌瘤T2WI为均匀高信号

D.退变型和非退变型肌瘤T2WI均为高信号

E.退变型和非退变型肌瘤T2WI均为低信号

10.在45岁女性子宫的前壁可见一结节状的病灶，边缘清楚，在T1WI上为中等信号，在T2WI上为均匀的低信号，最可能的诊断是：（2006年MRI医师69）

A.子宫肌瘤

B.子宫内膜癌

C.子宫肌层出血

D.非退变型子宫肌瘤

E.退变型子宫肌瘤

11.孕妇子宫肌瘤的MRI表现，下列不正确的是（2005年MRI医师70）

A.肌瘤内部可发生出血性梗死和坏死

B.MRI有助于判断子宫肌瘤的大小、数目和位置

C.孕期子宫肌瘤更容易发生变性

D.子宫肌瘤信号均匀

E.孕妇子宫肌瘤的影像特点与非孕期相同

12.关于宫颈癌下列描述不正确的是：（2000年MRI医师49）

A.是妇科最常见的恶性肿瘤

B.预后取决于肿瘤大小和分期

C.MRI可发现Ⅰa期肿瘤

D.矢状和横轴位T2WI是诊断宫颈癌的基础层面

E.病理上鳞癌多见

13.子宫颈癌的MRI表现,肿瘤为：（2001年MRI医师142）

A.T1WI呈高信号,T2WI呈低信号

B.T1WI等信号,T2WI高信号

C.T1WI和T2WI均为高信号

D.T1WI和T2WI均为低信号

E.T1WI呈低信号,T2WI呈高信号

14.子宫颈癌的MRI表现是：（2002年MRI医师92）

A.T2加权像为低信号

B.T2加权像为高信号

C.T2加权像为等信号

D.A+B

E.A+B+C

15.下列哪项是不正确的：（2002年MRI医师93）

A.子宫颈癌是妇科不常见的恶性肿瘤

B.子宫颈癌的预后主要取决于原发瘤的大小和分期

C.T2加权像宫颈粘膜为高信号，基质为低信号

D.宫旁血管丛T2加权像呈匍行高信号

E.子宫颈癌T2加权像为高信号

16.宫颈癌MRT2WI阴道壁上2/3出现异常高信号，但未见宫旁或盆壁浸润征象，应为：（2003年MRI医师94）

A.IB期

B.IIA期

C.IIB期

D.IIIA期

E.IIIB期

17.当宫颈癌在T2加权像显示阴道下13的正常低信号阴道壁补高信号肿物侵犯，但无盆壁浸润，应为哪一期：（2004年MRI医师52）

A.IIA期

B.IIB期

C.IIIA期

D.IIIB期

E.IVA期

18.MRI在发现侵袭性Ⅰ期宫颈癌的特异性达（2005年MRI医师64）

A.100%

B.90%

C.80%

D.70%

E.60%

19.子宫内膜癌Ib期的MRI表现是：（2003年MRI医师119）

A.内膜增厚大于1cm，肿瘤限于内膜与肌层交界带内

B.内膜增厚大于1cm，内膜与肌层间交界带不完整

C.内膜增厚大于1cm，内膜与肌层间交界带不完整，侵及肌层内1/2

D.内膜增厚大于1cm，内膜与肌层间交界带不完整，侵及肌层外1/2

E.肿瘤侵及肌层外1/2并达浆膜外

20.在子宫内膜癌的国际妇产科联合会外科分期与TNM分类中，关于Ⅰa期的标准（2005年MRI医师65）

A.肿瘤侵及子宫颈单位超越子宫

B.肿瘤侵及子宫、附件，但尚未真正的超越骨盆

C.原位癌

D.限于宫体的肿瘤

E.侵犯子宫肌层不足一半

21.诊断子宫体癌侵入深层肌肉的一个重要征象是：（2004年MRI医师51）

A.子宫内膜消失

B.T1WI等信号T2WI高信号

C.结合带破坏

D.子宫峡部消失

E.子宫肌层变薄

卵巢（11）：

1.关于卵巢的解剖及MRI表现，正确的是：（2003年MRI医师93）

A.T2WI脂肪抑制序列显示正常卵巢较好

B.排卵期，MRI的显示率较高

C.MRI可显示正常卵巢内的卵泡

D.显示卵巢宜采用连续、不间隔、薄层扫描

E.以上均是

2.在MRI检查中关于卵巢的叙述，正确的是：（2006年MRI医师95）

A.增强扫描卵巢间质组织的强化明显低于子宫肌层

B.皮质为高信号，髓质为低信号

C.皮质为等信号，髓质为等信号

D.皮质为混杂低信号，髓质为混杂高信号

E.皮质为等信号，髓质为混杂高信号

3.单纯性卵巢囊肿MRI表现：（2001年MRI医师141）

A.T1WI呈高信号,T2WI呈低信号

B.T1WI呈低信号,T2WI呈高信号

C.T1WI呈高信号,T2WI呈高信号

D.T1WI呈低信号,T2WI呈低信号

E.T1WI等信号,T2WI高信号

4.卵巢囊性畸胎瘤的特点是：（2002年MRI医师89）

A.是卵巢最常见的良性肿瘤

B.液性脂肪部分呈短T1长T2信号，与皮下脂肪类似

C.瘤内或瘤周可出现化学位移伪影

D.肿瘤内部结构特征主要有碎屑和壁突

E.上述各项全都正确

5.关于卵巢囊性畸胎瘤的基本特征不正确的是：（2004年MRI医师50）

A.是卵巢最常见的良性肿瘤

B.液性脂肪部分呈短T1长T2信号，与皮下脂肪类似

C.瘤内或瘤周可出现化学位移伪影

D.肿瘤内部结构特征主要有碎屑和壁突

E.肿瘤常出血和坏死

6.下列病变不是在T1及T2加权像上均呈高信号的是：（2000年MRI医师48）

A.宫颈腺囊肿（纳博特囊肿）

B.卵巢粘液性囊肿

C.卵巢囊肿出血

D.巧克力囊肿

E.卵巢浆液性囊肿

7.下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的诊断依据：（2002年MRI医师95）

A.肿瘤壁不规则，壁结节融合成块

B.肿瘤内分隔厚，不规则

C.肿瘤周围可见化学位移伪影

D.合并有腹水

E.可见淋巴结转移灶

8.下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的诊断依据：（2000年MRI医师50）

A.肿瘤壁不规则，壁结节融合成团

B.肿瘤内分隔厚且不规则

C.肿瘤周围可有化学位移伪影

D.合并有腹水

E.有转移病灶

9.提示恶性畸胎瘤的唯一指征是：（2000年MRI医师88）

A.病变的部位

B.发病的年龄

C.病变周围受侵

D.病变的大小

E.病变的信号强度

10.卵巢癌增强MRI扫描，下列不正确的是（2005年MRI医师66）

A.肿瘤实质部分不均匀强化

B.囊性部分的囊壁亦不规则强化

C.囊壁厚薄不一

D.囊壁有结节状或菜花状突起

E.肿瘤实质部分均匀强化

11.下列卵巢癌MRI描述中，不正确的是（2005年MRI医师86）

A.喷墙内软组织肿块，与子宫分界不清

B.实性肿瘤于T1WI呈略低信号，T2WI呈高信号影

C.肿瘤内部有坏死或出血时，病灶信号可不均匀

D.卵巢癌囊性部分的壁常厚薄不均，可见结节状或菜花状突起

E.增强扫描时，肿瘤无明显强化

胎盘、胎儿（8）：

1.MRI可看到胎盘的时期是（2005年MRI医师89）

A.6周

B.7周

C.8周

D.9周

E.10周

2.胎盘MRI表现为（2005年MRI医师88）

A.T2WI为高信号，T1WI为低信号

B.T2WI为略高信号，T1WI为略低信号

C.T2WI为的等信号，T1WI为等信号

D.T2WI为高信号，T1WI为高信号

E.T2WI为略高信号，T1WI为等信号

3.下列新生儿的MRI评价中，不正确的是（2005年MRI医师92）

A.MRI可以准确评估胎儿四肢的长度

B.MRI可以准确判断胎儿的出生体重

C.较好的评估胎儿脑发育及脑畸形

D.MRI可以准确评价胎儿心脏及其畸形

E.MRI可以准确判断胎儿体位

4.MRI检查时，妊娠期胎儿覆盖皮层凸面的蛛网膜下腔扩张最明显的时期为（2005年MRI医师93）

A.12-23周

B.24-26周

C.27-29周

D.21-26周

E.33周之后

5.妊娠中后期胎儿在MRI检查中，不正确的是（2005年MRI医师68）

A.食管、胃再T2WI上呈高信号

B.小肠在T2WI上呈高信号

C.尿液收集系统和膀胱在T2WI上呈高信号

D.小肠在T1WI上呈低信号

E.肝脏再T2WI上呈中低信号

6.妊娠中后期胎儿在MRI检查中不能诊断的疾病（2005年MRI医师74）

A.先天性膈疝

B.囊腺瘤样肺畸形

C.支气管肺隔离症

D.先天性心脏病

E.先天性脑发育异常

7.妊娠中后期胎儿在MRI检查中可清晰显示的结构，不正确的是（2005年MRI医师73）

A.中枢神经系统

B.肝脏

C.心脏

D.四肢

E.胸腔大血管

8.关于妊娠期滋养细胞疾病在MRI表现，不正确的是（2005年MRI医师71）

A.影像学对妊娠期滋养细胞疾病的诊断是有限的

B.MRI可显示恶性葡萄胎及绒毛膜癌的子宫肌层浸润程度

C.葡萄胎血供丰富，增强扫描病灶显著强化

D.MRI有助于恶性葡萄胎及绒毛膜癌的分期

E.完全性葡萄胎在T2WI上为低信号

腹膜后（9）：

1.腹膜后腔根据肾脏的位置可分为：（2003年MRI医师90）

A.肾前间隙、肾后间隙

B.肾前间隙、肾周间隙和肾后间隙

C.肾前间隙、肾旁间隙和肾后间隙

D.肾前间隙、肾周围间隙

E.肾前间隙、肾旁间隙

2.关于腹膜后淋巴结，不正确的是：（2000年MRI医师96.）

A.正常淋巴结横断直径0.3-1.0cm

B.常位于腹主动脉旁和下腔静脉旁

C.T1WI呈等信号（与肌肉信号比）

D.T2WI呈等信号（与肌肉信号比）

E.单个淋巴结直径>1.5cm为肿大

3.判断腹膜后淋巴结肿大的标准下列哪项是正确的：（2004年MRI医师96）

A.直径＞0.5cm

B.直径＞1cm

C.直径＞1.5cm

D.直径＞2cm

E.直径＞2.5cm

4.下列腹膜后间隙良性肿瘤中，最常见的是：（2006年MRI医师115）

A.脂肪瘤

B.神经鞘瘤

C.淋巴瘤

D.血管瘤

E.畸胎瘤

5.除神经鞘瘤外,腹膜后其他少见良性肿瘤不包括：（2001年MRI医师136）

A.副神经节瘤

B.血管瘤

C.淋巴管瘤

D.脂肪瘤

E.炎性假瘤

6.关于腹膜后脂肪肉瘤的特点，错误的是：（2003年MRI医师91）

A.肿瘤均由脂肪组织构成

B.多见于50岁以上，男性多于女性

C.肿瘤好发于肾周围

D.瘤体常较大，分叶呈浸润性生长

E.为腹膜后最常见的恶性肿瘤

7.关于腹膜后恶性淋巴瘤的叙述，错误的是：（2003年MRI医师92）

A.多见于中年男性

B.非何杰金氏病最多见

C.主要侵犯淋巴结及结外网状组织

D.肿大的淋巴结常融合成团

E.T2WI常表现为低信号

8.腹膜后间隙最常见的恶性肿瘤是（2005年MRI医师102）

A.淋巴瘤

B.脂肪肉瘤

C.平滑肌肉瘤

D.恶性纤维组织细胞瘤

E.类癌

9.关于神经母细胞瘤的描述哪项是不准确的：（2002年MRI医师74）

A.好发于成年人

B.生长快

C.常有出血坏死和钙化

D.MRI易把肿瘤与肾区分开

E.MRI易判断肿瘤是否侵入椎管

大小肠（2）：

1.小肠肠袢在MRI检查中的信号特点（2005年MRI医师69）

A.T1WI呈高信号，T2WI呈高信号

B.T1WI呈高信号，T2WI呈低信号

C.T1WI呈等信号，T2WI呈高信号

D.T1WI呈低信号，T2WI呈高信号

E.T1WI呈低信号，T2WI呈低信号

2.直肠癌术后随访，应首选哪种影像学检查方法（2005年MRI医师100）

A.钡剂灌肠

B.内镜

C.CT增强扫描

D.MRI平扫及增强扫描

E.B超

脊柱（41）：

1.颈椎椎管前后径的正常下限是：（2001年MRI医师101）

A.15mm

B.14mm

C.13mm

D.12mm

E.11mm

2.枕环枢联合由：（2001年MRI医师110）

A.二个环枕和三个环枢关节联合构成

B.二个环枕和二个环枢关节联合构成

C.三个环枕和三个环枢关节联合构成

D.三个环枕和二个环枢关节联合构成

E.一个环枕和三个环枢关节联合构成

3.腰椎侧隐窝的后界是：（2002年MRI医师60）

A.上关节突

B.下关节突

C.椎体后缘

D.椎板

E.椎弓根

4.在SE序列上T1WI黄韧带的信号表现为：（2002年MRI医师57）

A.同椎体信号

B.同脂肪信号

C.与肌肉信号相似或略高

D.同脑脊液信号

E.同椎间盘信号

5.关于正常椎间盘信号，以下说法正确的是：（2006年MRI医师130）

A.在T2WI上髓核和内纤维环呈高信号，外纤维环呈高信号

B.在T2WI上髓核和内纤维环呈低信号，外纤维环呈高信号

C.在T2WI上髓核和外纤维环呈高信号，内纤维环呈低信号

D.在T2WI上髓核和内纤维环呈高信号，外纤维环呈低信号

E.在T1WI一髓核和内纤维环呈高信号，外纤维环呈低信号

6.50岁以上者腰椎的特点或表现是：（2002年MRI医师112）

A.红髓增加

B.黄髓增加

C.黄髓减少

D.T1值变长

E.T1加权像见斑点状低信号

7.下颈椎脱位相邻椎体的位置错位超过：（2004年MRI医师7）

A.2mm

B.3.5mm

C.4mm

D.5mm

E.5.5mm

8.MRI诊断成人寰枢椎半脱位的标准是（2005年MRI医师121）

A.＞1.0mm

B.＞2.5mm

C.＞4.0mm

D.＞5.5mm

E.＞7.0mm

9.哪项不是枢椎齿状突原发骨化中心发育异常的表现：（2002年MRI医师62）

A.齿状突上端分叉

B.齿状突骨

C.齿状突缺如

D.终末骨

E.颈延髓交界处受压、变细、移位

10.有关环枢关节的描述，错误的是：（2003年MRI医师73）

A.正常儿童齿状突至环椎前弓距离小于4.0mm

B.正常成人齿状突至环椎前弓距离为2.5mm～4.0mm

C.X线检查不能诊断半脱位

D.环枢关节半脱位可由齿状突发育畸形引起

E.MR检查有助于观察邻近结构的改变

11.在环枕融合畸形的诊断中,MRI显示不佳的是：（2001年MRI医师109）

A.颈延髓交界处受压

B.颈延髓交界处变细

C.颈延髓交界处软化

D.环枕融合的骨性结构详细情况

E.扁桃体下移

12.关于加强枕寰枢联合的横韧带的描述，正确的是（2005年MRI医师97）

A.矢状面可以显示其全貌

B.MRI表现为齿状突后方的高信号影

C.唯一作用是限制寰枢椎之间的垂直运动

D.位于前后弓之间

E.创伤性寰枢椎脱位

13.寰枕融合畸形时，不会出现的征象为（2005年MRI医师98）

A.枕骨斜坡T1WI信号减低，T2WI信号增高

B.矢壮位不能显示寰椎后弓

C.冠状位见寰椎侧块与枕骨连成一个骨块

D.颈髓延髓交界处受压移位

E.扁桃体疝

14.有关椎间盘变性，正确的是：（2004年MRI医师82）

A.T2加权像最为敏感

B.T1加权像显示较差

C.变性的椎间盘可出现真空现象

D.变性的椎间盘可钙化

E.以上均是

15.有关椎间盘变性不正确的是：（2004年MRI医师31）

A.20岁以下髓核含水量85%～90%

B.变性时，含水量减少，至老年降为70%

C.变性的椎间盘以低信号为主

D.变性椎间盘内可有混杂不规则、斑点状信号

E.椎间盘变性一定都有椎间盘脱出

16.有关椎间盘变性时，椎体终板的变化：（2004年MRI医师32）

A.I型主要反映血管化的纤维组织

B.II型主要反映黄骨髓成分增高

C.III型主要反映骨质硬化

D.I型和II型X线片上无明显异常所见

E.以上均对

17.有关椎间盘变性的叙述，错误的是：（2003年MRI医师58）

A.多发生于中老年人

B.髓核含气量增加

C.椎间盘以低信号为主

D.椎间盘内信号可不均匀

E.可伴有椎间盘突出

18.变性椎间盘邻近的椎体（终板）Ⅰ型信号变化为：（2002年MRI医师65）

A.T1WI低信号，T2WI高信号

B.T1WI高信号，T2WI低信号

C.T1WI高信号，T2WI高信号

D.T1WI低信号，T2WI低信号

E.T1WI等信号，T2WI等信号

19.变性椎间盘导致相邻椎体部分（终板）Ⅱ型信号改变为：（2000年MRI医师26）

A.T1加权像高信号，T2加权像中等信号

B.T1加权像低信号，T2加权像低信号

C.T1加权像中等信号，T2加权像高信号

D.T1加权像低信号，T2加权像高信号

E.T1加权像高信号，T2加权像低信号

20.变性间盘邻近的椎体部位（终板）信号变化III型为：（2003年MRI医师64）

A.T1WI低信号，T2WI高信号

B.T1WI低信号，T2WI低信号

C.T1WI高信号，T2WI高信号

D.T1WI等信号，T2WI高信号

E.T1WI高信号，T2WI低信号

21.不属于脊柱退行性改变的征象是：（2003年MRI医师59）

A.椎间隙陕窄

B.椎小关节骨质增生

C.韧带增厚

D.椎旁软组织肿胀

E.椎间盘脱出

22.椎间盘脱出的部位常见于：（2000年MRI医师82、2003年MRI医师65）

A.颈1-2

B.胸3-4

C.腰5-骶1

D.腰1-2

E.颈7-胸1

23.Modic将椎间盘脱出分为4型，其中不包括：（2000年MRI医师83）

A.膨出

B.突出

C.挤出

D.髓核游离

E.椎体滑脱

24.椎间盘突出时,突出的髓核：（2001年MRI医师102）

A.与未突出的部分以狭颈相连

B.与未突出的部分以宽颈相连

C.与未突出的部分不相连

D.游离出的部分不相连

E.呈长T2信号

25.MRI示腰3、4椎体左后方有一局限性软组织病变，信号同椎间盘信号，硬膜囊左前缘受压、变形，左神经根受压增强扫描未见异常强化，诊断为：（2006年MRI医师136）

A.神经纤维瘤

B.神经根囊肿

C.椎间盘脱出

D.椎间盘膨出

E.黄韧带增生

26.椎间盘感染首选的影像学检查方法是：（2003年MRI医师61）

A.X线平片

B.DSA

C.MRI

D.核素

E.超声

27.脊柱结核时,受累椎间盘：（2001年MRI医师103）

A.T1WI呈高信号

B.T2WI呈高信号

C.T1WI呈低信号

D.T1WI呈中等信号

E.脂肪抑制图像呈低信号

28.符合脊柱结核MR信号表现的是：（2003年MRI医师62）

A.T1WI和T2WI均为低信号

B.T1WI为低信号，T2WI为高信号

C.T1WI和T2WI均为高信号

D.T1WI为高信号，T2WI为低信号

E.T1WI和压脂像均为低信号

29.有助于鉴别脊柱结核与椎间盘脱出的征象是：

A.椎间隙狭窄

B.椎体骨质增生

C.椎间盘内信号不均

D.椎旁软组织肿胀

E.脊柱曲度异常

30.男性，40岁。以往有咳血痰病史，近2月来背部疼痛且逐渐加重，MR表现为：腰2、3椎体可见长T1长T2信号病灶，腰2、3椎间隙变窄椎间盘受累。其周围可见椎旁软组织肿胀。此病可能的诊断是：（2006年MRI医师83）

A.脊柱骨髓瘤

B.脊柱转移瘤

C.脊柱血管瘤

D.脊柱结核

E.脊柱退行性改变

31.有关脊柱的硬膜外脓肿，正确的是：（2000年MRI医师84）

A.为椎体骨髓炎常见的结果

B.金黄色葡萄球菌为常见的致病菌

C.X线片常无阳性所见

D.MRI可显示病变范围

E.以上均对

32.腰椎术后不良综合征原因有：（2004年MRI医师36）

A.椎间盘再脱出

B.假性脊髓膨出

C.小关节脱位

D.神经受损

E.以上均是

33.有关腰椎术后不良综合症，错误的是：（2003年MRI医师72）

A.间盘再脱出为腰椎术后不良综合征原因之一

B.X线片不易显示椎间盘再脱出

C.椎管造影可以诊断蛛网膜炎

D.MR检查有助于鉴别术后瘢痕组织和椎间盘再脱出

E.新鲜瘢痕组织不增强

34..25岁男性，因腰4/5椎间盘突出行手术治疗后半年，MRI显示腰4/5水平硬膜囊前方弥漫性分布T1WI等、T2WI稍低信号区，边界不清，增强早期显著强化，最可能的诊断是：（2006年MRI医师113）

A.腰4/5椎间盘再突出

B.手术后疤痕组织

C.椎管内神经鞘瘤

D.椎管内囊肿

E.正常韧带结构

35.脊膜膨出的影像诊断依据为：（2004年MRI医师84）

A.椎体受压

B.椎间孔增大

C.脊髓增粗

D.椎管周围囊性病变与鞘膜囊相通

E.椎间隙变窄

36.关于脊膜瘤的叙述，错误的是：（2006年MRI医师114）

A.好发于女性

B.不出现“硬膜尾”征

C.肿瘤可完全位于硬膜外

D.肿瘤多与灰质呈等信号

E.肿瘤易钙化

37.易压迫椎间孔造成邻近椎弓根和椎体侵蚀的病变是：（2000年MRI医师85）

A.星形细胞瘤

B.神经纤维瘤

C.血管畸形

D.脊髓空洞症

E.血管母细胞瘤

38.骨髓瘤脊柱MR检查的特点是：（2002年MRI医师114）

A.多为单骨受侵

B.T2加权像为低信号

C.T2加权像为等信号

D.T2加权像为高信号

E.椎间盘多受累

39.椎体骨折在急性期发生水肿，MR图像上是：（2000年MRI医师27）

A.T1加权像低信号，T2加权像高信号；

B.T1加权像低信号，T2加权像低信号；

C.T1加权像高信号，T2加权像高信号；

D.T1加权像等信号，T2加权像等信号；

E.T1加权像等信号，T2加权像低信号.

40.长期放疗后，照射野内的椎体MR表现为：（2000年MRI医师58）

A.T1加权像高信号，T2加权像高信号

B.T1加权像高信号，T1加权像低信号

C.T1加权像低信号，T1加权像低信号

D.T1加权像低信号，T1加权像高信号

E.T1加权像等信号，T1加权像低信号

41.放疗或化疗后脊柱MR检查的特点或表现是：（2002年MRI医师110）

A.红髓增加

B.黄髓增加

C.黄髓减少

D.T1值变长

E.T1加权像受累椎体为低信号

关节（54）：

1.MRI诊断关节疾病的优势主要是：（2001年MRI医师）

A.时间分辨率高

B.密度分辨率高

C.软组织对比分辨率高

D.多参数成像

E.多方向扫

2.MRI检查易于显示淋巴结病变，主要取决于：（2006年MRI医师）

A.血管存在流空效应

B.软组织对比度好

C.必须通过增强扫描提高组织间的对比度

D.淋巴结T1WI为低信号，T2WI为高信号

E.纵隔中有脂肪组织形成天然对比

3.以下不是肩袖组成结构的是（2005年MRI医师）

A.冈上肌及其肌腱

B.肩胛提肌及其肌腱

C.冈下肌及其肌腱

D.肩胛下肌

E.小圆肌

4.肩袖撕裂通常指（2005年MRI医师）

A.冈上肌腱撕裂

B.冈下肌键撕裂

C.肩胛下肌键撕裂

D.小圆肌撕裂

E.冈上、冈下肌键、肩胛下肌键和小圆肌键同时撕裂

5.肩关节的斜矢状位图像主要用来显示（2005年MRI医师）

A.冈上肌及肌腱的长轴面

B.冈上肌及肌腱的垂直面

C.肩胛下肌的长轴面

D.肩胛下肌的垂直面

E.冈下肌和小圆肌

6.正常肩关节SET1加权像：（2002年MRI医师）

A.可分辩二头肌腱

B.皮质骨为高信号

C.关节盂缘为高信号

D.透明软骨为较高信号

E.透明软骨为低信号

7.有关肩关节T1加权像，下列不正确的是：（2004年MRI医师）

A.肱骨头骨骺为高信号

B.肌腱韧带附着处无信号

C.关节孟缘为均匀一致的低信号

D.肱骨皮质无信号

E.肱骨头和关节孟的透明软骨为低信号

8.正常肘关节矢状位SET1加权像显示：（2002年MRI医师）

A.肱骨滑车与桡骨头关节凹构成关节

B.肱骨小头与尺骨半月切迹（鹰嘴）构成关节

C.三头肌在掌侧

D.肱肌在背侧

E.肱骨后方有脂肪垫

9.正常近侧腕管平面横轴位SET1加权像显示：（2002年MRI医师）

A.头状骨在近排腕骨正中

B.大多角骨在尺侧

C.豆状骨在尺侧

D.近排腕骨弓背向前

E.腕管位于腕背侧

10.中立位横断面图像上，腕管中位于屈示指浅肌肌腱前方的等信号结构是（2005年MRI医师）

A.正中神经

B.桡神经

C.尺神经

D.指神经

E.腋神经

11.正常膝关节的特点或表现是：（2002年MRI医师）

A.透明软骨含Ⅰ型胶原组织为主

B.纤维软骨含Ⅱ型胶原组织为主

C.纤维软骨含Ⅰ型胶原组织为主

D.纤维软骨表现为高信号

E.纤维软骨表现为中等信号

12.正常膝关节的解剖或MR表现是：（2002年MRI医师）

A.前交叉（十字）韧带附于股骨内侧髁的外面

B.后交叉（十字）韧带附于股骨外侧髁的内面

C.髌韧带（腱）位于髌下脂肪垫前方

D.膝交叉（十字）韧带表现为高信号

E.膝交叉（十字）韧带表现为中等信号

13.矢状位上，正常膝关节半月板边缘部形态为：（2000年MRI医师）

A.圆形

B.三角形

C.“弓带状”（bowtie）

D.正方形

E.椭圆形

14.有关膝关节十字韧带的MRI，错误的是：（2003年MRI医师）

A.正常前后十字韧带在T1WI上信号强度相同

B.矢状位易于显示

C.撕裂后T2WI信号增高

D.检查时膝关节轻度外旋有助于十字韧带的显示

E.撕裂时韧带形态可呈波浪形

15.膝关节十字韧带撕裂时，错误的是：（2004年MRI医师）

A.形态呈波浪状

B.韧带内可见高信号

C.正常韧带轮廓分裂

D.横轴位易于显示

E.检查时膝关节应摆轻度外旋位

16.踝关节SET1加权像显示：（2002年MRI医师）

A.三角韧带位于关节外侧

B.跟腱止于跟骨后方

C.透明软骨为低信号

D.距舟关节在冠状位显示最好

E.距跟前后关节在冠状位显示最好

17.正常骨髓中呈短T1和中等T2信号的成份主要为：（2003年MRI医师）

A.红骨髓

B.纤维组织

C.矿物质

D.黄骨髓

E.血管

18.下列骨骼肌肉系统MRI信号正确的是：（2006年MRI医师）

A.神经：T1WI低信号，T2WI高信号

B.肌腱：T1WI低信号，T2WI等信号

C.肌肉：T1WI低信号，T2WI低信号

D.骨皮质：T1WI低信号，T2WI低信号

E.软骨：T1WI等信号，T2WI低信号

19.有关肩关节病变，不正确的是：（2000年MRI医师）

A.MRI可显示肩袖结构

B.肩袖破裂时，质子密度像容易辨认

C.MRI可显示肌腱炎病变

D.肌腱完全断裂时，T2加权像可显示肩峰下-三角肌下滑囊

E.肩袖破裂时，T1加权像可显示肌腱破裂处的液体

20.髋部一过性骨质疏松的特点或表现是：（2002年MRI医师）

A.股骨近端、髋臼自限性骨髓水肿

B.T1WI为高信号

C.T1WI为等信号

D.T2WI为等信号

E.T2WI为高信号

21.股骨头缺血坏死的影像诊断，敏感性和特异性均较高的方法是：（2004年MRI医师）

A.X线平片

B.CT

C.MR

D.B超

E.核素扫描

22.早期股骨头缺血坏死的MRI特征表现是：（2000年MRI医师）

A.“半月征”

B.“双线征”

C.“卫星征”

D.“牛眼征”

E.“哑铃征”

23.股骨头缺血坏死的双线征是指：（2001年MRI医师）

A.T2WI时,内侧高信号,外侧低信号的两条平行线

B.T1WI时,内侧高信号,外侧低信号的两条平行线

C.T2WI时,外侧高信号,内侧低信号的两条平行线

D.T1WI时,两条并行的高信号带

E.T2WI时,两条并行的高信号带

24.股骨头缺血坏死的双线征是指：（2006年MRI医师）

A.T2WI表现为内侧高信号和外侧低信号

B.T1WI表现为内侧低信号和外侧高信号

C.T2WI表现为股骨头下方两条平行带状高信号

D.T1WI表现为股骨头下方两条平行带状低信号

E.T1WI和T2WI均表现为内侧低信号和外侧高信号

25.股骨头缺血坏死时MR显示的“双线征”的特点为：（2002年MRI医师）

A.在T2加权像显示最好

B.在质子密度加权像显示最好

C.在T1加权像显示最好

D.条状低信号代表充血的肉芽组织

E.条状高信号代表反应性硬化

26.显示早期骨转移病变，最敏感的检查方法是：（2003年MRI医师）

A.MRI

B.DSA

C.超声

D.CT

E.X线平片

27.骨肿瘤的定性诊断,应首选：（2001年MRI医师）

A.CT

B.MRI

C.US

D.X线摄影

E.核医学成像

28.关于软组织肿瘤的MRI诊断，不正确的是（2005年MRI医师）

A.可以准确地鉴别肿瘤的良恶性

B.良性肿瘤多数边界清楚

C.恶性肿瘤多数称不均匀性强化

D.有邻近器官结构侵犯往往提示为恶性肿瘤

E.可以较好地显示肿瘤于血管神经的关系

29.骨巨细胞瘤的特点或MR表现是：（2002年MRI医师）

A.多在10岁以下

B.多位于骨干

C.起源于纤维组织

D.无恶性者

E.偶见液-液平面

30.有关骨巨细胞瘤的叙述，正确的是：（2003年MRI医师）

A.多见于儿童

B.为良性病变

C.长管状骨的病变，多位于关节面下

D.病变无增强

E.信号均匀

31.有关骨巨细胞瘤，下列不正确的是：（2000年MRI医师）

A.多见于20-40岁之间

B.可恶变

C.注射Gd-DTPA后，可见异常增强

D.可侵犯周围软组织

E.多发生于骨干

32.MR影像上常可见到液—液平面的病变是：（2000年MRI医师）

A.骨样骨瘤

B.骨母细胞瘤

C.动脉瘤样骨囊肿

D.骨软骨瘤

E.内生软骨瘤

33.请选出动脉瘤样骨囊肿错误的描述：（2003年MRI医师）

A.属非肿瘤

B.30岁以下少见

C.病骨呈膨胀性，溶骨性破坏

D.T1WI低信号，T2WI高信号

E.见到液一液平面

34.骨样骨瘤的MRI表现中,哪项错误;

A.肿瘤的未钙化部分在T1WI上呈低到高中等信号,T2WI上呈高信号

B.肿瘤的钙化部分在T1WI和T2WI上均呈高信号

C.瘤巢周围骨质硬化在T1WI和T2WI上均呈低信号

D.肿瘤周围的骨髓和软组织呈长T1,长T2信号

E.部分肿瘤甚至伴有邻近关节积液和滑膜炎症

35.成骨细胞瘤的MRI影响中,哪项错误（）

A.肿瘤内的钙化，骨化部分在T1WI上为低到中等信号，T2WI上为高信号

B.肿瘤内的骨化，钙化部分在各扫描序列上均呈低信号。

C.病灶周围的骨髓和软组织内出现反应性充血水肿，表现为短T1短T2信号.

D.可清楚显示骨壳中断和局部软组织肿胀。

E.发生于脊椎的病变如向椎管内扩展，可显示硬膜外肿块和脊髓受压。

36.以下关于骨肉瘤MRI检查目的的叙述，不正确的是：（2006年MRI医师）

A.确定诊断

B.确定肿瘤骨内浸润范围

C.确定肿瘤周围肌肉受累情况

D.确定有无跳跃性病灶

E.确定血管神经受累情况

37.关于骨髓瘤MRI表现，错误的是：（2006年MRI医师）

A.病变可为局限性或弥漫性

B.病变也可伴有周围软组织肿块

C.病变在T1WI上为低信号，在T2WI上为高信号，脂肪抑制病灶的信号强度更高

D.增强扫描病灶明显强化

E.与其他脊柱肿瘤病变不同，一般不导致椎体的楔形变形

38.下述关于骨髓瘤的说法哪项错误（）

A.对骨破坏出现之前的改变不能显示

B.对检出病变，确定范围非常敏感

C.骨破坏在T1WI呈边界清楚的低信号

D.病变弥漫时为多发散在点状低信号

E.STIR序列病灶高信号较T2WI更明显

39.下列病变多见于骨干的是：（2004年MRI医师）

A.骨囊肿

B.骨巨细胞瘤

C.尤文氏瘤

D.软骨肉瘤

E.以上都不是

40.引起骨组织呈浸润性破坏的肿瘤是（2005年MRI医师）

A.脊索瘤

B.脑膜瘤

C.表皮样囊肿

D.颅咽管瘤

E.蛛网膜囊肿

41.对早期骨转移病变，敏感的检查方法是：（2004年MRI医师）

A.X线片

B.CT

C.MR

D.B超

E.以上均不是

42.有关骨转移病变，错误的是：（2004年MRI医师）

A.发病率仅次于肺及肝脏转移

B.MRI的检出有高度的敏感性

C.MRI诊断的依据是骨皮质破坏

D.病变多为T1加权像低信号，T2加权像高信号

E.注射Gd-DTPA可增强

43.有关骨髓病变，下列不正确的是：（2000年MRI医师）

A.骨髓浸润病变多按红骨髓形成分布

B.白血病骨髓改变最常见的是T1值延长

C.T2值在白血病有所延长

D.白血病的T2值无特异性

E.MRI容易区分白血病与正常骨髓增生

44.无骨髓水肿的病变是：（2004年MRI医师）

A.外伤

B.应激反应

C.反射性交感神经营养不良

D.再障

E.一过性骨质疏松

45.骨髓纤维化的MRI表现为：（2004年MRI医师）

A.T1加权像高信号，T2加权像高信号

B.T1加权像高信号，T2加权像低信号

C.T1加权像低信号，T2加权像低信号

D.T1加权像低信号，T2加权像等信号

E.T1加权像等信号，T2加权像等信号

46.放化疗后，有关骨髓的描述错误的是：（2003年MRI医师）

A.最初反应为充血、水肿

B.急性期后红骨髓增加

C.急性期后骨髓主要成份为脂肪

D.MRI有助于观察骨髓变化

E.不应选择CT观察骨髓变化

47.再生障碍性贫血：（2001年MRI医师）

A.应选择含黄髓多的部位检查

B.应选择含红髓多的部位检查

C.T1WI时呈低信号

D.T2WI时呈略低信号

E.有明显增强

48.下列疾病属于骨关节肿瘤的是：（2003年MRI医师）

A.骨囊肿

B.动脉瘤样骨囊肿

C.骨软骨瘤

D.关节内骨软骨瘤病

E.腱鞘囊肿

49.有关脂肪瘤的MRI表现，错误的是：（2003年MRI医师）

A.T1WI为高信号

B.T2WI信号强度高于肌肉

C.STIR序列为高信号

D.MRI表现具有特异性

E.病变周围边界清晰

50.脂肪瘤典型的MRI信号为：（2002年MRI医师）

A.T1WI为低信号，T2WI为低信号

B.T1WI为高信号，T2WI为高信号

C.T1WI为低信号，T2WI为高信号

D.T1WI为高信号，T2WI为低信号

E.T1WI为高信号，T2WI为中等信号

51.下列对良性软组织肿瘤的MRI描述，错误的是（2005年MRI医师）

A.信号相对均匀

B.病变的边界相对清楚

C.形态相对规则

D.很少累及周围的组织结构

E.增强扫描多无强化

52.软组织血管瘤,错误的是：（2001年MRI医师）

A.为良性软组织肿瘤

B.T1WI低信号中有高信号

C.T2WI多为高信号

D.其内部有血管流空低信号

E.境界清楚

53.女性，42岁。外伤后右肩活动障碍，肩关节斜冠状位T2WI显示，肱骨大结节外上方高信号影充填，正常低信号影消失。应诊断为：（2006年MRI医师）

A.右肩关节积液

B.右冈上肌肌腱不完全性撕裂

C.右冈上肌肌腱完全性撕裂

D.右肩关节脱位

E.右肱骨大结节骨折

54.下列对半月板桶柄状撕裂的MRI表现的描述，错误的是（2005年MRI医师）

A.半月板体部宽度变窄

B.双后十字韧带征

C.半月板体部变锐

D.半月板体部变短

E.蝴蝶结样半月板的层数减少